# GSM无线网络系统优化策略论文_王超

山东华邦建设集团有限公司 山东潍坊 262500

摘要：近年来，随着社会的进步，科技技术的飞速发展，GSM网络建设已经具备相当大的规模。用户对无线网络的服务质量要求越来越高，运营商对网络的管理也从对信号覆盖的定性要求转变为对网络性能指标的定量管理。经过大规模快速建设的GSM无线网络，需要进行必要的网络优化，包括参数优化和结构优化，才能保持结构的持续合理性，提高网络资源的使用效率，使网络达到最佳运行状态，提高网络的服务质量。下面，就针对GSM无线网络系统优化工作，提出一些优化策略以供参考。

关键词：GSM；无限网络；优化；质量

引言

GSM系统是我国移动通信网络发展初期的主要形式，虽然我国网络通信不断的发展，但是GSM依然占据重要地位。GSM系统属于多系统开放式结构，可以重复利用，并且具有较强的抗干扰能力。系统在发展过程中，技术的滞后性使其信息传输速率降低，表现在通话上为噪音明显，卡断线现象经常出现，加强GSM网络通信的优化具有积极意义。

1GSM网络优化的目的与原则

1.1GSM网络优化的目的

1）充分吸收用户潜在话务量，提高网络收益

根据GSM网络优化调整，改善网络的性能：如提高网络覆盖效果、设备使用效率、来话接通率等，使得现有网络资源能够被充分地利用，能够最大限度的吸收网络覆盖区内的用户潜在话务量，提高网络的收益。

2）提高用户的满意度，保障用户数的高效增长

通过加密覆盖和优化网络布局，提升网络的服务质量，来满足用户稳定有效的通信需求；以此来提升用户对网络的认可程度，保障有效用户数的稳定增长。

3）提高网络运营的稳定性，以切实的服务打造精品网络

网络的稳定是网络运营的基础条件，是品牌建设的前提。随着用户的高速增长，要确保网络能够稳定运行和平稳的发展，这就需要进行适当的网络优化，使目前网络资源分配趋于合理。同时，通过网络优化解决现有网络中的故障和问题，来保障网络的稳定、高效运营。

1.2网络现存问题分析

当前GSM网络覆盖问题主要集中在部分市中心、城郊结合部以及郊县。由于市中心某些区域的基站小区天线接反或、方向弄错，或者小区被阻挡等原因导致这些区域的信号覆盖差。城郊因经济发展的原因信号覆盖较差，但随着城市建设的不断发展和扩充，许多开发区和新兴住宅小区都建在了这片区域，因而具备话务增长空间，应多增加新站。郊县需增加信号覆盖的区域主要为乡镇、公路沿线等。影响通话质量、接通率和掉话率等网络系统的主要因素是干扰问题。

2网络优化常见问题及优化方案

建立在用户感知度上的网络优化面对的必然是对用户投诉问题的处理，一般有如下几种情况：

2.1电话不通的现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

信令建立过程：在手机收到经PCH(寻呼信道)发出的pagingrequest(寻呼请求)消息后，因SDCCH拥塞无法将pagingresponse(寻呼响应)消息发回而导致的呼损。话音信道分配过

程：因无线分配TCH失败(如TCH拥塞，或手机已被MSC分配至某一TCH上，因某种原因占不上TCH而导致链路中断等原因)而导致的呼损。

2.2电话难打现象。

一般现象是较难占线、占线后很容易掉线等。这种情况首先应排除是否是TCH溢出的原因，如果TCH信道不足，则应增加信道板或通过增加微蜂窝或小区裂变的形式来解决。

2.3掉话现象。

掉话的原因几乎涉及网络优化的所有方面内容，尤其是在路测时发生的掉话，需要仔细分析。在路测时，需要对发生掉话的地段做电平和切换参数等诸多方面的分析。如果电平足够，多半是因为切换参数有问题或切入的小区无空闲信道。对话务较忙小区，可以让周围小区分担部分话务量。采用在保证不存在盲区的情况下，调整相关小区服务范围的参数，包括基站发射功率、天线参数(天线高度、方位角、俯仰角)、小区重选参数、切换参数及小区优先级设置的调整，以达到缩小拥塞小区的范围，并扩大周围一些相对较为空闲小区的服务范围。

2.4局部区域话音质量较差。

在日常DT测试中，经常发现有很多微小的区域内，话音质量相当差、干扰大，信号弱或不稳定以及频繁切换和不断接人。这些地方往往是很多小区的交叠区、高山或湖面附近、许多高楼之间等。同样这种情况对全网的指标影响不明显，小区的话务统计报告也反映不出。这种现象一方面是由于频带资源有限，基站分布相对集中，频点复用度高，覆盖要求严格，必然不可避免的会产生局部的频率于扰。

2.5多径干扰。

如果直达路径信号(主信号)的接收电平与反射、散射等信号的接收电平差小于15dB，而且反射、散射等信号比主信号的时延超过4～5个GSM比特周期(1个比特周期=3．69p~s)，则可判断此区域存在较强的多径干扰。多径干扰造成的衰落与频点及所在位置有关。采用跳频技术可以抑制多径干扰，因为跳频技术具有频率分集和干扰分集的特性。同时采用天线分集和智能天线阵，对信号的选择性增强，也能降低多径干扰。

3结束语

总而言之，无线网络优化问题是我们不容忽视的一个重大问题，同时也是是一项长期、艰巨的任务，进行网络优化的方法很多，有待于进一步探讨和完善。好在运营商都已充分认识到了这一点，无线网络质量也得到了迅速的提高，既符合用户的利益又满足了运营商的要求，毫无疑问将是持续的双赢局面。

参考文献

[1]赵绍刚.《增强数据速率的GSM演进技术:EDGE网络》.电子工业出版社,2009.

[2]徐承亮.《如何让GSM向WCDMA实现平滑演进》.通信世界,2009年04期.

[3]林勇.《GSM网Abis接口IP化改造分析》.电信快报,2011年第11期.

[4]刘海东.无线网络优化新技术手册[M].人民邮电出版社，2003（2）.

[5]严常青.移动通信原理与系统[M].重庆大学出版社，1998（1）.

[6]华为技术有限公司.GSM无线网络优化[M].人民邮电出版社，2000（4）.

论文作者:王超

论文发表刊物:《基层建设》2018年第17期

论文发表时间:2018/8/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c115b674b13209baa797879b.html