# 浅析高层建筑暖通空调设计论文_潘琦

潘琦

陕西多维建筑装饰工程有限责任公司 陕西西安 710018

摘要：暖通空调系统的节能不仅关系到人们的冷暖、健康、安全、工作效果和产品质量，还关系到国家能源安全、资源消耗和环境污染，是关系国计民生和国家可持续发展的重要行业。要高度重视暖通空调系统的设计。本文从分析高层建筑暖通空调设计的基本原则入手，对高层建筑暖通空调具体设计内容以及注意的问题进行了探讨。

关键词：设计；暖通空调；高层建筑

前言

随着我国现代化建设的不断进步和城市化进程的加快，人们对建筑，尤其是对高层建筑的使用功能提出了各种新要求，在人们不断追求舒适度的今天，暖通空调已经成为高层建筑中必不可少的重要设施。如何因地制宜地合理选择能源资源，充分有效的利用资源，提高高层建筑暖通空调用能系统的效率，合理设计创造舒适的室内环境并同时尽可能地减少对室外环境的负面影响，是目前高层建筑暖通空调设计中必须解决的问题。

1、高层建筑暖通空调设计的基本原则

在高层建筑的暖通空调设计过程中，应着重遵循以下原则：①设计人员必须充分了解和掌握暖通空调体系在整个建筑施工图中的具体位置、附近建筑、四周供电、供水和供热等多方面的管线埋设方法和接口地点，并以此作为供热入口的设计依据，这样便能准确的计算出日照和风力，避免建筑负荷受到严重影响。②仔细观察建筑物的层数、层高和总高度，判断其是否为高层建筑，若为高层建筑，就要在设计过程中严格遵守有关规定的设计标准。③核对建筑物内所有人员的总数与工作时间，查看是否有排放废气等情况，为计算负荷与规划系统提供依据。

2、高层建筑暖通空调具体设计内容

暖通空调系统是高层建筑的主要耗能大户，在设计主要需要注意的就是节能设计，减少能耗，下面主要从节能角度分析高层建筑的暖通空调设计。

2.1热源系统的设计

暖通空调的热源系统的选择将对相应系统的节能设计造成影响，在空调系统的实际设计过程中，应选择合理的热源系统，根据具体的工程建筑选择实用且高效的热源系统。目前市场上的热源包括热电站、热泵、直燃型溴化锂吸收式冷热水机组、小型锅炉、区域锅炉房等。热电站的能量利用率是最高的，热泵在其之后。热泵是以自然中的较低温度的低品味热能如大气、地表水、地热能或工厂废气为热源，通过热电站的压缩机提高低品味热能的温度随后传递给高温热源。地源的热泵能节约30% 得能源，而对于直燃型溴化锂吸收式的热源机组，大型区域的燃油锅炉系统将明显优于小型的锅炉系统。暖通空调的节能设计应根据工程建设的现实状况，对相应的节能系统进行有效选择，从热源的设计阶段就与实际情形相结合才能真正实现空调系统的节能优化设计。

2.2减少热媒介输送过程中的能源消耗的设计

暖通空调系统的节能设计应在各环节上减少能源的消耗，从具体的设计和运输环节出发，建立整体的节能空调体系。热媒介输送系统的节能设计应在材料的选择热能输送系统等方面的设计上实现。热媒介输送系统应选择新型的保温材料，如用热水预制保温的直埋管等措施，从而减少热能在运输过程中的损失。还应利用算机系统对空调供暖系统进行全面测试，并采用平衡阀以及智能管网，实现对管流量的科学分配和有效管理，通过提高传输效率实现节能。空调系统的节能设计应建立有效的动力传输系统，从而能实现对动力系统的优化设计和施工，为建立有效的空调系统的施工和节能奠定良好的基础。动力系统可选择效率较高、负荷特好，具有大温差、低流速以及低摩阻的动力供应管道，运用输送效率较高的载能的动力设备，有效提高输送效率，建立节能的空调系统运行模式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3进行能量回收利用设计

空调房间一般设有新风系统，同时，有许多房间设有排风系统，排风的空气参数接近空调房间的室内空气参数，从而造成能量损耗。因此，如果送人的新风可以吸收部分排风中的能耗（包括冷量和热量），这种能量的回收利用称为热回收。热回收的方式很多，如转轮换热器、中间热媒式换热器、板式显热换热器等。不同方式的热回收设备的效率、设备费用以及维护保养要求有所不同。充分利用排风的能量，对其进行回收，从而对新风进行预冷或预热，减小新风负荷是暖通空调节能的重要途径。制冷机组冷凝热回收的换热设备目前逐渐引起人们的重视。这一类的热回收设备可以与不同的系统结合起来使用。如果与生活用热水系统相结合，使压缩之后的制冷剂首先进入板式热交换器，生活用热水通过热交换器的另一侧，由于被压缩后的制冷剂温度较高，只要设计合理，它能够提供的热量完全可以将热水加热到洗澡用的温度，可以储存在保温水箱中，满足人们的需要。

3、设计暖通空调体系时应重视的问题

按照有关规定的设计标准，在设计暖通空调体系时应高度重视系统设计、设备选型和管道布设等工作中有可能发生的问题。

3.1 循环水泵问题

如果空调循环水泵的容量过大，就会出现大量不必要的资源浪费。空调循环水泵出现容量过大的主要原因出在计算净水压力、冷负荷与系统循环阻力时出现较大偏差，再加上投用前没有做足必要的调试工作，导致水力失去平衡。在设计空调循环水泵过程中，必须严格控制好定速泵的实际数量与变频泵的具体速度，以便冷负荷等因素能够在不同时刻中实现不同情况下的运行要求，最终达到防止资源浪费的目的。

3.2 供暖问题

按照相关规定的设计标准和采暖通风要求对高层建筑的暖通装置进行合理安装，同时将温度计、除污器和压力表等装置安装在热力入口的对应供回水管上，即设计人员开展设计工作时，除了要考虑入户热力装置的安装，还要考虑入口装置的安装，这样才能防止设计出现差错。若要在楼梯间和冻结场所布置采暖系统，那就要给散热器安装单独的立支管进行供热，注意禁止装配调节阀。若在施工中共用一根相同的立管，那一端就会连接隔壁房间的散热器，而另一端则连接楼梯间的散热器，这不仅无法保证系统的封闭性，而且会因故障的产生而严重影响到另一端的实际供暖效果。因此，在公共空间布置采暖系统，一定要单独安装一个热计量装置。

3.3 空调通风问题

对高层建筑的空调系统进行设计时，其装机容量通常会存在较大的偏差，导致空调通风状况与有关规定的标准不符。空调装机容量出现偏差的原因主要表现在以下两个方面：①实施设计过程中没有全方位考虑到各项安全系数，致使制冷机的实际装机容量大于冷负荷的概算，严重时甚至明显超出空调的实际冷量。②设计人员采用负荷指标估算法进行设计，也会使制冷机的装机容量存在较大偏差。

4.结束语

在高层建筑的各个项目中，暖通空调设计是极为重要的构成部分，其设计质量的优劣会对工程项目的社会效益与经济效益造成直接性影响，所以必须对高层建筑的暖通空调进行合理科学的设计。图纸设计好后，一定要实施必要的审查工作，并严格贯彻审定制、自审制与审核制，以保证图纸的实际质量。总而言之，在设计高层建筑的暖通空调时，除了要具有良好的综合效益外，还要注意各个设计细节，只有这样才能保证最终质量，以达到提高社会效益与经济效益的目的。

参考文献：

[1]韦洁，于海.高层建筑暖通空调设计要点分析[J].工程建设与设计，2013，（05）.

[2]安海峰.论高层建筑结构设计研究[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2014，（11）

[3]陈雨.对高层建筑给排水施工问题的几点探讨[J].科技经济市场，2012，（10）

论文作者:潘琦

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c123d6044b719421abb55121.html