# 基于移动终端电力企业设备及输电线路信息综合应用论文_曹明德,解涛,白耀鹏,原敏宏

国网山西省电力公司 山西太原 030001

摘要：现代社会的发展离不开电力，经济的发展和人民生活水平的提高对电力的安全性和可靠性提出了更高要求，

而电力运维人员对电网数据的便携性查询和可视化理解成为真正的重中之重。本文解决了电力运维人员在查询研究省电网重要输电通道关键指标信息时受服务器，网络，环境，电脑大小因素限制的弊端，使运检部门移动作业的达到了简易化，移动化，可视化、直观化、智能化发展要求，为电网设备运维管理提供坚实的基础，具有重要的科学意义和应用价值。

关键词：移动终端；电力设备信息展示；ArcGis移动端移植

引言：

本移动终端针对逐年庞大的电网数据、复杂的电网结构以及在工作现场PMS与电网GIS平台受限于电网内网不便于进行访问的情况，根据生产管理电网运维的需求，全面整合电网GIS平台数据、PMS系统数据、各电压等级电网接线图等电网设备的各类数据，围绕各类电力设备关键指标信息，形成准确、全面的针对电力设备的全景信息集中展示。研究省电网重要输电通道重要危险点及其保障措施，研究省特殊区域分布情况，并与ArcGis地理信息与电网设备有机融合，为电网设备运维管理提供坚实的基础，具有重要的科学意义和应用价值。

一、电力企业设备及输电线路信息综合展示查询的现状

图1

电力设备的维护维修是保证电网正常运行的必要条件，一旦发生电力设备故障，可能造成严重的停电事故（例如：城市功能的瘫痪，医院停诊，通讯瘫痪等），给国家和社会造成巨大的经济损失。现在电力运维人员在抢修和维护电力设备时需要对电力企业设备及输电线路信息的查询和了解，但现在综合展示查询是存在web端，受服务器，网络（网络因素如上图1所示），环境，电脑大小因素等因素的限制，不能随时随地直观明了的查询研究全省电网重要输电通道关键指标信息，不具有便捷性，移动化，智能化的要求，给电力维护和抢修带来诸多不便。

二、解决电力企业设备及输电线路信息综合展示查询的现状

（一）数据库的移植在移动端

整合电网GIS平台数据、PMS系统数据、各电压等级电网接线图等电网设备的各类数据作为依据建立移动设备独有的SQLite数据库，解决平台受网络，服务器限制的弊端，如：可以依据全省电力企业的电力设备、变电站、输电网络、电力用户和生产及管理等核心业务的各类信息数据依据建立省主干网的数据库表，便于移动平台对省主干的输电线路，输电网络，电力设备展示操作（电力企业的电力设备、变电站、输电网络、电力用户关系如图2）。

图2

（二）移动端数据库的加密

电力行业作为我国重要的能量生产行业，其信息系统的安全性更是需要企业甚至政府的重视。其电力行业移动设备上的数据安全性不仅关系到企业和人们的经济利益和基本生活，还与国家的安全息息相关。为了保障移动设备上电网数据的安全和提高移动设备上加密数据库效率，保证电网数据不被丢失或被盗取，我们采取用新型数据库替代传统数据的方法。新的数据库是一个在SQLite基础之上进行扩展的数据库，不但具有SQLite数据库原有的轻量的、跨平台的特性和在读写效率、消耗总量、延迟时间的优越性，它还在SQLite的基础之上增加了数据加密功能，如果我们在移动设备上使用它来存储数据的话，就可以大大提高程序的安全和移动设备上加密数据库效率。

1修改SQLite源代码，追加对数据库文件进行加密的功能，做到访问时以密码访问；

在不改变移动设备原生SQLite数据库轻量级，跨平台等原有属性，修改代码以一种新的加密性数据库替代移动设备上的原生SQLite数据库。

2将数据库加密系统做成DBMS的一个外层工具，将要操作的数据库密码代入外层加密系统进行加密操作；

将1中代码置入外置平台中，通过提供的数据库密码来产生一个密匙流（Key Stream），将要操作数据库的数据取出，与明文进行异或操作生成成密文，这一步极其消耗cpu资源，因此将其操作是在外置平台中进行，大大提高了移动设备对数据库操作的效率。

3 将加密SQLite库文件引入各自平台中，修改数据库访问层代码；

移动平台上要操作数据库里的数据，只需在代码中对轮钥匙做逆列混合处理操作，即可得到要操作的数据。

（三）移动端ArcGis地理信息与电网设备有机融合

依据全省电力企业的电力设备、变电站、输电网络、电力用户等地理位置的数据作为依据利用实现ArcGis制作地图实现地理对象要素的可视化，便于电力运维人员可视化理解。

本系统的空间地理数据包括：省，地区行政区划图；各电压等级线路图；变电站分布图；山川，河流，湖泊图等；在地图上能看见包括点，线，面三种形式的图形。（ArcGis地理信息与电网设备有机融合如图3）

图3 图4

（四）在移动设备上实现具体变电设备信息移动设备上显示信息转换

将上述完成的SQLite数据库里整合的数据按照资产单位，运行单位，电压等级之间的关系整合到移动设备上，使具体的电力设备信息以表格，CAD图等形式清楚明了展示在操作人员眼前，操作人员只需选择某某资产单位，某某运行单位，某某电压等级，根据这三个条件同时成立从而挑选出对应的某某变电站，从而的到该变电站相关信息；（电力设备CAD图）

图5

三．结束语

总而言之，本移动终端克服了现有技术（只能在电脑端查询，受网络，地理位置等办公环境的局限）存在的不足，提供了于电力企业设备及输电线路信息的移动端综合展示平台，该平台能使运检部门移动作业的简易化，移动化，可视化、直观化、智能化发展要求，通过移动设备的便携性，可随时随地直观明了的查询研究全省电网重要输电通道关键指标信息，该技术具有对操作人员操作简便易懂，方便外出、休假，或是某些突发性事件时，与单位信息体系的全方位顺畅沟通，最终达到随时随地可以进行随身的移动化信息工作的目的的特点。

参考文献

[1]张大龙：电力巡视检查系统的设计与实现[J].山东大学，2015

[2]胡志明：基于ArsGis for iOS的移动GIS开发研究[J].华东师范大学，2012

[3]龚春红：移动数据库的事务级同步复制技术研究[J].湖南大学，2007

论文作者:曹明德,解涛,白耀鹏,原敏宏

论文发表刊物:《电力技术》2016年第10期

论文发表时间:2017/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c12808bcf7ad2d98a9000a04.html