# 房屋建筑工程中的混凝土施工技术剖析论文_霍焕平

唐山市城市建筑工程总公司 河北 唐山 063000

【摘 要】近几年来我国的房屋建筑越来越多，建筑形式与结构也是多种多样，相应的对房屋建筑施工技术的要求也越来越高，而混凝土施工技术在房屋建筑中又起着不可替代的作用，更是直接影响到房屋建筑的施工质量以及使用情况，因此为了使房屋建筑达到人们居住的标准要求，应对房屋建筑工程施工中混凝土的施工技术进行改善提升，优化施工过程中的各个环节，保证房屋建筑验收合格，促进行业的发展以及提高社会效益。

【关键词】房屋建筑；混凝土；施工技术

1混凝土工程技术

1.1选择原材料

在房屋建筑的混凝土施工工程中，原材料的选择十分重要，关系着建筑工程的施工质量，要做好原材料的选择，确定级配。在水泥的选择上，要选择正规的水泥厂，保证有确定的水泥强度、安定性以及凝结时间，尽量要减少水泥的用量，使用低热的水泥。质量差的水泥容易产生水化，出现混凝土裂缝的问题。可以采用普通的硅酸水泥，或者矿渣硅酸水泥，但是在温度比较低的施工环境下或者在冬天，应选择强度不超过四十五级的普通硅酸水泥。如果施工环境的温度已经在5℃之下的时候，需要提早使用防冻剂，防冻剂可以有效地提高混凝土的抗冻能力，在准备水泥的初期就要考虑到温度的问题。除了防冻剂，根据具体的情况，可以合理添加别的外加剂，比如粉煤灰、高效减水剂，粉煤灰不仅可以减少混凝土的水热化情况，而且可以使混凝土的脆性、干缩性得到有效的改善;高效减水剂主要是提高混凝土的强度。选择骨料的时候，要有严格的标准，按照要求选择粗细骨料，并且化学性能要稳定，有高的质量和强度，不含有机杂质和盐类。粗骨料可以使用卵石以及碎石，要控制好粒径。建议选择中粗砂作为细骨料。在进行混凝土配比的时候，要根据房屋建筑的设计，进行反复试验。尤其要注意水灰比，在满足各项要求的条件下，为了减少水泥的水热化，可以选择水泥量小、水灰比小的方案，在配料时一定要分组配料，搅拌要均匀。

1.2运输、搅拌和浇筑振捣

混凝土的运输会影响它的质量，在运输时要注意运输方式和运输时间。运输的时间过长对混凝土不利，会降低混凝土的粘合性，因此越短越好，搅拌地点要尽量离房屋建筑工程近点。从搅拌到浇筑，控制好运输时间，尽量在一两小时之内。另外，要注意分批次运输，不同性质的混凝土要分开运输，保证混凝土的质量。

搅拌混凝土之前要先对材料配比进行试验，性能符合质量标准之后再进行搅拌。搅拌时，尽量减少误差，注意骨料和混凝土的含水量，严格按照配比标准进行操作。投料要按顺序进行，先是水泥、石子和添加剂，之后是水和砂，搅拌要充分，保证与水有效融合，同时要控制搅拌的时间。如果混凝土出现沉淀，可以进行第二次搅拌，凝固的就不能再用。

在混凝土浇筑之前，应提前做好准备工作，清理油污或者杂物，确认钢筋和预埋件的数量、位置以及保护层厚度，对模板的强度、位置、尺寸、刚度等进行审核，确认与混凝土的浇筑要求相符合。浇筑过程中按从低到高的顺序，分层浇筑，依据钢筋的数量和捣实方法确认浇筑厚度。浇筑中要注意材料的供应，避免出现施工缝。要注意基础底板的浇筑，使其能够保持受力性能。另外在浇筑中要注意预埋件、支架、预留孔洞等有没有发生变化，如果出现问题要及时处理。为保证混凝土的质量，在浇筑之后要及时振捣，使混凝土达到最大的密实度均匀度。在振捣过程中要避免漏振，快进慢出，选择插点位置要均匀。为避免墙体洞口发生变形，浇筑墙体时，洞口两侧的高度保持对称，再从两侧同时振捣。在混凝土振捣施工中，我国主要有人工振捣和机械振捣两种方式。

1.3养护与修复

为了保持混凝土的表面质量，在混凝土早期硬化期间要做好养护工作。混凝土浇筑之后在一到两小时间之内要浇水，夏季初凝两小时后要养护，冬季要覆盖塑料薄膜，面层加盖两层麻袋，达到保温养护的目的。四十八小时之后要拆除混凝土构筑物，模板拆除之后要用塑料薄膜覆盖养护。顶板混凝土终凝之后不能立即浇水，避免起灰、起皮，六小时之后再进行浇水养护。立面混凝土的养护主要是覆盖塑料薄膜、涂刷。平面的浇水即可。如果拆模之后，混凝土部分地方出现孔眼或者气泡等细小的缺陷，需要进行修复，统一配制修复材料。修复的材料主要有刮腻、刮底灰，要保证修复的地方与原混凝土周围的颜色一样。修复时使用磨光机打磨，然后刮底灰，再用砂轮打磨，最后薄刮腻子，等打磨到平顺之后，进行洒水养护。

1.4抗渗处理

做防水涂层是提高混凝土抗渗能力的重要方式。防水涂层的材料很多，要依照建筑工程的不同情况选择，一般是环氧树脂类或者氟碳防水涂料。进行抗渗处理之时，首先要做基层的处理，使墙面保持清洁，没有污染物。清理之后要保持墙面的干燥，然后进行喷涂。等到涂料固化，均匀地刷罩面涂料。最后检验，小心拆除脚手架。

2混凝土施工质量控制措施

2.1严把质量关

1)完善相应的法律法规，健全市场监管体制，促进水泥工业的健康发展，提高市场准入门槛，提高水泥的质量，完善供应渠道。

2)加强技术创新，提高产品质量，促进水泥工业的技术革新，完善职工的培训工作。如某工程供应混凝土的过程中，因32.5水泥用完，要求质量值班员调整为42.5的水泥配合生产，结果值班员在配合比例调整时出错，按32.5的水泥用量输入，导致企业成本的增加。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2把好搅拌关

为了获取高质量的混凝土，要正确地选取搅拌机，并且制定搅拌规则，包括搅拌时间、投料顺序、进料容量等。如果搅拌机的质量不可靠，后果会很严重。如某工程使用水下混凝土灌注水下柱，搅拌站设备损坏，导致供应中断，车辆不能及时进行操作，造成重大责任事故，财产损失严重，可见正确地选择搅拌机是非常的重要。如果搅拌时间过短，搅拌不均匀，会降低混凝土的和易性;如果时间过长，影响搅拌效率，也会降低混凝土的和易性。因此，要准确把握时间和技巧，否则就会出现工作失误。如某工程施工C40墙柱混凝土，本安排使用42.5水泥，搅拌值班员输入配合比时将水泥库位输到32.5的水泥库中致使水泥用错，造成重大财产损失，这种用错材料的情况很多，会严重影响混凝土的质量，我们要引以为戒。

2.3注意混凝土运输

混凝土配置完成后，需要通过运输来进行浇筑。运输方式主要由地面的水平运输，高空的水平运输以及垂直运输等，无论使用哪一种运输方式，都需要确保混凝土的质量。首先，需要确保在运输过程中，混凝土不会发生分层现象和离析的现象，需要保持混凝土的匀质性。其次，在运输到浇筑点时，需要保证混凝土的塌落度可以满足设计配比的规定要求，保证混凝土凝结之前，有充分的时间进行浇筑。另外，在冬季施工时，需要对设备和混凝土进行温度控制，确保混凝土的热量不被流失。在运输过程中，承装混凝土的工具需要具备不吸水和不漏浆等特点，运输的过程也要保持平整，避免颠簸造成混凝土撒漏。2.4严格针对施工技术中的要点进行控制和管理

这项工作是对房屋混凝土施工质量进行必要的提升和改善的中心环节。在实际操作中，要对混凝土的配比比率严格把控，还要针对施工过程中出现的各种问题和状况，进行及时掌控和管理。如某工程前一天施工的混凝土地面，第二天就出现大量的裂缝，而到了第二天下午施工地面的情况又好多了，是什么原因呢?原来就是该工程完工时，正值大风降温天气，气温骤降20℃以上，而施工人员并未及时采取措施，进行覆盖保温等，导致混凝土遇冷收缩出现了裂缝。因此，在对混凝土施工的过程中，如果遇到突发情况要及时解决，以免造成重大损失。

3房屋建筑混凝土施工裂纹技术分析

3.1荷载裂纹控制

在对房屋建筑混凝土施工中的裂纹进行预防时，应注意对荷载裂纹进行有效控制，这是因为荷载裂纹发生后，其影响范围较广，因此产生的影响范围较大，通过对以往房屋建筑混凝土施工的研究，将荷载裂纹的控制内容分为以下几个方面：（1）选择符合房屋建筑实际需求的高质量钢筋，保证钢筋的承载能力，减少应力过大所导致的裂纹。（2）控制混凝土的拉应力。在房屋建筑混凝土施工过程中，各构件所承受的拉应力不同，在施工时，应保证构件受拉区域的总体拉应力小于混凝土轴心应拉力强度，当荷载强度已经达到最高值后，应保证构件区域的边缘位置的混凝土构件不会出现应拉力。（3）控制裂纹宽度。在房屋建筑混凝土施工过程中，由于实际施工需求，可能会使用到允许产生裂纹的混凝土构件，此时应设定出裂纹的最大宽度，保证混凝土构件所产生的裂纹小于裂纹最大宽度设定值，此外还应采取一些辅助措施对荷载裂纹进行控制，以提高房屋建筑的安全性。

3.2变形裂纹控制

目前，房屋建筑混凝土施工裂纹的预防技术主要分为以下几点：加强钢筋内部构造。在混凝土结构构造中，应加强钢筋的内部构造，这是因为钢筋易受温度变化影响发生热胀冷缩，加强钢筋构造后，可以提高其整体结构温度变化的应力情况，进而提高混凝土结构的整体抗裂性，在对钢筋材料进行选择时，应采用直径较小的钢筋，并将钢筋之间的间距缩小。（2）增加后浇带施工。在房屋建筑混凝土施工过程中，待钢筋变形结束后，应进行后浇带施工，以减少建筑过正中主楼和裙楼之间因沉降而产生的结构内力。（3）控制应力产生的集中裂纹。混凝土施工过程中，若在钢筋密集处发生浇筑不通畅的情况，将会使模板因浇筑不完全而形成孔洞。由于这些孔洞的周围应力情况较弱，很有可能产生裂缝。面对这种情况，便可以采用转角筋，通过在转角处增加网片或在孔洞周围增加护边角钢的方式对其进行加固处理，以减少裂纹的产生。

3.3 地基沉降裂纹预防

地基作为房屋建筑最基本的一个部分，若产生安全隐患将会对后续的施工产生极大的影响，且其修复工作比较复杂，所耗费的时间较多，因此在进行房屋建筑混凝土施工时，应着重保证地基工程的质量。首先，在进行结构设计时，应对结构刚度进行加强处理，从本质上减少沉降裂缝产生的概率；其次，在进行刚度设计时，应将刚度值设置为其所能承受的最小值，以适应地基在生产变化过程中所产生的变形；最后，在进行沉降缝的设置过程中，应综合考虑地基情况、建筑物的荷载差、实际沉降与计划沉降之间的高度差等因素，把建筑整体划分成不同的部位，以减少沉降差所产生的裂纹。

4结语

房屋建筑工程的不断兴起，各种问题也会随之出现，虽然我国建筑事业的从业人员不能将工程做到完美无缺，但也一定要努力将其各个细节和管理进行严格把关和有效控制，才能使房屋能长久稳固的使用。混凝土施工是整个房屋建筑工程实施的地基，所以有关部门全面严格的检测以及工程项目负责人对选购混凝土材料的质量监察，都会为房屋工程质量大幅度提高，完善建筑工程的各项管理和细节，也促进了我国建筑事业的发展。

参考文献：

[1]李亚.房屋建筑混凝土施工技术研究[J].科技资讯,2012,25:49.

[2]杨国欣.试论房屋建筑工程中的混凝土施工技术[J].江西建材,2015,01:112.

[3]李佳.房屋建筑工程中大体积混凝土施工技术探析[J].电子制作,2015,09:260.

[4]雷勇.试论房屋建筑工程中的混凝土施工技术[J].居业,2015,06:52-53.

论文作者:霍焕平

论文发表刊物:《低碳地产》2016年9月第17期

论文发表时间:2016/11/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c1313912448b7691e24c5a58.html