# 110千伏电缆线路穿越江河长距离施工工法论文_钟木荣

广东创成建设监理咨询有限公司 510075

摘要：以河源110千伏方红至中心线路工程电缆管道穿越东江工程为例，工程采用大型水平定向钻进行地下穿越完成大截面电缆（1200mm）的管道敷设，缩短了工期，降低了成本和污染，本文就方红至中心穿越东江电缆线路工程的施工方案作出详细的描述，并探讨其效益分析。

关键词：电缆工程；水平定向钻；电缆管道；穿越施工

1、工程概况

河源110千伏方红至中心穿越东江电缆线路工程位于河源市东江胜利大桥北侧上游约65m处，路径走向与胜利大桥一致，穿越路径总长为700m，钢管材质采用Q235B的螺旋钢管，钢管直径为850mm，东西两侧设深基坑工作井7×9m，钢管穿越深度约为9.50～20.00m。工程关键施工项目为：钻导向孔、预扩孔、钢管回拖。

本工程为新建方红至中心双回线路，作为方红站配套110kV线路，大大提高了方红站向周边尤其是市中心区辐射的供电能力，同时完善了周边110kV网架，为110kV中心站接入系统提供了新的可靠的供电电源。

2、工程关键施工项目描述

保护管回拖、电缆敷设、电缆接头安装的全过程。本工法能合理安排各道工序的衔接工作，各项资源能够充分合理地利用，缩短工期、降低成本、经济效益高。

3.2施工成本低，经济效益高

利用水平定向钻穿越河道，相对传统施工方法中封闭河道，开挖埋管的步骤，节约相当一部分施工成本，省去多余的土方开挖及回填工作，施工周期短，所需配备的机械及人力资源等投入较传统开挖少，经济效益方面有着明显的优势。同时保护了既有的地下管网，减少了传统开挖对原有地下设施的破坏，不用迁拆设计沿线原有的建筑，免去了先破坏后恢复等重复建设的费用，总的施工成本降低，经济效益显而易见。

3.3安全可靠性高

电缆路径保护管仅在地下较深位置穿越，钻孔内采用泥浆进行固壁，有效地避免了因过深开挖引致的坍塌风险，不会威胁到周边建筑物及河堤坝等的安全，成功率高，安全可靠。电缆敷设采用液压牵引机与机动绞磨组合牵引敷设方法，有效保证了电缆敷设质量和安全，避免由于施工质量安全问题遗留下电缆线路运行安全隐患。

3.4技术先进，社会效益好

与传统的铺管技术相比，本工法水平定向钻属于特大管径铺管和双层不同材质保护管回拖，因定向钻施工属于地下作业，具有占地空间小、污染少、施工噪声低、不拆除、不影响交通、不影响河流通航、不扰民等特点。传统的长距离大截面电缆敷设方法，以机动绞磨作为单一牵引动力，不能满足电缆输送力度，需要使用多台机动绞磨分段进行牵引，并同时需要电缆输送机配合施工，施工过程的控制点较多，所耗费的人力资源及施工机具较多。本工法使用液压牵引机与机动绞磨组合牵引动力技术，牵引机动力稳定并且可控、电缆敷设速度可控，敷设效率高，电缆不会因牵引力过大而受损，而且能节省人力资源及施工机具。并能有效降低劳动强度、节约人工、提高工作效率、缩短工期、经济效益明显、社会效益好。

4结束语

本施工工程的施工工法的关键技术已经通过中国电力建设企业协会评审为国内领先水平，核心内容经过理论计算和实际论证，技术成熟可行，具有施工速度快，成本低，污染少，施工噪声低，不影响交通环境，穿越路径精准，组合动力敷设技术安全可靠，方法简便有效等特点，特别适合跨越江、河、湖及海峡等长距离、大孔径、埋管深的电缆管道敷设。

参考文献：

[1]河源110千伏方红至中心线路工程.施工组织设计

论文作者:钟木荣

论文发表刊物:《基层建设》2017年第31期

论文发表时间:2018/1/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c133c297b563952d1111cb7a.html