# 节能降耗技术在电厂锅炉运行中的应用甘志伍论文_甘志伍

摘要：在日常生活中，电不可或缺。为提倡我国低碳节能的环保精神，火力发电是人们生活的基本保障，对我国经济发展也很重要。从某种层面来看，火力发电属于生产业的第二产业。同时正因为有电厂，人们的生活水平得到提高，所以电厂对于我国的发展也有一定的帮助。锅炉是电厂的主要设备之一，其作用是燃烧煤炭。煤炭是我国丰富的资源之一，但同时煤炭的燃烧产物也在破坏着我国的环境，而火力发电正是以燃烧煤炭为主。为了提高火力发电为我国带来的经济效益以及环境效益，需要进一步优化电厂锅炉设备。锅炉调整主要包括主机及相关辅助设备。紧随我国可持续发展的战略，实现电厂锅炉的节能运行。

关键词：节能降耗；技术；电厂锅炉；运行；应用

电力资源的消耗量在我国社会快速发展的环境下，受到生活水平以及生产力水平的提高越来越高，发电厂想要保证充足的电力资源供应必须要优化发电方式来减少消耗资源的投入，这对控制发电成本以及实现火力发电节能效果有非常重要的意义。锅炉的使用作为电厂节能工作中最重要的环节，需要相关工作人员根据发电厂的实际情况选择合理的优化措施，在电厂锅炉运行过程中，需要有效地降低其能耗损失，并充分地利用节能技术措施来提高电厂锅炉运行的效率，确保电厂节能减排目标的实现。

1 电厂锅炉节能降耗的重要性

电厂在生产过程中使用最多的便是煤炭资源，通过煤炭的燃烧推动锅炉工作，也就是说想要保证锅炉节能降耗性能的提升，首先需要从所使用的煤炭出发。煤炭在燃烧过程中受到不充分燃烧的影响会产生大量的二氧化碳以及硫化物、氮氧化物等有害气体，如果对这些气体不进行处理排放的话很容易导致周边环境受到污染。另外在煤炭燃烧过程中如果燃料燃烧不充分很容易导致产生燃料燃烧效率低的问题，也就是大量煤炭无法得到充分的利用，这种情况便会出现资源的浪费直接导致锅炉吸收热量的不充分，这显然是不利于能耗的控制。所以在采取系列节能降耗措施之前需要重新选择能源消耗量大的锅炉，选择燃烧效率更高的煤炭，从而提高煤炭的利用效率以及较少污染物的排放。总之在新的时代背景下环保工作作为企业工作开展的重要要求之一，必须要对如何实现环保节能重视起来，传统的火电厂锅炉在使用中由于不重视节能工作，一方面导致对周边环境产生严重破坏，另一方面对于燃料的使用也无法实现更加充分的燃烧。实现锅炉节能对于企业降低能耗，提高燃料使用效率有极为重要的意义。

2注重锅炉选型和燃料选择

首先从电厂本身的日常工作开展的实际情况来看，需要在工作开展过程中不断投入大量的锅炉设备以及燃料以满足发电工作的需求，所以说实现火电厂锅炉的节能降耗工作是火电厂一项需要长期解决的问题，同时也会影响到火电厂长期经济效益的实现。在锅炉选型完成后投入使用的过程中要及时对炉外小管道进行普查，对于腐蚀、冲刷减薄超标管道或管件进行更换或消缺处理;对于涉及到过热器的管道要计算运行时常，对于超过运行时常的管道需要及时更换。另一方面由于部分锅炉型号在使用过程中对燃料有一定的要求，这个时候需要工作人员在选择燃料的时候还需要与该火电厂使用的锅炉相适应。

3提升蒸汽的利用效率。

火力发电过程中，应当着重加强蒸汽的可利用程度，分配锅炉内部的供气总量，并保持机组内部的效率。功能较为完善的锅炉应当积极发挥本质上的作用，只有达到满载的状态，就应当利用锅炉运行效率，根据实际运行的高低状况实现对压力的分散。与此同时，要想切实的实现对于蒸汽的高效利用，在设备运行期间，可以在做功的环境下对高压蒸汽加强膨胀处理，使其内部的压力值发生变化，从高压转为低压。所以在锅炉以及其余相关设备处于运转状态时，需要把控设备的总排气量，切实增强疏水器运转过程中的稳定程度，并在此环节中需要关注蒸馏水的颜色。

4落实蒸汽冷凝水的循环利用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

在电厂的运行过程中，蒸汽冷凝水的回收状况较为常见的方式会分为两方面，分别是开式回收，另一种是闭式回收。在开式回收过程中，传送和高效的利用冷凝水，其中的管道会长时间的保持一种代开的状态，整个流程较为方便，并且没有多余复杂的环节，无需企业的过多资本投入。但是此环节中还是会存有大量的弊端，最明显的一个问题就是冷凝水内部能量不充足而导致的一系列反应。闭式回收是利用喷射技术，在应用的过程中，可以实现调节高温冷凝水泵送气的情况，采用此项技术时，锅炉会实现将冷凝水中的热量经过热传递之后进行回收。经过上述流程的对比，总体来说闭式回收的处理流程较为繁琐，但是对于热量的回收状况较好，并且经过大量的实践也证明了在电厂的运行过程中，运用此项技术可以实现对冷凝水剩余价值的充分利用。

5保证煤炭质量，降低助燃用油

电厂锅炉的运作是一个较为庞大的工业活动，使用的煤炭也相对较多。对于电厂来说，大量煤炭的引进才能保证火力发电的正常运行。电厂在煤炭的质量上选择了好的煤炭，但是煤炭的堆积又是一个问题。煤炭的堆积使旧的煤炭与新进煤炭相比成为劣质煤炭。电厂为了保证煤炭的价值，便会优先选用新进煤炭进行燃烧，但这只会使旧的煤炭继续被搁置，继续劣化，最终失去作用价值。若先使用旧煤炭，不仅搁置了新的煤炭，也会损坏电厂锅炉，加大能源的损耗。为了防止煤炭的浪费，在使用新进煤炭时可以适当掺杂旧的煤炭，这样不仅使旧的煤炭发挥了作用价值，同时也起到了节能的作用。同时锅炉在运作时也需要对助燃用油进行规划。助燃用油主要辅助煤炭的燃烧，但是锅炉不能一直运作，期间还会有加助燃用油以及休息时间，在这期间，电厂锅炉会冷却下来，重新运作便需要助燃用油，助燃用油的用量也是耗能的表现。因此，为做到节能，在锅炉运作前应规划好助燃油的使用。

6改进优化电厂锅炉，提高节能效果

若想要提高电厂锅炉运行的节能性，最重要的就是进行电厂锅炉的改进。首先是电厂锅炉的设备，需要采用质量好且较为先进的设施。在整体上提高电厂锅炉的质量，达到节能效果。同时电厂应该拥有专业技术人员，这些专业技术人员在火力发电运作前可以对其进行详细的规划，从而取得更为良好的经济效益。同时利用先进技术对火力发电进行创新。在电厂锅炉运作时，可以安装粉墨收集装置，将从锅炉中飘散出的粉墨进行收集，进行二次利用，这样不仅节省了煤炭的资源，也提高了电厂锅炉的节能效果。

结语

综上所述，在电厂的日常运营期间，集控运行的节能降耗措施便是其中较为重要的一项措施，该项措施可以有效降低电厂的资源消耗，节省电厂在日常运营期间所投入的成本，进而优化电厂的日常运营效率。基于此，便需要在电厂的日常运营期间将节能降耗的措施应用到实际工作期间，从而确保电厂为人们日常生活提供更加优质的电能服务。

参考文献

[1]于晓伟．电厂锅炉节能对策分析[J]．企业技术开发，2016（15）：177-178.

[2]曹富琛．电厂锅炉节能降耗的对策与措施探究[J]．科技创新与应用，2017（2）：150-151.

[3]田玮．电厂锅炉节能降耗的对策与措施[J]．绿色环保建材，2017（1）：188.

[4]张晓童．电厂锅炉节能降耗的对策与措施探究[J]．资源节约与环保，2016（12）：195．

论文作者:甘志伍

论文发表刊物:《科学与技术》2019年21期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c14587951535cbf01a0b1ade.html