# 环保人造草足球场施工技术分析论文_刘志平

东莞市力臻体育设施有限公司

摘要：近年来，中国足球逐步走出了之前假、赌、黑的阴影，正朝着健康的方向发展。为了配合国家足球发展总体规划，不仅职业足球有了大力的投入和长足的发展，作为足球储备人才的青少年足球以及校园足球也迎来了发展的良机。开展足球运动的首要条件就是足球场地，作为一名工程建设者，我们对足球发展能做到的最大贡献就是提供更多的优质足球运动场地。下面我结合某运动场工程对人造草坪足球场的施工技术进行介绍。

关键词：人造草；足球场；施工

引言

众所周知，专用足球场要想举行比赛，运动场地的质量要达到一定的标准，足球场草坪的好坏则是其中最重要的因素。作为足球运动的基础，足球场草坪质量的优劣将直接影响足球比赛的质量和球场的使用寿命、运动员在场上的速度、舒适感以及安全感，从而影响运动员的临场发挥，因此足球场草坪施工质量占重要的地位。

一、工程概况

某工程中足球场地部分，足球场位于400m田径跑道中间，为105m*68m标准足球场地，底线辅助区宽1.5m，边线辅助区2m，总尺寸为108*72m。足球场基础为沥青混凝土基础，面层为50mm人造草坪。

二、球场基础

1、球场基础分类及特点

人造草足球场地基础对于人造草场地发挥着至关重要的作用。场地基础的平稳性、稳定性和排水性都将影响人造草坪场地的使用效果。

人造草基础类型主要有四种：沥青混凝土基础、水泥混凝土基础、水泥石粉基础、碎石基础。其中沥青混凝土基础与水泥混凝土基础平整度高，稳定性强，具有防水性能，不能使水直接渗透，只能靠场地坡度斜排水。在雨水较大时，场地积水会汇集成小型流水，对草坪上的石英砂、橡胶颗粒造成流失，场地边缘也会积水过多，在短时间内不易将积水排出。水泥石粉基础工期短、成本低、排水性能好，但平整度、稳定性较混凝土基础略差。碎石基础成本最低、排水性能好但无平整度。

根据各类基础的特点，结合本工程的实际情况，选择了目前国内常用的沥青混凝土基础。

2、沥青混凝土基础施工流程：地基土压实处理→铺设天然砂石垫层→埋设PVC管→铺设水泥稳定粒料→铺设沥青。

三、草坪

1、人造草坪与天然草坪对比

前期造价：本工程采用人工草坪，造价为90元/平米，加上基础的造价147元/平米，人工草坪足球场的总造价为237元/平米。天然草坪足球场的基础一般是由草皮层、育成层、排水层及调整层4层构成，目前国内的天然草皮市场价格约为100元/平米左右。

后期管理：人造草坪在投入使用后基本不用维护，只要防止人为的恶意破坏就行了，使用寿命一般在10-15年之间，在使用过程中基本不受气候、天气的影响，即使是下大雨，20-30分钟后即可排尽雨水投入使用，使用效率更是极高，特别是在学校中，学生可以随时随地的在上面活动，不受时间限制。天然草坪在投入使用后还要专人养护，要定期浇水、施肥、修剪还要防治病虫鼠害，因此后期的养护费用极其昂贵，约为前期造价的10倍以上，而且受气温、天气、土壤的影响很大，很难养护好，在使用过程中很容易局部遭到破坏，需要经常补植、补种。

建设周期：人工草坪足球场建设周期很短，单项足球场地工程工期约1个月时间。天然草坪的足球场建设期较长，种植完后就要养护三、四个月后才能见到绿油油的草坪，才能投入使用。

景观效果方面：人工草坪足球场是永远的一片绿，不受季节气候的变化，一年四季常绿，与红色的塑胶跑道共同组成学校一道亮丽的风景线。天然草坪的足球场在我国北方城市到了秋冬，大多数草坪就会枯黄死去，直到第二年春天才能发芽，要经过很长的一段养护期才能长起来。这样在漫长的一个冬天里，整个球场就是枯黄一片甚至是光秃秃的一片素土了。即使在平常的使用过程中经常有草皮会被铲起，如果不能及时补植，也会影响整个塑胶运动场的视觉效果的。

人体的舒适度方面：人工草坪足球场的基础相对较硬，受日照影响，黑色橡胶颗粒温度很高，人在上面活动相对容易感到疲劳，而且人在上面活动容易发生静电。目前在大型职业赛事中极少采用人造草坪，2015年加拿大女足世界杯采用人工草坪做为比赛场地也引起了部分运动员的不满。人在天然草坪足球场活动时感觉比较自然、舒适、不易疲劳，而且在高速运动或铲球时，不会产生人工草坪容易发生的静电。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

综上所述，天然草坪的足球场虽然在使用上给人感觉舒适自然，但是它昂贵的投资和维护费用是远远高于人工草坪足球场的，同时天然草坪需经常维护保养也无法满足学校正常使用频率。这也正是近几年来，许多大中专院校甚至中小学校在改建、新建足球场中采用人工草坪的原因了。

2、人造草坪施工工艺流程

（1）进场：在进场施工前，对地基的平整度、坡度和表面观感进行检测，在达到平整度要求后，方可进场施工。

（2）放线：找出场地的中心点和两个半圆圆心点，并根据此三点定出场地中线和边线交点，然后以勾股定理定出场地上各功能点、线的位置。

（3）摆位：首先按设计图纸所示，将草坪移入场地边线位置，其中带有白划线的草坪，需分别处于中线、底线功能线的位置上，其他草坪依次摊开。

（4）裁线：将中线、底线白色功能性以为的白色草坪切割下来，并分别裁切成场地划线所需宽度。放置一边待用。

（5）拼接：将绿色草坪各接缝处搭接20-30mm，用专用裁草推刀从搭接处中间切开，使两边的草坪尽可能搭接紧凑，然后以裁纸刀进行修剪裁切后，沿草坪接缝中间铺上连接带，放入草坪下面，使草坪的接缝位于连接带的中间，然后将胶水用橡皮刮板均匀地涂刮在连接带和草坪背面身上，再把两边的草坪粘合；并用钝性重物对接口部位进行敲击。

（6）功能线：在草坪基本拼接完毕后，再次拉线定出各功能线、点的准确以裁纸刀切开，抽出切下的草条，将连接带放入，刮涂胶水，把原先预备好的白色草线放回，胶结后，务求连接部分粘结紧密。

（7）修整：当草坪摊铺拼接完毕后，草坪上褶皱的部分需要以裁纸刀开口，拉直对接，切除重叠的部分，然后胶结压实。复核功能线。

（8）注砂：草坪全部处理完毕后，开始注砂，按4m×4m的规格对全场进行放点，按（25公斤/平方米）石英砂将石英砂均匀的摊铺到规定区域内，用刷草机将石英砂散布均匀并将草线梳起，并纵横各梳理一次。

（9）注胶粒按4m×4m的规格对全场进行放点，按（5公斤/平方米）橡胶颗粒均匀的摊铺到规定区域内，用刷草机将胶粒散布均匀并将草线梳起，并纵横梳理一次。

（10）梳理：填充全部完成后，再用刷草机纵横梳理草纤维各一次。

（11）检测：工作完成后，依照人造草面层的质量要求进行检测和清场，对不合格处进行整改。

（12）验收：配合进行完工验收。

3、人造草坪施工要点：①人造草坪运抵施工现场，施工员核对产品卷号和数量。按照铺装图将草坪铺开，停放一天，使人造草坪充分伸缩后才能开始铺装。②施工应选择晴天施工，尤其是在草坪粘接施工过程中，空气湿度不能太大，基础干燥无积水。③粘结人造草过程中不可将粘接胶暴露时间过长，因溶剂挥发会造成粘度过大而无法施工。④草坪接缝处搭接2-3cm，粘结后用裁纸刀切割多余部分，使草坪尽可能搭接紧密。

结束语

足球场人造草坪上世纪90年代引入国内，起步虽不晚，但受国内足球运动发展缓慢和足球运动未大众化影响，目前国内足球场地数量仍较少，同时产品质量和技术水平较低。今年来，随着国家对足球运动的重视度提高，除了职业足球投资力度加大，比赛水平提高之外，足球运动更加走向了大众，这无疑是国内人造草坪技术发展的一次机遇。我们应抓住这次足球发展的机遇，进一步提高改进人造草坪技术性能，使其在舒适性能上更加接近天然草坪，同时在优化施工工艺，减少材料污染程度方面不断进步，为我国建造更高质量的足球运动场地。

参考文献

[1]韩烈保，杨 碚，郑菊芬.草坪草种及其品种.北京：中国林业出版社，2014.2.

[2] 林广勋.园林绿化工程施工及验收规范.北京：中国标准出版社，2016.6.

[3] 张永才.足球场草坪的养护与管理.中国园林，2013.5.

[4] 沈长征.运动场草坪的常规管理探讨.江苏教育学院学报：自然科学，2014.2.

[5] 苏德荣.草坪低耗养护技术研究.北京：科学出版社，2012.3.

论文作者:刘志平

论文发表刊物:《基层建设》2019年第5期

论文发表时间:2019/5/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c14595d5310a8a55f2643d9f.html