# 磁力泵在石化装置中的应用与优化论文_苏革

摘要：石化装置主要是用来生产和加工柴油、煤油、汽油、沥青和塑料等化工原料的，其中大部分的原料都具有毒害、易燃和易爆的属性，一旦有某个位置出现故障，则会牵连整个生产和加工过程，甚至引发事故，造成严重的损失，而且大多数的物料都是具有毒害和致癌的特性，如果这些物料发生泄漏，则会严重损害我们的生态环境与人体健康。因此，磁力泵在石化装置中的应用非常关键，不仅能够提升安全系数，而且还能保障生产的稳定性和高效性，所以本文便对磁力泵在石化装置中的应用与优化方面展开了深入的研究。

关键词：磁力泵；石化装置；应用与优化

磁力泵属于一种无泄漏静密封的机泵，所以被广泛应用于易燃、易爆和有毒的流体输送当中，特别是用于石油易汽化、易结晶等具有危害的装置当中，应用磁力泵可以很好的保障装置运行安全，因此对其进行优化非常的有必要。

一、磁力泵的运行机理

磁力泵具有完全密封无泄漏的特点，主要由泵、磁力联轴器以及电动机构成。其运行机理为通过电动机带动磁力联轴器的外磁转子旋转，使磁力线穿过间隙与不导磁的隔离套，然后作用到内磁转子上，从而让泵转子和电动机一同转动，以达到无机械接触地传递扭矩。因为液体会封锁于隔离套中，所以能有效避免物料发生泄漏，避免环境污染、节约能源，保障人们的健康和安全。

二、磁力泵的应用

（一）高温介质应用

高温磁力泵一般会采用 2∶17钐钴稀土永磁作为内外磁转子的材料，其运行温度为350℃。但应用涡流型异步磁力联轴器的磁力泵，其运行温度可达450℃，且不用任何的冷却措施，为此该磁力泵被广泛应用于高温介质中，并在导热油等高温流体泵送场所能够良好的降低成本，同时保障输送的安全性和可靠性。

（二）腐蚀介质应用

通常传统的机械泵根本无法实现腐蚀介质的输送，而磁力泵却能有效的对腐蚀介质进行输送，尤其是对腐蚀性极强的硫酸、硝酸以及盐酸，应用有效的耐腐蚀材料，便能够全面实现磁力泵对腐蚀介质的输送。

（三）液氯输送应用

液氯属于危险性非常大的一种介质，因此磁力泵在输送液氯时，需使用双保险密封技术。双保险密封技术的运行原理为当第一层密封系统被破坏后，能够马上把此信息反馈给现场的工作人员，并应用第二层密封系统，以确保运输的安全性和可靠性。

（四）易结晶介质应用

易结晶介质指的是当介质的温度下降或者低于正常温度时所出现的凝固结晶液体。此种介质在输送当中经常会被工作人员忽视，尤其是不注意温度的变化，从而导致液体发生凝固，加大机械泵的运行风险，因此采用夹套保温磁力泵就是为了避免液体发生凝固，从而确保磁力泵的运行安全。

三、磁力泵在石化装置中的优化

对于磁力泵的构造来说，要是采用高强度的碳化钨合金滑动轴承可以有效的增强磁力泵的耐温性与耐冲击性；要是采用钛合金与哈氏合金隔离套能够有效提高磁力泵的承压性和抗腐性。另外，磁力泵和管道及装置的连接方式也有很大的关系，如果在应用当中因操作不当或者设备故障，则会造成空载、欠载或者过载等情况，进而导致磁力泵的轴系零件发生损坏。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为此对磁力泵进行优化设计非常的关键，应主要从以下几个方面进行。

（一）轻、过载保护

通常磁力泵在石化装置的应用过程中，经常会发生空载、欠载、过载以及汽化汽蚀等问题，此些问题均会导致磁力泵出现故障，进而使磁力泵的内部零件发生损坏，最终影响石化装置的顺利工作。但要是为磁力泵的驱动电机安上监控保护器，就能够有效避免以上情况。一般电动机保护器是用来保护石化装置里电动机的欠、过载以及断相等故障的，保护器会和电动机回路的接触器相配合，经过有效的设置便能够很好地保证机泵的运行安全，进而降低故障发生，是保障磁力泵顺利运行的有效方法。现阶段电机保护器属于磁力泵最有效的一种保护方式，同时还便于安装和操作。

（二）温度传感器

应用一体化温度变送器可以随时监测磁力泵的温度变化，并把温度信号变成电流信号传到DCS控制系统中，以监控磁力泵的工作状态。现阶段一体化温度变送器主要就是用于测量磁力泵的泵腔中介质的温度、测量隔离套的温度以及轴承体滑动轴承的温度，所以在测量当中，要是温度超过磁力泵所设定的值时，则装置就会断掉电机，以保护电机和磁力泵。

（三）复合过滤器

复合过滤器属于过滤和磁过滤相结合的一种过滤器，主要安于磁力泵的吸入口管道，是一种附属装置。当液体流经过滤器时，会受强力磁棒的影响，进而使物料里的铁磁性杂质被吸在磁棒套管上，进而清掉泵送介质里的铁磁性杂质，以免铁磁性杂质进到泵腔中，而影响磁力泵的应用时间。可见在石化装置中应用复合过滤器是必然的，能够有效清洁液体，并增加使用时间。

（四）泄漏监测

泄漏监测主要是借助音叉液位开关对不同的液体振动频率进行监测，同时用电子线路检测出频率的变化，并把此信号传到DCS控制系统当中，从而发挥监测和控制的作用。通常音叉液位开关主要被用于多保险磁力泵上，使磁力泵在运输高危流体当中起到安全和警示的作用，以充分增强磁力泵的安全性和可靠性。另外，如果音叉液位开关没有活动部件，就不用实施维护与调整工作。

（五）循环冷却

在磁力泵输送高温介质的过程当中，需把内外磁转子的磁钢换为耐高温的永磁材料，因为当温度超过250℃时，则磁力线的切割金属隔离套会使温度变得更高，所以应使用带联轴器的分体式磁力泵，并采取相应的保冷方法，来避免温度传至电动机上，以保障磁力泵的运行安全和可靠。

三、总结

通过上述内容我们可知：磁力泵在石化装置中的应用非常重要，通过技术的不断发展和进步，我们必须要先充分掌握磁力泵的运行机理，然后根据磁力泵的应用现状展开具体的优化，以使磁力泵真正达到不泄漏特性，并不断提升石化装置的应用安全。

参考文献

[1] 张伟. 磁力泵应用与轴承故障的处理措施[J]. 化工设计通讯，2017（05）：122 - 123．

[2] 臧群. 磁力泵的能耗研究及磁涡流场的模拟计算[D]. 江苏大学，2016．

[3] 宁召宽，高天吉，任峰. 磁力泵在润滑油生产装置中的使用问题及应对措施[J]. 石油化工设计. 2019（02）.

[4] 伊生，于海涛，韩强，姜海焦. 石化装置磁力泵的优化应用措施探讨[J]. 石油和化工设备. 2019（04）.

[5] 官志刚，杨德乾，林伟光，吴立国，刘永生. 磁力驱动泵监控与防护系统解析[J]. 化工设备与管道. 2015（02）.

论文作者:苏革

论文发表刊物:《科学与技术》2019年16期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c1632aeeb7f71eb146ac9030.html