# 自动扶梯的PLC单片机化控制论文_张俊凯

杭州西奥电梯有限公司 浙江杭州 311199

摘要：随着经济的发展，自动扶梯得到了各个领域的广泛应用。在自动扶梯的作用下，给人们生活、工作提供便利条件的同时，也给自动扶梯系统的运用和发展奠定了基础。因此，探讨自动扶梯的PLC单片机化控制具有非常重要的意义。

本文首先对单片机控制板电路进行了概述，详细探讨了自动扶梯的PLC单片机化控制，旨在保障自动扶梯安全可靠的运行。

关键词：自动扶梯；PLC单片机；控制

随着社会的进步及科学技术的发展，自动扶梯被广泛应用于各种公共场合中，给人们的生活带来了极大的便利。同时，自动扶梯的控制系统也取得了极大的进步，过去的自动扶梯控制系统在安全、编程以及使用、维修等方面的性能已无法满足人们的需求。基于此，本文介绍了基于PLC的自动扶梯控制系统设计，该控制系统能够实现自动扶梯电脑化控制，使自动扶梯更趋于智能化，安全性能高，电梯维护简单。

1 单片机控制板电路的基本概述

PLC单片机作为自动扶梯中不可或缺的一部分，其具体体现在电气控制方面，而单片机计算机应用技术性较为突显，在进行PLC以及单片机选择时，将会面临一定的跨区域现象。通过把PLC单片机控制系统运用到自动扶梯控制系统中，把嵌入式PLC当作基本，把PLC典型梯形语言传入到单片机开发环节中，以此促进PLC单片机特性。通常情况下，嵌入式PLC单片机组件成分主要有三点，第一种基础系统；第二种是光电隔离开关；第三种是外扩储存器。

PLC系统通常由TSC单片机以及外扩存储器两部分构建而成，在应用嵌入式PLC的过程中，通常会设定30个点，支持44脚LQFP封装TSClFl60XE，也可以结合实际情况，采用其他类型的单片机实现科学规划。

2 使用嵌入式PLC控制系统开发的软件

在具体工作中，要使用嵌入式PLC控制系统开发的3种软件：①三菱PLC的编程软件FXGPWIN3.3，它是通用软件，使用三菱PLC时都会用到。②梯形图转换HEX代码软件，它为专用软件。笔者见到的梯形图转换HEX代码软件有2种，它是PLC爱好者开发的软件。随着版本的升高，软件支持的指令也逐渐增多，功能性也大大提高了。这里使用的是PMW-HEX-V3.0.exe梯形图转换HEX代码软件是可以在网上免费下载到。③单片机烧录软件也是一款单片机开发比较常用的软件。这里使用的“STC_ISP_V486.exe”同样也可以在网上免费下载到。

三菱PLC编程软件FXGPWIN3.3的介绍比较多，这里不再赘述。在此过程中需注意的是，在设计扶梯控制梯形图时，PLC类型选“FX1N”即可。下面，本文简单介绍一下后两款软件。

2.1 PMW转HEX代码软件

PMW文件转换成HEX代码软件V3.0版的界面。该软件是由使用者根据单片机组成的嵌入式PLC电路设置PLC的输入点和输出点、与单片机对应的引脚、时钟晶振的频率、外扩存储器的大小、内部RAM等。软件所支持的三菱PLC指令可点击“支持指令”按钮查看。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 烧录软件

STC-ISP软件可以从网站下载到。下载到的软件是个自解压软件，双击后便可以解压到指定的目录。笔者为其新建名为“STC_MCU”目录，以存放解压后的下载软件。目录中有好多个文件，其中，“STC_ISP_V486.exe”为启动软件的可执行文件。这时，双击“STC_ISP_V486.exe”图标即可启动下载软件，界面很直观、清楚，分左边、右上、右下3个部分，它们分别是程序下载时的5个操作步骤、辅助功能页和选项参数设置。目标代码烧录的步骤为：选用单片机型号―打开目标代码文件―选择串行口及其速率―选择功能―点击下载。

3 梯形图的转换和下载

编制时，按“FX1N”类型进行录入，录入完毕后转换和保存。打开转换软件后，在相应的界面上点击“打开PMW文件”按钮导入控制梯形图文件进行转换。“打开PMW文件”按钮下方显示“FX1N.HEXDONE”，表示转换成功。该目标代码文件默认名为“fx1n.hex”。将PMW文件转换成HEX目标代码后，便可将其下载到嵌入式PLC中。将USB-RS232电缆和转接口分别接入计算机和嵌入式PLC板上的CN201插座。打开STC-ISP软件，在相应的界面上选择“MCU”（单片机）类型，再选择下载的目标代码文件，确定通信口，其他采用默认设置。点击“Download”（下载）按钮后给嵌入式PLC通电，完成下载任务。

3 自动扶梯PLC单片机化梯形图转换与下载

本次探究所应用的单片机含有18个输入点以及12个输出点，以此实现控制系统电路的规划。在进行电路设计的情况下，开展梯形图转换工作。在进行操作的过程中，应该把FxIN类型当作基准，在实现录入之后，才能对其进行转换和保留。在开启转换软件之后，在转换操作界面中，利用鼠标进行PMW文件的单击选择，之后实现控制梯形图文件的导入和转换。在进行PMW文件转换的过程中，可以通过获取HEx目标代码，把其转入到嵌人式PLC中。之后利用转接口和嵌入式PLC板中的CN201插座加以结合，进而把USB一RS232电缆和计算机系统加以综合衔接。在开启TSC一SIP软件的过程中，还要在软件操作界面中实现单片机种类的选择，以此保证单片机种类选择完毕之后，实现目标代码文件的选择，并利用通信口标准实现核查，默认选择对应的参数。单击Down-load”操作按钮，实现PLC通电和下载。

4 结束语

综上所述，探讨自动扶梯的PLC单片机化控制对提高自动扶梯运行的稳定性具有重要的作用。因此，必须进一步加强自动扶梯的PLC单片机化控制，这样才能保证自动扶梯的安全运行。

参考文献：

[1]饶伟.自动扶梯的PLC单片机化控制探讨[J].山东工业技术，2018，19：124.

[2]陈洁.自动扶梯的PLC单片机化控制[J].电世界，2015，5609：44-48.

[3]胡淑坤.基于PLC的自动扶梯控制系统设计[J].电子世界，2015，20：65-67.

[4]唐求阳.自动扶梯的PLC单片机化控制解析[J].信息化建设，2016，04：296.

[5]黄河.基于PLC的自动扶梯控制系统应用研究[J].科技与创新，2016，12：130-131.

论文作者:张俊凯

论文发表刊物:《建筑细部》2018年第22期

论文发表时间:2019/5/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c163ab073b7d775dcb838215.html