# 邢台市地下水保护与开发利用研究论文_胡涛

河北省邢台市桥东区水务局 河北邢台 054000

摘要：本文通过分析邢台市地下水资源分布、现状及过量超采地下水引发的生态环境问题，提出了缓解地下水超采治理水环境确保国民经济持续发展的综合性对策与措施。

关键词：地下水开采；水资源保护；综合性对策

1、基本情况

邢台市位于河北省南部属于干旱半干旱地区，现有19个县、市、区。耕地面积1013.4万亩，其中水浇地总面积其中水浇地762.4万亩。本区干旱指数1.5—2.9之间。全市多年平均年降水量530.6mm（1956—1997年系列）。降水量区域分布不均，山区大于平原。由此相比，邢台市人均年拥有水资源量仅为196m3。

2、地下水分布情况概述

邢台市可分为山区和平原两大水文地质单元。

西部山区地下水以裂隙水和岩溶水为主，裂隙水主要赋存于片麻岩夹大理石岩裂隙岩溶层；岩溶水主要赋存于寒武、奥陶系石灰岩，以中奥陶统灰岩为主。水量来源是降水入渗和河流渗漏补给。平原区地下水为赋存于第四系地层中的孔隙水，自上而下划分为四个含水组。

3、地下水开发利用现状：

由于邢台市地表水资源先天不足，除个别大水年份外，大多数年份地表水资源量已全部消耗利用，地下水资源成了维持需水量的主要水源。由于长期过量开发利用地下水，邢台市平原区平均地下水位埋深由1980年的7.13m，发展到2015年的18.79m，平均年下降速率0.56m/a。

4、过量超采地下水引发的生态环境问题：

4.1水资源紧缺进一步加剧

由于长期大面积过量开采地下水，造成地下水位长期大幅度下降，降落漏斗急剧扩展含水层疏干、泉水断流、水源地产水量进一步减少。

4.2地面沉降严重

由于长期过量开采地下水，造成含水层的承压水位不断下降，致使粘性土层不断密结而大量压缩，含水层本身由于承压水位的不断下降，水对上层的托付力减小，因而造成黏性土层和沙层不断密结和压密，造成地面沉降。

4.3泉水断流

本市历史名泉百泉和达活泉，由于过量开采地下水，造成泉水断流，各泉断流的情况如下：百泉泉群：该泉位于邢台市东南4km处，1962—1986年多年平均流量4.41m3/s,1982年6月出现有记载以来的第一次断流。

达活泉泉群：位于邢台市西北达活泉公园内，1962—1980年多年平均流量0.87 m3/s。自1981年断流以来至今尚未恢复自流。

4.4水质进一步恶化：由1991—1999年的水质监测资料分析，黑龙港区氟化物程增长趋势。

4.5咸水界面下移

我市东部黑龙港平原与滹滏平原有咸水区，二十多年来由于连续大量超采深层地下淡水，导致深层地下水埋深急剧下降，最大埋深已达80.13m（1999年），而浅层咸水受条件所限很少开采利用，一般埋深为4.0至21.0m，深、浅层水位差的加大，造成上层咸水入侵下伏的深层淡水。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆破坏了经过漫长的地质年代而形成的极为珍贵的深层淡水资源。据调查，平均每10年下移5m左右。

4.6生态环境进一步恶化

由于水资源匮乏，使邢台市的水环境和生态环境进一步恶化，湿地明显减少荒漠化现象加剧。平原区浅层地下水大面积含水层疏干，局部地区大量超采深层地下水，使水环境进一步遭到破坏，以牺牲环境为代价发展经济，必将造成恶性循环，导致生态环境进一步恶化。

5、综合性对策与措施：

5.1合理开发利用地表、地下水资源

加快引蓄水工程建设与配套完善工作：为了减少地下水开采量，在外流域引水受限制的情况下，必须下大力量充分利用本地的水资源，进一步加快蓄水工程建设。充分利用坑塘、洼地、古河道等引畜雨水及其它河流的水。利用本市河网密度较大的特点，利用建闸蓄水也是拦蓄地表径流，增加蓄水能力的有效途径。

5.2合理开发利用地下水：

在南水北调工程实施前，要使水资源得到科学调度合理应用。通过强化节水和推进合理用水，使地下水超采情况得到控制。

5.3积极推广农业节水技术：

一要对灌溉渠道采用防渗衬砌措施，逐步实现“无土渠化”结合发展地面管道灌溉、喷灌、滴灌技术。

5.4提高工业用水的重复利用率：

一是对工业用水制定合理的水价，使水费在生产成本中占一定比例，促使企业进行技术改造，采取节水措施，同时要实行定额配水、计划供水，超计划用水要加价收费。

5.5提高城乡居民生活用水利用率：

一是生活用水贯彻有偿使用的原则，普及安装水表，用水户按量交纳水费，严禁包费制，更要避免喝大锅水。

5.6坚持水污染防、治并重的原则，使污水资源化：

切实控制水环境的进一步恶化；对今后新上的建设项目，一定要严格把关，杜绝新污染源的产生，绝不能在走“先污染，后治理”的路子。

5.7坚持集中与分散治理相结合使污水资源化：

各企业排放的污染物达到《工业三废排放标准》后，方可排入污水处理厂或氧化塘集中处理。经集中处理后的污水可用于农灌、工业回用、绿化等，使污水资源化。

5.8进一步强化资源管理：

为使有限的水资源发挥更大的效益，应按水务一体化的原则，贯彻〈〈水法〉〉等法律法规，切实加强水资源的统一管理。

参考文献:

[1] 陈望和.河北地下水[M]. 北京: 地震出版社,1999.

[2] 乔光建,张均玲.邢台地下水环境现状和保护对策[J].水资源保护,2003(1):52-54.

[3] 曲格平.环境保护知识读本[M]. 北京: 红旗出版社,1999.

论文作者:胡涛

论文发表刊物:《防护工程》2019年9期

论文发表时间:2019/8/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c186b0affc4242d42cdef33a.html