# 水利水电项目施工技术及工程管理徐敏论文_徐敏

摘要：在当前的水利水电工程中，已经开发出了多种技术类型，提高对工程项目中各个子系统的建设质量，同时需要依托于工程管理制度，确保所有施工人员都能够按照相关要求完成施工项目。在具体的施工中，要发挥新型技术的优势，要从工程管理的角度出发，完成对所有工作人员和工作项目的管理，以提高工程项目的建设质量。

关键词：水利水电；施工技术；工程管理

1水利水电常用施工技术

1.1预应力锚固技术

预应力锚固技术在水利水工程中同样有着不可取代的地位，它能够灵活得运用到水利水电施工过程中的多个方面，预应力锚固技术的施工工艺简单易学，大大降低成本，加快了施工进度，得到很多施工企业的好评。建筑物受力不均匀是非常常见的现象，建筑物在分布不均的力的作用下将会产生变形，依据建筑物的锚固深度与方向，在建筑物变形以前改变受力，借助混凝土中的预应力达到加固建筑物的目的。

1.2导流技术

在水利水电工程项目的施工过程中，导流技术起到非常关键的作用，可以实时疏导水流，避免河水拥堵。很多大型水电站、水坝的施工进度，直接受到导流技术的影响，如果可以很好地应用导流技术，则可加快施工进度。同时，若想减少整个水利水电工程项目的施工成本，确保工程项目施工质量的同时还可以加快施工进度，必须在枯水期结束前完成混凝土工程和土石方工程的施工，选用科学的施工技术，同时还要做好导流工作。若受到多种因素的影响，工程项目未能及时完工，就会出现在洪水期施工的情况，这时，必须选择科学合理的方法来提高洪水期施工的安全系数。因此，在项目考察阶段，要加强对工程项目所在地的地理环境和气候条件的观测，综合分析考察数据，做好导流规划设计工作，选用最优的导流技术，计划好施工进度与流程。

1.3混凝土护坡施工技术

在常见的水利水电工程中，现浇混凝土做成的护坡存在坡度较陡、厚度很大的特点，确保混凝土的成型质量满足规范要求是一个很大的施工难点，另外，一个工程项目的工期很短，受到多方面因素的影响，往往会缩短工期，工期紧张，后续工程的施工受到很大影响。且随着天气变冷，剩余工程量较大，如果在冬季施工，会增加施工费用，难以保证工程质量。影响混凝土护坡成型质量的因素主要有两种，一种是浇筑方案不合理，为了改进这一现状，在浇筑混凝土护坡时按照从坡顶到坡底的顺序，首先浇筑下层20cm的混凝土，在初凝以前结束浇筑上层10cm的混凝土即可，另一种是振捣机械不合理，改进措施是选用合适的机械，常用的是手扶式振动尺，按照从坡底到坡顶的顺序振动。

结合具体的工程案例分析混凝土护坡施工技术，某工程设计的混凝土护坡坡度为1：1.5，厚度为30cm，当选用的浇筑方案不合适时，振捣混凝土的过程中混凝土会流向坡底，护坡的坡面很难成型，护坡表面产生缺陷，质量难以保证。相关技术人员进行现场考察后发现，若选用一次浇筑成型的方法，沿着从坡底到坡顶的方向进行浇筑，容易出现大量混凝土堆积在坡底的现象，很难保证护坡表面的平整度。若按照从坡顶到坡底的方向进行混凝土浇筑，就不会出现混凝土由于自重而堆积在坡底的现象，浇筑形成的护坡表面平整且坡度变化不大。首先浇筑的是下层20cm的混凝土，接着铺设铅丝网，加入铅丝网的目的是确保混凝土护坡的强度达到要求，同时还可以防止裂缝的出现，在初凝以前结束浇筑上层10cm混凝土即可，最后进行振捣收面。振捣过程也非常关键，常常因为振捣机械选用不合理或操作不当，很容易碰到铅丝网，导致铅丝网暴露在琥珀表面，无法保证护坡表面的平整度。手扶振动尺是比较常用的振捣机械，选择振动尺振动护坡混凝土，可以避免铅丝网暴露在护坡表面的现象，同时振动尺还可以刮平护坡表面，保证了护坡表面的平整度。用是振动尺进行振捣时按照从坡底到坡顶的方向进行，可以杜绝混凝土由于振动和自身重力而堆积在坡底的情况。相关技术人员通过分析现浇混凝土护坡施工过程中的技术要点，提出了相应的应对措施，很大程度上保证了护坡的成型质量与美观。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2水利水电项目施工技术管理措施

2.1工程项目中的工程技术管理

水利水电工程项目涉及到工程施工行业以及发电项目行业，因为自身存在以及运用的环境比较特别，所以就造成水利水电工程项目对于施工技术的标准比其他类型的施工项目要高。不过，在对工程项目中施工技术进行实际管理的时候，很多建设部门对于技术管理这方面都不重视，运用的工程管理模式比较落后，没有办法达到施工项目的工程需求，最终导致施工技术的管理模式让工程项目产生较大的限制。因此，建设单位比较要进行相关的技术管理创新以及改进，工程部门必须要从施工技术方面对水利水电项目的所有施工环节进行全面分析以及研究，从而提升工程技术的施工管理，保证施工过程中的所有环节能够获得较好的工程技术指导，进而达到提高施工技术的目的。

2.2设立完善的施工技术管理体系

水利水电工程项目的施工技术管理涉及到很多方面，它所牵涉的内容比较庞大、繁杂，是一项综合性的项目工作，在对施工技术进行实际管理的过程中建设单位必须要运用完善的施工技术管理体系，完善的管理体系是整个工程项目的基础前提，只有这样才能够让施工技术的管理更加有效、合理以及科学，它对于建设企业的施工技术管理体系的标准比较高。详细来讲，施工技术的管理体系是整个工程项目的技术指导标准，对于水利水电项目来说有着总纲的效果，技术管理体系应该对施工过程中的所有环节做出详细的技术指导以及相关标准，进而保证工程项目中所有的工作都能够达到有迹可循，让水利水电工程项目的施工更加标准化以及规范化。只有施工技术管理体系的完善，才能够实现以上的目标，对水利水电项目运行自上而下的体系建设，运用层级明确的技术管理体系达到施工技术全面管理的目的。

2.3增强工程维护以及检修的管理，增强施工技术的监督力度

工程单位不但应该注意水利水电项目的施工管理，还应该重点注意工程项目的应用管理。在对水利水电项目进行应用管理的时候，大多数日常工作的重点就是工程检修。工程检修是能够保证水利水电项目顺利应用的重要方法，检修人员对于工程项目进行的检修维护效率以及实际质量直接影响着整个工程项目的应用状况，所以，工程人员一定要对与项目有关的内容进行全面分析以及研究，加强项目检修的针对性以及有效性。除此之外，建设单位还应该重点注意施工检修方面的技术增强，运用施工人员专业培训以及施工设备更新的方法确保项目维修技术的先进水准，进而全面发挥项目检修的作用效果，及时找到水利水电工程项目中的问题以及隐患，从而防止出现不必要的工程损失以及项目问题，对工程隐患以及工程问题进行全面控制以及解决，确保水利水电工程项目的施工质量以及实际效果。

2.4提升水利水电工程中施工设备的检修力度

当前社会中，在对水利水电工程项目进行实际施工的时候，施工设备以及工程机械正在逐渐取代人工成为工程项目的施工主力，这种现象就造成了施工设备以及工程机械的实际运行现状直接影响着整个水利水电工程项目的施工质量以及施工效率。而设备检修能够最大程度上保证机械设备的正常运行，是其最为主要的保证手段之一，所以，项目企业必须要增强水利水电工程中施工设备的检修力度以及管理力度，从而提升机械设备的运行期限。

3结束语

总之，当前社会中，水利水电项目的工程研究以及运用实践正在逐渐发展，这就造成水利水电工程的项目功能不断增强的时候，工程项目的施工过程也在更加繁杂，对于工程管理的标准也在日渐提升。为了保证水利水电行业的发展，相关单位必须要不断提升工程项目的施工管理，确保本身的施工管理能够跟随时代的发展，从而达到企业公司的相关标准以及规章制度。水利水电项目中工程管理有利于提升施工项目的实际质量以及经济利益，因此，建设单位应该对其进行全面加强以及应用。

参考文献

[1]李新宇，及辉棉，段小燕.水利水电项目施工技术及工程管理[J].工程技术：文摘版，2016（4）：149.

[2]庄作义.水利水电项目施工技术及工程管理[J].商品与质量，2016（3）：292.

[3]赵凯歌.水利水电施工技术及其存在的问题探究[J].四川水泥，2015（12）：120.

论文作者:徐敏

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c1bf7ce22d0985eb8cea31f8.html