# 试分析农机改装带来的危害论文_李夺

黑龙江省红五月农场 黑龙江省黑河市 161446

摘要：在我国农机管理中，部分农户或者维修人员为了能够获取更高的农业生产效率会对农机进行改造，但是改造过程中没有配合相关部门严谨的安全性评估，很容易导致农机改造存在危险，影响农机操作的安全性，本文就农机改造的现状进行了全面分析，并研究了其主要危害，进而就其安全管控进行了探讨。

关键词：农机；改装；危害；管理

引言

农机是我国农户进行农业生产的主要辅助性机具，农机种类较多，为了提升农机操作的便利性以及生产效率，很多农户在技术不达标的情况下就对农机进行改造，这样就会导致农机操作的危险性增加，在后期维修中也非常容易因为改装而影响维修效果，为了农业生产的安全性以及农机行业发展应对农机改造进行管控。

1我国各地农机改造现状分析

当前我国各地农户进行农机改造操作主要是针对一些机械化技术集成性较强的农机，其中拖拉机以及联合收割机的自行改装操作现象最为普遍。

1.1针对拖拉机进行改造的现状

1.1.1对于大型轮式拖拉机进行改造的情况

农户针对大型轮式拖拉机进行改造的操作主要是对拖拉机驾驶室以及相应液压系统进行改造。一些农户会对拖拉机驾驶室进行空调机构增设，通过发动机带动空调压缩机，或者增设驾驶室换热器，利用蓄电池打动驾驶室排风扇，以调节拖拉机驾驶室内温度。部分机械维护技师为了改变拖拉机驱动方式会增设液压缸并对油泵进行改换，或者对原油机械转向装置进行改造，采用液压驱动方式进行机械转向等。

1.1.2农用手扶拖拉机改造的情况

手扶拖拉机因其良好的适应性、经济性，在农业生产中应用广泛。对手扶拖拉机的改造也多种多样。比如：采取各种方法将拖车加宽、加高、加长，达到超载的目的；将拖厢改装成自卸型的，以达到卸货方便的目的；直接更换大马力发动机，或是将拖拉机原装皮带轮换成直径加大皮带轮，以提高功率和速度；将变速箱至传动箱动力切断，通过动力输出轴、万向节直接驱动改装的挂车后桥，将手扶拖拉机变成后轮驱动式变型拖拉机，以提高拖拉机在坑洼或湿烂道路的通过性；更有甚者，直接用报废的轻型卡车底盘，装上柴油机，安装加大的自卸车厢，改装成变形农用车等等。

1.2 联合收割机的改装

对谷物联合收割机的改装涉及面较广，主要有如下几个方面：给老式未带接粮仓的收割机增加粮仓及卸粮装置；对已有粮仓的收割机，将粮仓容积改大，以减少反复卸粮次数，提高工作效率；增加卸粮桶的长度，以减小地形、沟埂对作业的影响，方便田头路边卸粮；改变割台升降位置，以增强机具对倒伏作物的收割适应性，降低留茬高度，减少后续耕作障碍；单纯增加二次切割装置，降低留茬高度，减少后续耕作障碍；改进排杂部，增加排杂口导向板，使得排杂在田间分布更均匀，方便后续耕作；更换分选筛，以提高清洁度；对没有空调装置的驾驶室，增加空调装置；等等。

2农机改造的主要危害分析

2.1降低农机操作的安全性

这是最主要的一种改造危害，对农机操作者的人身安全会造成威胁。因为很多农机改造操作人员的专业技能水平并不达标，改装操作具有较大随意性，例如在进行电路改造时没有进行过载保护装置安装，或者一些旋转部位、油管等改造时没有进行科学防护，就会发生漏油以及漏电、自然等安全风险。另外不同于如上一些显性安全危害，一些更加不易发现的安全危害更加严重，在农机生产中为了保证农机整体运行的科学性与安全性，会将其设计成一个系统，各结构以及零部件的构成、性能以及载荷情况都需要进行严谨计算以及多次试验才能够确定，不能够因为眼前利益，为了解决特定用户的问题而对其各部件进行改造，因为盖州可能就会出现部分构件超负荷运转的情况，在机具运行中会出现长期应力集中的问题，非常容易出现磨损与疲劳作业的情况，对农机使用寿命的维持有较大影响，还会造成安全事故的出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2容易导致伴生故障发生

由于很多农机改造操作者本身并没有机械知识学习背景，并且对于农机内部的系统性构造了解也不全面，为了一些眼前利益、解决表面问题，而对农机进行改造，虽然部分结构调整后确实可以解决一定的问题，但是其结果可能会带来更多的其他问题，伴生问题较多且非常危险。例如部分农户为了能够使割台位置适应农业生产中倒伏作物收割需求，会对割台液压撑杆支点进行直接改造，以降低收割机的留茬高度，但具体操作时就会发现，收割机会发生输送链传动轴断裂等多种严重故障，这主要是因为，进行割台撑杆支点该着后虽然是可以降低割台位置，但同时也会影响收割机喂入量，而喂入量则是农业收割机具的重要设计基准，很多参数都与喂入量相适应进行设计，如果调整喂入量就会导致相应系统设计不适合运行，因此故障频发。

2.3对农机售后服务造成影响

由于我国农机安全监督管理规范中有明确规定不能够对农业机械进行征集改造或者自行拼装，农机进行改装以后农机生产企业以及相应的保险公司就会对其质量安全放弃责任，一旦进行改造的农机发生了安全事故，后期售后维权会非常艰难，农户是无法获取应得的赔偿的。

3针对农机改装问题进行管理的对策

3.1积极在农村开展安全宣传

很多农户进行农机改造操作的初衷就是提升农机操作的灵活性与效率性，农户对于农机改造的安全风险并不了解，在农村积极开展安全生产宣传能够帮助农机操作者了解农机的操作规范要求，并强化其农机操作安全意识，让其了解到农机改装操作的主要危害，减少盲目改造行为。

3.2强化农机安全监管

虽然我国已经制定了农机安全监督管理规范，对于进行非法改装的农机进行严格管控，各地还应积极落实这一要求，对已经进行非法改装农机不予以登记，对其安全检查更加严格，并且提升维修服务管理的工作监管力度，对农机改装行为进行严肃处理。

3.3针对农机具行业情况进行分析，制度科学惠农政策

为了保障农户在进行农机选购与运用时积极使用科学合理的农用机械，在其销售行业应给予一定的政策支持，鼓励农机生产厂家进行新型设备的研发与设计，同时还要扩大新型农用机具的优惠范围，促进农户选购科学先进的农用机具。

3.4为生产厂家与农户提供沟通渠道

由于农机的主要操作者对于机械性能需求不断提升，而生产者如果与农机操作方不进行沟通就无法对其性能进行优化，因此应拓宽生产厂家与农户之间的沟通渠道，保证农机生产厂家能够研发出更符合农业生产的机械产品，降低农户自行改造的几率。

结束语

总之，在我国农业生产中进行农机改造的现象非常普遍，为了提升农机运行安全性应对农机改造行为进行管控，通过加强宣传，提升农机操作人员的安全意识，还应积极促进农机生产企业与农户之间进行广泛沟通，提升生产企业对于农机创新研发的能力，为农机优化设计与科学生产提供政策与技术保障，以减少农户自行改造的几率。

参考文献：

[1] 徐瑞杏.预防农机事故从三个方面入手[J].江苏农机化，2015，（5）：37-37，38.

[2] 阿勒登•努尔萨怕.浅析农机安全操作技术[J].农民致富之友，2016，（20）：236.

[3] 郭伟，熊毅雯，胡健等.农机改装现象分析[J].江苏农机化，2019，（2）：45-46.DOI：10.3969/j.issn.1004-9908.2019.02.016.

[4] 戴玲玲.农机改装带来的危害[J].现代农机，2014，（1）：59-60.

[5] 张亮.论非法改装联合收割机行为的危害性[J].农机使用与维修，2017，（8）：33.DOI：10.14031/j.cnki.njwx.2017.08.018.

论文作者:李夺

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c1f482eaa8a6928f83151e12.html