# 园林绿化施工中移植技术的实践探讨论文_戴建新

江苏诗图园林绿化工程有限公司

摘要：随着人们对园林绿化要求的提高，如何采用有效的绿化技术提高绿化质量，需要进一步实践与探索。重点分析绿化施工阶段的移植技术，希望能够进一步提高认识，并助力园林绿化施工质量不断提高。

关键词：园林绿化；移植技术；实践探讨

引言

大树移植是园林绿化工程中的重点内容，且移植量大、移植难度高、专业性强。园林绿化施工单位要依据实际工程背景，严格控制大树移植过程，优选科学的园林种植技术，使大树能够在园林中健康成长，起到良好的美化效果，提升园林绿化工程质量。

1大树移植及其作用

大树移植是从地域和地缘相近的地区和城市，移植到需要的目的地城市。大树移植是为了快速达到绿化、美化的目的。移植要选择长势好、树形好、容易成活的大树，移植成功率大，能增加城市绿化面积，达到改变城市面貌的目的。大树移植要考虑到树木的生长环境，原环境与移植地环境要一致或相似，避免远距离运输。在移植前标出大树的向阳面，保证向阳面一致，有利于大树成活。移植时间尽量选择早春，春天万物复苏，树木开始发芽生长，此时移植有利于修复树木根系。移植可以选择带土球移植或裸根移植，带土球移植增加成活率，但费时费工；裸根移植要处理根系，保证树木挖出时就地打包运到移植地进行栽培，移植前应把坑挖好，尽量减少树木离开土地的时间。随着城市的扩建，难免会占用大树所在位置。而大树移植也就很好地保护了这些即将被毁坏的大树。有时环境的破坏可能让树木无法在原生存位置继续成活，因此，移植较好地解决了这一问题。移植成活率高的大树，能在城市的新环境中迅速成长，枝繁叶茂，减缓城市热岛效应，为人们遮荫乘凉，很好地改善了人们的居住环境。

2植被移植

2.1移植的时机

进行移植工作的关键在于，最大化还原植物的原有生存状态，从而提高树木的成活率。而不同的树木其移植的时间都有一定的区分，通常情况下春季树木刚刚萌芽的阶段，是最利于进行移植的。因为此时植物的根系大多处于休眠状态，对土壤、雨水、养分的需求度都相对较小，在完成相关的移植作业后，根系也能尽快恢复，从而达到移植的目的。

2.2采挖

采挖分为机械采挖和人工采挖。人工挖掘考验的是施工队伍的经验。采挖前先对选定好的苗木做好标记，再交由施工队伍采挖。采挖时应尽量不伤根系，确保带有足够大的土球。采挖前树干要做保护措施。采挖遇到粗根时必须用锯锯断削平，切忌硬铲硬砸，以免造成土球散坨，伤口处用硫磺粉涂抹消毒利于伤口愈合。

2.3挖掘运输

选定挖掘之前的1~2天，采用草绳对树干实施从上到下地绑缠与包裹，对树木进行带土球地挖掘，并将树根土球设定为7倍或10倍于树木的直径，若不需要保留土球，也必须保护好其根部的心土。再挖出后，要使用草绳对土球进行底小、头大的包裹，并在树木多时，对所移植的树木进行编号。若运输路途较远，可使用麻袋或木箱对其进行土球装订，并进行绑扎，以避免其土球散落。

2.4栽培

当完成运输作业后，相关工作人员最为重要的任务即为栽培工作。工作人员需要预先为土壤制备一定的有机肥料，从而为其后续种植作业夯实基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通常情况下，种植工作的开展至少需要两名工作人员配合进行，一人负责填土，另一人完成扶苗的工作。在完成带土球的树木种植后，还需要一定程度上在其外围补充土壤。为了保证根系的舒展，树木能够更好地生长发育，工作人员必须将其预留出足够的空间。为了更好地进行后续的养护作业，工作人员可在土坑设置一个专门浇水的渠道，以供后续的作业顺利开展。最后，树木的培植过程中，还要做好对齐处理，除增加美观效果以外，还能更好地完成均匀施肥、养护的作业。

2.5支撑

在大树移栽之后，浇定植水前，需支撑固定好，防止倾倒。切忌未支撑就开始浇定植水，这样会造成倾倒。正三角桩有利于大树稳定，支撑点放在树体的 2/3 处，用布条绑于树干作为保护，防止支撑物晃动的时候伤害树皮。支撑物要扎实地支撑于地面。在人多或易被破坏的地方，需设置保护措施。

3后期养护

3.1树干与枝条的养护

①在移植完成之后，必须对大树的树干进行固定，并采用三角或者四角的支柱架对其进行固定，以避免树木受到大风的吹刮而歪倒，并且在大树完全恢复生长后，按照施工要求将支架拆除。②为避免移植过后，树木的营养失调，还要在树木的生长季，及时地对树木进行抹芽处理。具体来讲，距离主干顶不足l米的全部萌芽要间隔7天或10天进行彻底抹除，若主干上保留枝条过多，也可以在每年的5月下旬至6月上旬，或者8月下旬到9月上旬，进行再一次地疏通树枝的处理，以留下长势旺盛、枝干均匀、生长方向良好的新树梢。

3.2移植树根部的养护

园林绿化树移植后根部须根很少，须根是树木水分和养分吸收的主要器官，所以，促发新根是首要任务，可以利用促进根生长的调节剂来帮助我们完成这项工作，此外，树木移栽的过程中，如果树干、树枝部分萌发了许多嫩枝嫩芽，会消耗树木的营养，这样的情况下，可以选取长势较好，位置合适的嫩芽和幼枝，其余的可以修剪抹除。

3.3遮阳防晒

在高温天气，应该为新移植的树木搭设遮阳网，尽可能减少阳光直射树干，减少树体水分蒸发。遮阳网与树冠之间的距离不能小于50cm，还必须确保空气充分流通，这样有助于树木进行光合作用。遮阳网的遮阳率为70％，可以使树木充分接受阳光照射，提升叶片光合作用。

3.4保持大树所需要的水分

在大树移植后的养护阶段，浇水是非常重要的养护内容，要根据不同的土壤选择浇水时机和浇水量，如粉砂土浇水的次数要多且每次浇水量小，若天气干旱则适当增加浇水次数，通常情况下浇水的时间选择在早上或者傍晚，大树移植过后新长出来的树冠，要进行喷水保湿，保证其能够正常的生长发育。

3.5施肥

树木的生长需要多种营养元素，而土壤中含有的营养元素是有限的，同时会逐渐流失减少。施肥是补充苗木生长发育所需营养元素的有效方式。不同植物或同一植物的不同生长发育阶段，对营养元素的需求不同。施肥要根据不同苗木和不同季节选择肥料的种类，确定数量。施肥的方式主要有追肥和根外追肥。

3.6修枝整形

一方面修枝整形可以保证树形，塑造一定造型增加美感，同时剪去病虫枝等尽快恢复树势。但阔叶树移植后，多数会在树干处萌生枝条，此时在苗木未恢复之前不要急于抹芽和整枝。待树势恢复后，再剪除萌蘖，并按需要修剪整形。针叶树的修剪整形一定要在恢复长势后针对设计造型修剪。

3.7病虫害防治

病虫害防治也是后期园林养护之中最为关键的任务之一，由于树木大多属于外来品种，对本地的病虫抗性相对较差。因此，工作人员除了在移植作业前充分考量树木的品种和本地的病虫害问题，还需要尽量使用不同的防治方法，如物理方法、化学方法以及生物方法，达到综合性的防治效果，力求更好完成病虫害防治工作，确保树木健康有序生长。

结语

移植技术在园林绿化建设过程具有重要作用，通过有效移植，不仅提高了园林景观的观赏度，还保证了园林施工建设效率。作为相关技术人员，需要不断探索有效的移植技术，从而为加快城市园林规划建设进程作出贡献。

参考文献：

[1]李慧琴.探析园林绿化工程大树移栽的注意事项及其养护[J].农业与技术，2016（21）.

[2]郭建昭．苗木移植技术在园林绿化施工中的运用[J]．农家参谋，2017，11（10）：42．

[3]赵吉伟.园林绿化施工中移植技术的应用[J].科技经济导刊，2017（18）：124.

论文作者:戴建新

论文发表刊物:《建筑细部》2018年第20期

论文发表时间:2019/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c21006b121518f7d2d42bb8f.html