# 变电运行中倒闸操作事故分析及预防措施研究论文_林范强,张晓楠,李洋,张珩

(云南电网有限责任公司保山供电局 云南保山 678000)

摘要：现阶段，我国的综合国力发展迅速，变电工程的发展也有了改善。变电站倒闸操作身为我国电网变电运维工作中的一部分，其与对电网实际运行的安全性、稳定性等都会产生一定程度的影响，所带来的优势与价值也非常明显。经年来，我国电力行业的迅速发展也让变电运维人员的倒闸操作效率变得越来越紧张，这甚至已经成为电力行业实现现代化建设的关键，但整体的工作效率与运维人员自身的业务水平也是有很大关系的。从另一个发方面来看，倒闸操作的效率会直接影响到用户用电的质量，所以加强变电运维人员的倒闸操作效率也就变得非常关键了。

关键词：变电运行；倒闸操作事故分析；预防措施研究

引言

在对电气进行操作的时候，通过将其设备的状态做出相应的转换，其中一次系统的运行方式作出适当的变更，在这个时候需要对继电保护的定值作出适当的调整，在一般的情况下之下，对设备进行状态分析的时候，要根据运动和热备用状态等作为基础，并且对于设备进行倒闸操作中，也是要对其一次设备的状态进行转换，也体现在操作装设接地线以及拆除接地线等操作上，此外倒闸操作需要严格遵守着工作操作篇的制度。

1倒闸操作的含义及重要性

想要了解倒闸操作事故的成因以及预防手段，必须要了解倒闸操作的概念以及倒闸的重要意义。倒闸操作就是按照事先预定好的需求来进行变电运行的一种方式。对于变电系统中各式各样的开关，如隔离开关以及断路器等进行合闸、分闸等操作。其根本目的就是让这些开关设备由一种状态切换到另一种工作状态，进而对整个变电运行工作进行高效的管控。倒闸是对于变电系统中的开关进行控制的一种行为，倒闸操作是否规范、正确，直接影响着变电系统运行的效率。如果在进行操作时发生事故，不仅会导致电力设备的损毁，甚至会对工作人员的生命安全产生严重的威胁。因此，必须要对该问题予以高度重视。

2变电运维人员倒闸操作存在的问题与不足

2.1缺乏对倒闸操作的正确认识

随着我国电网事业的快速发展，如今电网所覆盖的面积也已经变得越来越大，但由于工作人员对倒闸操作的重视度不够，导致倒闸操作在电网运行中的应用也出现了各种各样的问题。在实际的变电运维工作中，很多运维操作人员对倒闸操作的了解并不是很深入，且整体的工作性质也没有理解透彻，导致其在进行倒闸操作时的没有足够的责任心，严重时还会出现不同程度的工作失误，造成电力系统的瘫痪。从另一个方面来看，由于运维人员自身的意识不到位，即认为倒闸操作只是简单的切换电力设备，也正是因为受到这方面因素影响，导致倒闸操作的工作效率不是很理想。

2.2管理制度不到位

科学、完善的管理制度是保证各项工作顺利开展的重要基础，这对变电运维工作来说也是非常关键的，即对倒闸操作人员进行管理是保障操作人员倒闸安全操作的必备条件。但是，在实际的工作过程中，由于部分部门的倒闸操作管理人员制度不完善，导致无法合理分配倒闸操作人员的工作岗位，无形之中也影响了责任制度的落实。其次，由于缺乏相应的管理制度，导致倒闸操作人员缺乏组织性，并直接影响了变电运维工作的效率。

3变电运行中倒闸操作事故的预防措施

3.1母线倒闸操作

由于母线的连接元件比较多，工作量比较大，因此为了保证倒闸操作的正确性，在对母线进行倒闸操作时要着重注意如下两个问题。首先是在倒闸过程中二次回路的切换工作。在实际的母线倒闸操作过程中，要根据相应的规定进行二次回路的切换，如充电保护压板、PT投退开关切换等。其次是要注意倒闸操作过程中母线一侧的刀闸的操作情况。在该项操作中，必须要取下母联断路器的控制保险，避免出现误跳闸的情况，同时要按照操作规定的流程来进行母线上元器件的置换工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当前比较常用的方式是全部单元倒换法。该方法以等电位操作法为基础，当母联开关处于运行状态时，两条母线的电压相同，没有电位差，因此可以使用“热倒”的方式直接使用隔离开关进行操作。

3.2严格根据操作流程执行

一是要根据实际要求对操作票进行填写。对于操作票而言，是操作人员填写的，因此对于操作人员来说，需要对现场的设备运行区情况和调度的指令进行合理分析，再根据其模拟图的规范流程严格的填写操作票。此外在对操作票填写中，不可以出现空项和涂改等情况，填写的过程中必须要保证准确和清晰。在此之外电脑上的操作票和书面操作票需要保持一致，填写的时候也是不可以出现空项等。二是在一份的操作票之中，只是能够填写一份任务，对于连续的任务来说，是不可以将其拆分成为几个单独任务去进行操作票的填写。三是在对操作票进行填写中，必须要根据三对照原则。首先是需要对照操作任务;其次是对照运行方式;最后是对照安全操作要求。四是对于操作票来说，也是需要做好审核工作，对于现场的电气操作票来说，要做到三审签字，首先通过操作人员进行自审;其次是通过监护人员进行审核;最后要经过值班的工作人员进行审批。五是在变电站中，其倒闸操作的流程如下所示:首先这项操作是需要两个人一同执行，一个人进行操作另外一个人进行监护。其次在对设备进行远程操作前，要保证现场的操作人员能够对设备的操作原理进行明确。再次设备进行操作中，要严格的根据三禁止的原则，1)禁止没有监护人的情况下操作;2)禁止存在疑问的情况下操作;3)禁止一边操作一边做其他事，对其设备操作后也需要进行相应的检查。最后操作票必须要逐项的执行，严禁出现跳项以及漏项等操作。

3.3一份操作票仅能填写一项操作任务

一项连续操作任务不能拆分为若干单项任务来进行单项操作。一是审核时要保证将“三审签字”制度落实在现场电气操作票环节，具体来说，应要求监护人审核、操作票操作人自审以及值班负责人审批，应各自签字审核。二是填写操作票时应该贯彻落实好“三对照”，结合相应的安全措施、运行方式以及操作任务等，从实际出发，对系统、设备以及“五防”装置模拟图进行对照分析，明确设备名称和编号。

3.4隔离开关操作

隔离开关在变电运行中也发挥着关键性的作用，其主要功能体现在两个方面。一方面是将某个电气元件在两条不同的母线上进行切换，另一方面就是在断路器断开后，让停电设备与电源之间形成一个明显的断开节点，让接下来检修工作的开展变得更加方便。在对隔离开关进行操作时，要注意操作的顺序；在进行合闸时，要先合上隔离开关，然后在合上断路器；在进行拉闸操作时，要先断开断路器，然后再断开隔离开关。如果遇到一个设备上串联两个隔离开关的情况，那么在进行倒闸操作时就要先断开靠近负荷侧的隔离开关，然后在断开靠近母线侧的隔离开关。

结语

综上所述，我们了解到变电运行倒闸操作的具体流程以及变电运行操作事故造成的巨大影响，分析了在多种因素的影响下变电运行倒闸操作事故发生的过程。我们应该重视对变电运行倒闸操作事故的分析，吸取教训，严格控制变电操作过程，进行规范化地操作，有关部门和组织进行合理的监督和管理，进一步完善有关防止误操作的规章制度，减少变电运行安全事故发生的概率。通过多种采取措施来有效预防变电运行倒闸操作事故，确保电气系统的顺利运行以及电网的安全稳定，促进我国电力事业的发展。

参考文献：

［1］张朔.变电运行倒闸操作主要危险点及控制措施分析［J］.机电信息，2014（30）：22-23.

［2］杨再波.分析提高变电站运行人员倒闸操作规范的措施［J］.电力系统装备，2018（12）：63-64.

［3］陈荣杰.变电站倒闸操作模式及安全运行管理探讨［J］.科技与创新，2018（22）：110-111.

［4］邓睿，汪珂.变电运行倒闸作业误操作的防范和预控措施分析［J］.中国科技投资，2019（9）：94-95.

论文作者:林范强,张晓楠,李洋,张珩

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c221e171d81bd042ec6b5ed0.html