# 中国水土保持措施分类论文_史沙沙,陈海峰

河南豫西水利勘测设计咨询有限公司 河南 472000

摘要：水土保持措施分类是一项重大的国情国力调查，是国家资源环境调查的重要组成部分，将为国家经济社会发展提供可靠的基础水信息支撑和保障，有利于科学制定国家经济社会可持续发展战略。水土保持情况普查是水利普查的组成部分，水土保持措施分类是水土保持情况普查的重要基础。为此，通过对已有研究成果的总结整理，提出了水土保持措施分类，希望和同行及相关人员讨论，逐步完善我国水土保持措施分类，为水土保持、生态与环境建设服务。

关键词：中国；水土保持；措施分类

1 导言

水土保持措施在水土保持体系中具有十分重要的作用。其不仅得到了水土保持学的高度关注，还与旱农学、耕作学和作物栽培学等存在紧密的联系。但因专业、学科之间的不同，一些基础技术措施的分类还存在一定的差异。鉴于此，文章结合水土保持的定义和内涵，以及水土保持工程分类分析，针对我国水土保持措施的分类表进行了分析，以供借鉴。

2水土保持的定义和内涵分析

水土保持现行定义是指水土保持工程以水土保持为目的建造的工程设备，这种工程的建设主要是在小流域内对水土流失、山体滑坡以及泥石流等自然灾害进行处理，防治因水土流失对山地、农田、森林、草场等造成破坏。这种工程设施的主要原理是对于水土流失的整体破坏过程进行阻断，减轻水土流失的破坏性，提升水土保持工作开展的整体效果。

水土保持内涵是研究水土流失形式、发生原因和规律、水土保持基本原理，据以制定规划和运用综合办法，将水土流失进行较好的控制，使水土资源得到合理的利用、改良和保护，使生产力得到较大程度的提升，使水土资源的社会效益、经济效益和生态效益的效果得到较好的发挥，使农业生产条件得到较好的改变。水土保持是一门具有较强综合性的科目，具有十分丰富的外延和内涵，涉及的学科比较多，有林学、农学、经济学、地理学以及生态学等；所涉及的部门也非常多，有铁路、交通、城建、环境、农业、林业和水利等，因此水土保持具有较强的群众性、综合性和长期性。

另外，在我国的整体建设过程中，林业、农业、牧业等产业发挥着基础性的作用，这些产业在发展的过程中离不开水土。但是近年来由于环境破坏严重、灾害性天气频发等原因，我国的水土流失变得越来越严重，这直接影响到我国基础产业的发展。水土保持工程建设的目的是为了进行水土保护，为我国的基础产业发展打下良好的基础。

3水土保持工程分类

3.1山沟治理工程

山沟治理工程，即治沟工程，指的是以加强沟床的稳定性，减少水体内泥沙含量，降低山洪、泥石流等山区自然灾害发生率为目的而开展的水土保持工程措施，治沟工程通常修筑于山区沟道之中。常见的山沟治理工程包括谷坊工程、沟头防护工程，以及各类拦砂坝、淤地坝、沟道护岸工程等。 其中，沟头防护工程的修筑可以起到固定沟床，拦蓄泥沙的作用，并对泥石流的发生起着一定的防治作用。由于山区中多发育不同形式的沟坡，一旦坡床不稳定，则很容易出现洪范、山体滑坡等自然灾害，因此，必须加强沟床的稳定性，方能规避灾害的发生。淤地坝工程是山沟治理中又一十分重要的治理类型。淤地坝以拦截淤泥、淤积田地为目的，修筑于沟道之中。在淤地坝内部，通过长期拦泥淤积，可形成一定面积的淤地，称为坝地。随着淤积时间增长，坝地面积将不断增加，最终将与坝体连接，形成一个统一的整体，从而成为一个较大型的挡泥墙，即淤地坝。淤地坝通常由三部分构成，包括坝体、溢洪道以及放水建筑。洪水不断蓄积，水位升高，高至一定程度时，水流将延溢洪道内排出，从而实现淤地坝坝体不至遭受洪水侵蚀而破坏，保障坝地区域的正常生产。

3.2山坡防护工程

我国主要利用水土保持工程来进行整体的水土保持工作，在水土保持工程中，有专门针对于山坡的防护工程，这种工程主要的开展地点是山区和丘陵地区。这种防护工程主要是通过改变山区和丘陵地区的小范围内的地形，对于水和积雪融水进行储存，在进行植被种植和成长的过程中运用这些水资源进行浇灌，这样能够大大提升植被的整体生产质量。

3.3山洪排导和蓄水工程

山洪排导工程和蓄水工程是整体水土保持工程的两个方面。山洪排导工程主要是在山洪必经的地方修建沟渠，在发生山洪时能够让山洪的水流通过人工设计的沟渠排导出去，这样能够减少对于农田以及周边村庄的影响。在修建山洪排导工程的同时，同步进行修建的应该有蓄水工程，蓄水工程的主要目的是将山洪的水流拦截下来，并进行澄清和储存，这样能够为当地的农业和林业发展提供必要的水源，避免自然资源的浪费，达到更好的水土保持效果。

4我国水土保持措施的分类表

我们可将水土保持措施分为为三类，即一级有三类：生物措施、工程措施和耕作措施。在此基础上进一步划分级别和归类，形成分类系统列表（表1），便于普查、统计等实际使用。对表1中的某些措施有必要进行说明，方便进一步讨论和修改。

表1 水土保持措施分类表

4.1小型水库、淤地坝和拦沙坝

将小型水库列入水土保持措施，小型水库的目的不是保持水土，而是蓄水服务于防洪、灌溉等。此外，小型水库虽有拦沙作用，但对水库上游水土的保持作用非常小。淤地坝和拦沙坝大多划归水土保持措施，因为它们的目的首先是拦沙或造地，将流域内流失的土壤拦在坝内，淤成良田，以减轻坡地开荒种植粮食的压力。其次，淤地坝的规模一般较小，与水土保持的关系密切。大型淤地坝和小二型水库在规模上接近，但在建设目标、使用方式和选址等方面更多从水土保持角度考虑。所以，将淤地坝列入水土保持措施，而小型水库不列入。

4.2农田防护林

农田防护林实际上是防风林，国外称Windbreaks。将农田防护林列入工程措施，为了强调它的重要性将其独立划为一类，国家标准将其列入风沙治理技术－固沙造林下，属于第３级。本研究将植树种草建设的水土保持措施都归为生物措施，所以将农田防护林归为生物措施类下。

4.3草水路

是坡面安全排水的有效措施，国内应用少，国外应用很多，考虑到该措施是通过种草或草皮移植的方法建造，所以本研究将其列入生物措施。

4.4水平阶、水平沟、竹节沟、鱼鳞坑、大型果树坑、窄梯田

在我国相关标准中这些措施都属于荒坡治理中的整地工程。考虑到不能用常规耕作方法或植树造林等方法完成，必须用人工或机械挖掘和修筑完成，所以本研究将其列入工程措施。增加的竹节沟是近年南方地区采用较多的一种措施。

4.5崩岗治理和切沟控制

国家标准等一般将崩岗治理单独划为一级分类，将切沟控制划为一级分类。崩岗和切沟都是具体的侵蚀形式，治理方法主要有水平阶、谷坊、拦沙坝等，这些方法已经列入水土保持工程措施，因此不再将崩岗和切沟控制列入工程措施。

5结论

综上所述，通过合理的、科学的将各种类别的水土保持技术措施进行分类，可形成统一的分类系统，此系统可为业界专家学者、有关工作人员就水土保持技术措施的研究与分析提供有效的、宝贵的参考与依据。因此，有关人员应对当地农业实际情况进行充分的考虑，真正实现因地制宜为目的，采用适宜的水土保持技术措施进行农业作业，确保水土保持与农业增产。

参考文献：

[1]刘宝元,刘瑛娜,张科利,谢云.中国水土保持措施分类[J].水土保持学报,2013,02:80-84.

[2]郭乾坤,刘宝元,朱少波,王国燕,刘瑛娜,王爱娟.中国主要水土保持耕作措施因子[J].中国水土保持,2013,10:22-26.

[3]吴发启.水土保持农业技术措施分类初探[J].中国水土保持科学,2012,03:111-114.

[4]杜迪,牟艳娟.水土保持农业技术措施分类初探[J].农业与技术,2014,11:17.

论文作者:史沙沙,陈海峰

论文发表刊物:《基层建设》2016年20期

论文发表时间:2016/10/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c229b384d37c5fb534139494.html