# 城市道路通行能力的主要影响因素论文_赵芳琴

安徽公安职业学院 安徽 合肥 230031

摘要：在城市道路中，由于行人、自行车、交叉口等各种干扰因素的存在，使得交通流与高速公路基本路段区别较大，对城市道路路段通行能力的分析将从理论通行能力的分析开始。

关键词：城市道路；通行能力；交通量；

1.道路通行能力种类

城市道路通行能力是求得在不同运行质量情况下1h所能通行的最大交通量，亦即可求得在指定的交通运行质量条件下所能承担交通的能力，包括基本通行能力、可能通行能力、设计通行能力。

1.1 基本通行能力

是指公路组成部分在理想的道路、交通、控制和环境条件下，该组成部分一条车道或一车行道的均匀段上或一横断面上，不论服务水平如何，1h所能通过的最大标准车辆数。

1.2可能通行能力

指一已知公路的一组成部分在实际或预测的道路、交通、控制及环境条件下，该组成部分一条车道或一车行道对上述诸条件有代表性的均匀段上或一横断面上，不论服务水平如何，1h所能通过的最大车辆数（标准车或实际车）。

1.3设计通行能力

指一设计中的公路的一组成部分在预测的道路、交通、控制及环境条件下，该组成部分一条车道或一车行道对上述诸条件有代表性的均匀段上或一横断面上，在所选用的设计服务水平下，1h所能通过的最大车辆数（标准车或实际车）。

2. 计算通行能力的理想条件

由于时间单位愈大，交通不均匀性亦愈大，就愈不能很好反应交通量与运行质量之间的关系。因此，通常是以小时为单位来计算通行能力和设计交通量。我国现阶段仍用小时交通量而不用交通流率。

计算通行能力的理想条件包括道路条件、交通条件、控制条件、环境条件。

道路条件是指公路的几何特征（车道数、车道、路肩、中央带等的宽度，侧向净宽，设计速度及平、纵线形和视距等）。交通条件是指交通特征（交通流中的交通组成、交通量、不同车道中的交通量分布、上下行方向的交通量分布）。控制条件是指交通控制设施的形式及特定设计和交通规划。环境条件指横向干扰程度以及交通秩序等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.车辆换算系数和换算交通量

3.1车辆换算系数

在分析计算通行能力和服务水平时，需要将标准汽车交通量与实际或预测的交通组成中各类车辆交通量进行换算，需要用到车辆换算系数，是指在通行能力方面某类车辆一辆等于标准车辆的辆数。

3.2换算交通量

由于在道路上行驶的车辆种类各异，计算城市道路交通量时需将总交通量中各类车辆交通量换算成标准车型交通量之和。其中城市道路中小客车占交通总量的65%以上，因此以小客车为标准车型进行计算，公交车等大型客车占10%左右，换算系数为2.

4影响通行能力的主要因素及其作用

影响道路通行能力的因素包括道路条件、交通条件、管制条件、车道宽度、交叉口、自行车等。道路宽度大于3.5米时，利于车速提高；车道宽度小于3.5米时，车辆行驶的自由度受到影响，车速大幅度降低。因此城市道路规划设计时，道路宽度必须严格执行道路设计标准，在条件允许的情况下加大道路宽度。

交叉口对道路通行能力的影响取决于交叉口绿信比及交叉口间距，路段通行能力提高值与交叉口间距基本上呈线性关系。交叉口间距以200米分界，绿信比越大越有利于路段通行能力，同时交叉口影响系数值不大于1。

自行车对城市道路通行能力影响，随着近几年共享单车的投放问世，自行车对城市道路通行能力的影响尤为突出。一些城市已经制定了共享单车使用管理的指导意见。基本原则坚持“市级统筹、属地管理、企业主责、行业自律、承租人守法、规范有序”的原则，市级管理部门负责统筹规划，制定政策文件和标准，指导各区政府开展相关工作。共享自行车运营企业承担投放车辆经营与管理的主体责任。相关条文规定承租人应承担规范停放责任，由此可知，共享单车使用者将会因为停放不合规而受到处罚。另外，现在市场呈现出共享单车投放过量的现象，因此，共享自行车发展规模应与市民短途出行需求、城市空间承受能力和道路资源与停放设施承载能力相匹配，由政府编制规划，科学把握总量和投放节奏，防止盲目扩张，推动有序发展，实现全市总量调控。政府、企业、社会及承租人形成合力，共同促进共享自行车规范发展和管理，共同维护良好城市环境和交通秩序。按照“部门联动、综合治理”的原则，编制辖区发展和停放规划，明确非机动车停放区域和禁停区域信息；协调推进辖区交通枢纽、公交场站、轨道交通车站、大型商业区、办公区、医院、旅游景区、居住区、企事业单位等公共场所停放区设置和设施建设；开展日常监管、动态监测和行政执法工作；受理相关投诉建议；做好应急处置工作，维护公共安全和交通秩序。

城市道路通行能力实际上主要受交叉口通行能力的制约,如交叉口管理不善致使通行能力不高,路段上通行能力再大也无法发挥作用。因此,除研究路段上通行能力外,主要应研究与提高各种类型交叉口的通行能力。在无信号灯控制的交叉口上，我国未采取其他交通管理措施。按照惯例，主要道路上的车辆，优先通行，通过路口不用停车，一直通过；沿次要道路行驶的车辆，让主要道路上的车辆先行，寻找机会，穿越主要道路上车流的空档，通过路口。有信号交叉口，交叉口设计通行能力等于各进口道设计通行能力之和。

5总结

在城市道路中，由于行人、自行车、交叉口等各种干扰因素的存在，评价城市道路通行能力时要综合考虑上述因素的影响。

参考文献：

[1] 黄晶矜，杨天宝，袁振洲.BRT速度影响因素分析及提高措施[J].城市公共交通，2007（1）.

[2]北京市交通委，北京市鼓励规范发展共享自行车的指导意见（试行），2017

论文作者:赵芳琴

论文发表刊物:《防护工程》2019年第1期

论文发表时间:2019/5/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c22a846b6cc3ea5088f00952.html