# 以广东以色列理工学院为例谈建筑外墙装饰施工技术论文_黄煜辉

黄煜辉

广东建华装饰工程有限公司 广东汕头 515000

摘要：建筑外墙装饰施工涉及到的工种复杂且繁多，决定整个装饰工程的质量，随着人们对装饰施工研究的不断深入，我国建筑行业装饰施工技术的发展较快，对未来的建筑外墙装饰施工提出了更高且更具体的要求，本文以广东以色列理工学院为例浅谈建筑外墙的装饰施工技术，为各位从业人员介绍了相关的工艺技术，阐述施工过程中需要考虑的影响因素、质量保证措施等内容，希望能够为各位同仁积累施工经验，从而推动我国建筑外墙装饰施工技术快速发展。

关键词：建筑；幕墙工程；外墙装饰；施工技术；研究

广东以色列理工学院建筑轮廓棱角分明，线条简洁，将以人为本的设计理念展现的淋漓尽致，将人、建筑与自然和谐地交融在同一个空间当中，是典型的园林式校园。建筑外墙受到自然环境的影响会出现剥离、开裂等情况，在设计和施工过程中应该对质量进行严格把关，让外墙装饰发挥出更好的效果。

1建筑外墙装饰施工技术

1.1建筑墙体施工技术

抹灰技术是建筑外墙装饰中的重要工序，不仅能够对建筑起到保护的作用，保护外墙不受自然环境的侵蚀，提高外墙的防风、隔热、防潮的能力，让建筑外墙使用的寿命更久，还能够发挥装饰的效果，给人以舒适的感觉。在这个抹灰施工过程当中需要用到的装饰性施工材料有石子涂浆、砂浆以及石屑浆等，其中，砂浆抹灰施工应该严格按照设计规范进行施工，从而保证施工的顺序顺利进行。施工人员需要将这些材料均匀地涂抹在建筑外墙的表面上，抹灰的施工层分为罩层、中层和底层，在对广东以色列理工学院进行外墙抹灰施工的过程中，考虑到了校区所处环境，为了增强校园建筑使用效果，我们对外墙的抹灰层厚度进行了合理的控制，在抹灰施工之前，施工人员需要先对外墙进行清理，并按照规范的施工流程进行操作，设置标筋、灰饼以及弹射准线，从建筑的里面开始向建筑的外面进行抹灰，当施工进行到中层灰的时候，要保持中层灰介于干燥与湿润之间，并对墙面进行收光、压实，有效提高建筑外墙面的色泽度。

广东以色列理工学院幕墙项目的施工时间是8月份，所以炎热的夏季需要施工人员做好保湿和养护的工作。施工人员要严格按照外墙的设计规范进行施工，保障砌块的连接、灰缝的密实程度以及外墙的完整性能够符合设计要求。在建筑外墙砌体施工过程中，为了提高建筑外墙架板的稳定性和牢固性，施工人员可以采用预埋钢筋网构件的方法，施工人员还要做好验收记录，及时地记录墙体施工过程中的情况。广东以色列理工学院幕墙埋件检查当中，要逐个对照埋件的编号图进行检查，如果出现45mm到150mm的偏位，那么我们就要采取相应的补救措施，使用与埋件材料、厚度相同的钢板，一端按照设计要求进行周边焊接，另一端化学螺栓固定。

1.2石材幕墙施工工艺

在石材幕墙的施工工艺当中，存在一定的偏差问题，对玻璃窗、玻璃幕墙的交接处需要先验线再安装，先对石材幕墙施工位置进行测量放线，确定幕墙施工的基准层，并依据正确的控制线和主体结构图复核结构边缘尺寸，设置的预埋件的埋设要非常牢固，支撑角钢和主体预埋件采用三面围焊形式焊接，角钢和预埋件的焊接一定要牢固，在广东以色列理工学院石材幕墙施工工艺当中，主龙骨是通过角码和连接螺栓与支撑角钢进行连接的，所以要保持龙骨的垂直度，从石材外表面到墙体的距离要控制准确。石材幕墙的背栓式连墙件的安装过程中，要根据放线的位置来确定不锈钢膨胀栓的固定孔，将固定连接件和不锈钢膨胀栓一起安装上墙，将石材挂件连接在固定件上，并调整位置的偏差，之后紧固不锈钢螺栓。采用的背栓式石材幕墙的石材挂件要先固定在石材的背面，石材的表面要平整、颜色均匀、分格缝的宽度一致，石材幕墙与其他幕墙或者窗的交汇处应保证接缝的宽度均匀、上下通顺。

1.3玻璃幕墙防火、保温板安装工艺

对建筑防火分区的设计要让幕墙玻璃处于建筑物防火分区外，在竖向龙骨安装完毕之后要从内向外安装保温棉，先将棉钉粘在混凝土墙面，防保材料要采用整块的岩棉，需要搭接的时候拼缝要不留间隙，上下错缝搭接。在广东以色列理工学院玻璃幕墙防火、保温板安装工艺当中，幕墙四周与主体结构之间的缝隙要用防火保温材料填塞，不要留有空隙，并用铝箔或者塑料薄膜包扎，这种方法能够有效防止防火保温材料因受潮而失效。为了提高玻璃幕墙的保温效果，我们可以使用热反射玻璃或者玻璃幕墙的中空夹层，从而有效改善玻璃幕墙的导热性和气密性。在安装玻璃幕墙的连接件之前，施工人员要对防线进行测量，并适当地调整骨架的位置，将骨架的位置固定在建筑的主体结构当中，让建筑的主体表面与玻璃幕墙处在同一平面。

1.4避雷节点施工技术

建筑主体结构与避雷系统搭接的长度不能小于10厘米，在建筑物容易受到雷击的部位设立避雷带，如广东以色列理工学院建筑主体的屋角、屋脊和女儿墙等位置都设立了避雷带，安装避雷连接板之前要将连接处的氧化膜去掉。避雷节点施工技术出现的问题有设置的竖框宽度较小，避雷连接板与幕墙竖框的接触长度不小于10厘米，如果竖框的宽度太小，那么可以根据实际情况稍微倾斜避雷连接板的摆放，最后要将所有焊接后的表面和焊缝进行修光。

2影响建筑外墙施工技术的因素

影响建筑外墙装饰施工质量的因素有外墙墙面的质量、涂料涂布利率以及建筑工程的环境因素，在对外墙进行装饰施工的过程中要充分考虑到工程各个方面的因素，减少施工当中出现的问题，提高建筑工程的使用寿命和美观度。

2.1外墙表层出现装饰面砖脱落的情况

在建筑外墙装饰施工过程中会出现装饰面砖脱落的情况，不仅对建筑的整体效果的感官下降，还会造成严重的安全事故，在对外墙进行装饰施工过程中，我们要采取一些措施来规避之后使用时的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆引起面砖脱落的因素有，面砖的浸水性差、面砖缝隙处理不当、施工手法问题，浸水性差的面砖会影响砖块的粘性，在施工的过程中会出现砖体裂缝或脱落的情况，如果使用的水泥量与灰浆的标号不合理，那么面砖之间就会出现缝隙，受到雨水的冲刷会对缝隙造成更大的影响。

2.2玻璃幕墙施工出现质量问题

建筑玻璃幕墙出现的问题有钢化玻璃自爆、镀膜玻璃破裂等问题，出现这些问题的原因是受力构件的设计不够科学，以及施工操作问题，导致幕墙工程的质量无法保证，从而减少了建筑的使用寿命。密封胶的变形能力一般，在注胶位置尺寸上如果没有进行预留，那么在温差变化之下，玻璃幕墙就会出现拉裂或者鼓起的情况。当前高层玻璃幕墙的施工安装多数是在脚手架上进行的，但是这与土建所使用的脚手架有很大的差别，所以对脚手架应该进行及时安装或者调整，从而保证玻璃幕墙施工的顺利进行。在广东以色列理工学院玻璃幕墙的施工过程中使用的是双排扣件式的钢脚手架，实际脚手架的高度为18米，每层垂直布置为水平4.5米，脚手架的形式较为简单，而且高度不高。

2.3焊接存在的问题

焊接一般存在的问题有焊高不够、焊缝不平整光滑、焊缝长度不到，且夹渣，在广东以色列理工学院的焊接技术施工当中，施工人员要严格按照焊接的要求操作，将焊条放置在干燥的房间当中进行保管，并在焊条箱内防止除湿剂，有效保证焊条的干燥，如果焊接体的表面出现结露，要用干燥的布将水除去。在雨天不能进行焊接，因为焊接表面的水珠会影响焊接，导致漏电。

2.4建筑外墙施工中存在的问题

灰缝砂浆饱满度存在一定的问题，其直接原因是砌筑砂浆的和易性较差，水平灰缝的缩口太大，所以我们对砖砌体外墙的转角和纵横墙的交接同时施工，这样就会相互挤压形成整体，或者使用满足施工规范要求的斜搓进行施工。

3.有效改善建筑外墙施工问题的实施策略

3.1对面砖的施工质量进行有效控制

为了提高面砖的施工质量，我们要合理地控制基层的厚度，对基层抹灰表面进行粗糙处理，这样能够让粘结层与面砖之间的粘结力度更大。施工人员还要控制好灰浆的配制比例，在充分搅拌之后，为了提高灰浆的强度，我们可以适当地加入107胶严格按照规范进行操作，在完成施工之后，要逐个对面砖进行找平和压实操作，但是尽量减少频繁的移动。

3.2幕墙防雷措施

建筑幕墙的防雷装置当中有接闪器、引下线、均压环以及接地装置，根据实际情况可以使用不同的防雷装置，比如，接闪器能够防止直击雷，均压环能够防止侧击雷，在广东以色列理工学院幕墙项目的施工当中，安装的幕墙形成自身防雷体系，使用的防雷装置是均压环，将设有均压环的楼层与地脚板向联通，地脚板使用φ8圆钢相联通，并与建筑主体的防雷体系可靠接地。在防雷施工当中的第一环节就是基础接地体焊接，有时会出现漏接或者错接的情况，所以在整个基础接地体焊接之后要用接地电阻仪进行测试，只有符合设计要求的才能够进行下一道工序，施工人员要按照轴线标清的位置进行施工。

3.3幕墙防火策略

玻璃幕墙的窗槛强和窗间墙的填充材料要采用不燃烧材料，墙内的填充材料可采用不易燃烧的材料，幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙要采用防火封堵材料。防火层要采取隔离措施，所用材料的品种、规格、性能等参数要符合国家相关规定。在广东以色列理工学院幕墙项目的施工当中，按照施工图纸要求在每层楼梁和幕墙之间做防火的封闭措施，将防火棉固定扣件，用射钉牢固地固定在建筑主体上，然后将10mm厚的防火棉固定在扣件上面，根据实验测试，100mm厚的防火棉材料符合120分钟的耐火极限。板块面层的质量出现问题会导致墙体出现渗漏，我们要对幕墙板块的质量进行检测，弃用质量不合格的板块，边长不同意的板块需要施工人员进行人工挑选，让板块面层之间的距离紧缩到没有缝隙。

3.4对玻璃幕墙的施工质量进行有效控制

玻璃模幕墙的板块面积和重量都很大，而且容易出现划伤和破损的情况，所以在存放和运输的时候使用专用的架子放置，从加工厂运输到吊装现场之前要对运输的路线进行优化设计，规避途中的障碍。如果建筑工程没有预埋的地脚件，那么施工人员就需要使用设计规定的化学螺栓进行固定，在广东以色列理工学院进行地脚板、地脚夹板的安装过程中，我们使用的是M10化学螺栓进行固定，其许用拉力、抗剪力以及最大扭矩分别为9.90KN、9.2KN、35Nm，非常符合设计使用的要求。在安装之前要保证位置的准确性，用φ12mm的电锤钻头钻90mm深的孔，用压缩空气冲净孔内的灰尘，并将塑料药剂管放入孔内的深度位置，再用电钻旋入到螺杆当中，直到有药剂流出停止。

4.结语

总而言之，建筑外墙的装饰施工充分体现了建筑工程的成果，学校建筑的外墙装饰关系到使用和美观，我们要对建筑外墙施工技术不断研发、实践，让建筑外墙能够不断提高施工质量以及整体效果的美观程度，促进经济效益和社会效益的良好增长。

参考文献：

[1]张延平.建筑外墙装饰施工技术初探[J].《时代报告：学术版》，2015（10）：260-260.

[2]马静.高层建筑外墙装饰施工关键技术[J].四川水泥，2018，No.262（06）：144.

[3]万志盛.建筑外墙施工中玻璃幕墙装饰施工的技术分析[J].建筑·建材·装饰，2015：258.

[4]张新明 .高层建筑外墙装饰施工技术研究[J].江西建材，2018

[5]王正健.浅析建筑外墙面装饰施工技术[J].科技致富向导，2011（24）：214-214.

论文作者:黄煜辉

论文发表刊物:《建筑模拟》2019年第10期

论文发表时间:2019/5/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c2382b6358c59418bf8e2bb0.html