# 论快开门式压力容器检验及安全管理论文_唐伟

湖南省特种设备检验检测研究院怀化分院 湖南省怀化市 418000

摘要：随着我国经济社会的发展，快开门式压力容器被广泛地使用于国民经济的各个领域。重点介绍了快开门式压力容器的基本概况，使用范围，检验标准及要求，检验中常见问题以及事故防治，对快开门式压力容器的监督管理，检验及日常维护具有非常重要的参考与指导作用。

关键词：快开门式压力容器；安全联锁装置；检验

Abstract：With the development of economy and society，the quick opening pressure vessels are widely used in various fields of national economy.Mainly introduce the basic situation，scope，inspection standards and requirements of the quick opening pressure vessels，as well as the common problems in the inspection and accident prevention，which has very important reference and guidance significance for the supervision management，inspection and routing maintenance.

Keywords：quick opening pressure vessels；safety interlock；inspection

一、前言

快开门式压力容器被广泛应用于建材，食品，化工，纺织，医药卫生等各个行业，根据特种设备安全监测系统网调查及现场检验统计，截止到2015年底怀化市在用快开门式压力容器有133台，其中蒸压釜18台，灭菌柜82台，高压氧舱28台，硫化罐5台，因此针对影响快开门式压力容器安全运行的因素提出解决建议和方法，对促进快开门式压力容器的安全运行，保障人民和生命财产安全有着重要意义。

二、快开门式压力容器的基本概况

（一）快开门式压力容器使用范围

根据《固定式压力容器安全技术监察规程》第3.20条解释为：指进出容器通道的端盖或者封头和主体间带有相互嵌套的快速密封锁紧装置的容器，用螺栓（例如活节螺栓）连接的不属于快开门式压力容器。其快开门盖结构与标准螺栓法兰连接结构相比较，能很快地进出压力容器的内部，因此广泛地应用到各个领域。例如建材工业中混凝土与水泥制品的蒸压釜，食品工业中的熟食制品的灭菌锅，杀菌釜，化工工业的硫化罐，防织工业中的染色机，医药卫生行业中的高压氧舱，灭菌柜，消毒锅等[1]。

（二）快开门式压力容器的事故案例

虽然快开门式压力容器被广泛应用于国民经济的各个领域，但是，由于其使用广泛，结构多样，型式不同，开关频繁，使用中一旦操作不当，即快开门盖未完全关闭就升压或容器中的压力没有完全释放就开启门盖，极易造成操作者的伤亡事故。据公布的资料统计，快开门式压力容器发生的事故占整个压力容器事故总量的30%左右，而其中90%以上的快开门式压力容器事故均发生在开关门盖的过程中。目前，我国已经出现多起快开门式压力容器安全事故，造成了不可挽救的后果。根据国家质检总局事故通报统计，2006年全国发生压力容器爆炸事故36起，其中快开门式压力容器事故7起；2007年发生压力容器爆炸事故29起，其中快开门式压力容器事故7起；2008年发生快开门式压力容器事故3起；2009年发生快开门式压力容器事故3起；2010年发生快开门式压力容器事故5起[2]；这些快开门式压力容器产生爆炸事故的主要原因是安全连锁装置失效与操作不当。以下列出了部分事故数据，具体情况如下表所示：

数据中显示，在快开门式压力容器使用过程中保证安全联锁装置有效，以及操作人员的操作得当是确保设备安全运行的关键所在，因此设备使用单位应该从以上两个方面着手去维护和管理。

综上所述，只有要求配备安全联锁装置，最大限度的避免误操作隐患，同时加强操作人员培训，无压力容器操作证人员不得独立操作快开门式压力容器，将大大降低快开门式压力容器的安全事故的发生。

所以，按要求与规范操作快开门式压力容器十分重要，其安全管理必须严格符合规定标准。

三、快开门式压力容器检验标准及要求

（一）快开门式压力容器的安全联锁装置是否符合标准与规定

安全联锁功能对保障快开门式压力容器的安全使用具有非常重要的意义。我国相继出台了一些规定，如1992年劳动部颁布了《快开端盖式压力容器安全管理规定》对快开端盖踢出了基本要求；在1999版的《压力容器安全技术监察规程》第49条规定：快开门式压力容器的快开门（盖）应设计安全联锁装置并应具有一下功能：（1）当快开门达到预定关闭部位方能升压运行的联锁控制功能。（2）当压力容器的内部压力完全释放，安全联锁装置脱开后，方能打开快开门的联锁联动功能。（3）具有与上述动作同步的报警功能[3]；2006年国家监督检验检疫总局《关于进一步加强锅炉压力容器安全监察工作的通知》（国质检特函［2006］705号）文，进一步强化了快开门式压力容器的监管工作；2009年颁布的《固定式压力容器安全技术监察规程》3.20规定快开门式压力容器应当具有满足一下要求的安全联锁功能：（1）当快开门达到预定关闭部位方能升压运行；（2）当压力容器的内部压力完全释放，方能打开快开门[4]。因此对于快开门式压力容器的安全联锁装置的可靠性，其安装的合理性以及使用维护管理必须符合标准与规定的要求。

四、快开门式压力容器检验中常见问题和安全管理

（一）检验中常见问题

快开式压力容器开关盖频繁，在容器卸压未尽前打开端盖，以及端盖未完全闭合就升压，是导致快开端盖式压力容器爆炸的主要原因。在日常检验中经常发现1.机械联锁装置可靠性不够，如安全手柄无固定销，导致安全手柄可轻易被不熟悉操作人员拔掉；2.联锁定位机构采用钢筋制作，很容易出现弯折失效；3.长期使用过程中，由于大力撞击导致定位挡块被撞掉；4.机电联锁装置在充满蒸汽，粉尘等现场中及易失效等；5.因设计的缺陷，电器老化及部件损坏，从而导致安全联锁功能无法实现；6.使用单位为提高生产效率，故意拆除已安装的安全联锁装置，从而导致安全联锁装置失效等。

事故案例1：2013年4月23日11时20分，马鞍山市当涂经济开发区安徽久福新型墙体材料有限公司第14号蒸压釜发生爆炸，造成5人死亡，7人受伤。直接经济损失约735万元。经事故调查组调查认定，这是一起因设备隐患累积、安全保护装置失效、企业安全生产主体责任不落实和地方政府及有关部门监管不到位而造成的一起较大安全生产责任事故。

事故案例2：2001年12月29日16时15分，广西容县平梨砂砖厂发生一起蒸压釜爆炸事故爆炸造成7人当场死亡，重伤4人（其中3人经抢救尤效死广），轻伤21人。

事故原因分析1.操作工关闭釜盖不到位是爆炸事故的直接原因。现场勘察时发现釜齿上有明显压伤的痕迹，宽度仅为6~8mm，即爆炸前70mm长的釜齿啮合长度仅为6~8mm。2.安全联锁装置被拆除。

事故案例3：2001 年 9 月 22 日 10 时 10 分，乌海市某医院 1 台武汉市江岸医疗设备厂生产的 YXQ*WF22*750x1050 型卧式方形蒸汽消毒柜，蒸汽压力逐渐升至 0.12MPa，温度 122℃，突然发生爆炸，柜门飞出撞到 2m 外的墙上，操作间的门窗炸毁.直接经济损失约 8 万元，间接经济损失约 13 万元.操作人员重伤.事故原因分析1.柜门上未补装快开门联锁保护装置.2.柜门锁紧装置的轴经过焊接修理有未焊透现象.焊接时焊缝未开坡口，施焊人员是否 有锅炉压力容器焊接资质不清楚，焊后也未检验.3.操作人员未经培训。

（二）快开门式压力容器安全管理

1.快开门式压力容器的安装，使用及检验必须严格遵守相关法律法规。新安装的快开门式压力容器必须依据《特种设备安全监察条例》，《固定式压力容器安全技术监察规程》和《压力容器定期检验规则》实行安装质量监督检验。对未按规定安装安全联锁装置和安全附件的以及安装未经监督检验和未办理使用登记证的不得投入使用。对在用快开门式压力容器应按标准规范进行年度检查和定期检查。

2.做好安全联锁装置的使用维护管理。对安全联锁装置损坏，失效的容器，应立即停用容器，进行维修，做好维修保养记录，确保安全联锁装置不失效。

3.容器配备的安全附件应确保配备齐全，不得缺损，并保证附件使用正常，在有效校验周期内使用。

4.完善安全管理制度，设备操作规程，明确规定维护保养周期。不得带病使用和运行

5.加强操作人员培训。作业人员应持《特种设备作业人员证》上岗作业，并按规范要求对容器实施操作，未经过全名培训的人员很容易误操作，尤其是安全联锁装置可靠性不高的情况下，更易引起事故

五、结语

快开门式压力容器检验及安全管理主要从硬件和软件两个方面着手：硬件方面主要是确保快开门式压力容器本体的稳定性，安全联锁装置和安全附件的有效性，软件方面主要是各种制度的运行和管理。只有严格把关检验过程并做好预防工作，才能有效地保证快开门式压力容器的使用安全。

参考文献：

[1] 郑津洋.快速开关盖式压力容器[J].化工装备技术，1997，18（1）：30-38.

[2] 何承代.探索安全联锁装置快开门式压力容器事故原因与预防对策[J].机械管理开放，2012（2）：114-115

[3] 国家质量技术监督局质技监局锅发（1999）154号.压力容器安全技术监察规程[M] 北京：新华出版社，1999.

[4] 中华人民共和国质量监督检验检疫总局.固定式压力容器安全技术监察规程[M] 北京：新华出版社，2009.

作者简介：

唐伟（1986-），男，邵阳人，学士，主要从事化工承压类设备检验检测工作。

论文作者:唐伟

论文发表刊物:《基层建设》2015年36期

论文发表时间:2016/9/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c249d433246def6a0c08b81b.html