# 探究中国联通移动互联网产业南方运营基地项目基础及地下室施工方案研究论文_孙爱国

上海百世基础工程有限公司

摘要：本文通过中国联通移动互联网产业南方运营基地项目基础及地下室施工方案研究，针对项目基础及地下室施工进程中，发现的若干问题，集合笔者多年施工经验，总结出的对应的策略，有效解决施工中的难点、重点，为从事在建筑工程等相关领域的有关人士一些帮助和启示，仅供参考。

关键词：施工方案；基础及地下室；地下结构

引言：建筑施工中，基础及地下室作为施工主体的最为重要的工作之一，在施工开展之前，很多施工问题都是项目未曾考虑到的疑难问题，因此，不仅考验施工队伍的整体施工水平，也对项目的正常推进提出了不小的挑战，作为施工企业，如何在保障工程质量的同时，提高施工效率，不断提升施工产能，确保项目健康、稳定开展。

一、项目的施工难点及问题

（一）榆林路侧高压线距场地过近

根据现场实地勘查，榆林路西侧，存在某高压线，其距围墙约1.2m，长度约180m，其高约7m，通过对现场观察，特别对围护阶段施工要求，提出了较高的安全防护条件。（具体详见图一）

图一，左侧平面图，右侧立面图

（二）基坑比例高，地下结构施工交通组织难度大

本工程用地面积23224m2，基坑开挖面积21024m2，覆盖率达到90.5%，基坑所占比例相当高，造成基础施工阶段的施工场地极其狭小。人员频繁进出场地、大量土方外运，大宗物资进场，对现场内外的交通管理、运输组织造成巨大压力，对工程进度造成极大影响，必须编制合理、严密的交通运输组织及材料垂直运输方案等。

（三）对周边环境保护要求高、基坑控制变形要求高

本工程场外榆林路侧，存在7F住宅楼及6F到7F上海手表厂办公楼，地下室边线与住宅楼最近距离约12m，且均为老式建筑，为重点保护对象。根据招标图纸，项目中，第一道支撑中心标高，显示为-2.05m，第二道支撑中心标高，显示为-8.05m，两道支撑垂直距离达6m。本工程对基坑的控制变形要求非常高。

图二

（四）工程质量标准高

根据招标文件对质量的要求：本工程需一次性竣工验收，合格率为100%，力争“白玉兰”奖以及中国建筑最高奖——“鲁班”奖。为此，我司高度重视，自报质量标准为一次性竣工验收，合格率为100%，在“白玉兰”奖以及“鲁班”奖的评比过程中，力争夺魁。如何切实执行质量创优计划，确保施工质量达到业主的品质要求，对本工程优质如期完成起了决定性的作用。

（五）机电安装工程难度大，产品质量要求高

本工程采用地源热泵，竖向地埋管钻孔数量多，均穿透地下含水层，且地下承压水水量丰富，施工措施若达不到要求，可以引发渗水、冒沙等工程事故，如何不加以制止，事态发展严重时，可能引发管涌，进而造成基坑坍塌，导致淹坑事故；水平管位于沙质粉土层，局部饱含滞水，施工难度大，且劳动力投入量大。因此，项目机电安装工程，施工的困难程度不言而喻，施工品控要求严格。

二、项目施工难点解决措施

（一）榆林路侧高压线距场地过近的解决措施

1.在施工前与电力部门积极沟通协调，尽快对该区域的高压线进行绝缘保护，保证今后施工的安全。

2.高压线设施为重大危险源，并增加隔离设施，派符合资质的相关人员进行日常巡检。

3.搭设符合规范要求的防护架，并添加警示标志，当防护架搭设以及拆除时，也要添加警戒标志，并派相关负责人进行现场指挥，其他非工作人员禁止入内。

（二）基坑比例高，地下结构施工交通组织难度大的解决措施

1.根据招标文件及详细说明，我司组织人员进行施工前准备会议，及时上报工期要求，确立项目施工关键线路。明确场内布置重点，首要保证关键线路的工期、场地布置和交通流向，有利于我公司统筹安排各个阶段的道路、大门、临时设施的布置。

2.最大化利用场地空间，首先结合本工程前标段已开的2扇大门，另外在惠民路与南北向栈桥对接处增开1扇施工大门，加强整个工地现场的物资的吞吐能力，确保基坑施工时交通畅通。

利用人车分流，确定施工人员所使用的专用通道、大型运输车辆专用道路。并详细标记道理出入口，确保施工车辆以及工作人员的生命安全。

（三）对周边环境保护要求高、基坑控制变形要求高的解决措施

1.精心组织施工流程，做到信息化施工。挖土、支撑和垫层的完成限定在一定时间内，减少无支撑状态下的围护结构和土体的暴露时间，从而最大限度地减少围护变形。

2.基坑开挖阶段，首先要严格执行施工规定，并在基坑施工阶段合理控制重车通行，控制基坑变形，减少对周边环境影响。

3.施工期间与业主委托的第三方监测单位密切配合，如支撑轴力、地下管线、大连路隧道及4号地铁沿线等具体监测项目，保障信息化综合服务的作用，并根据反馈监测数据调整施工进度

4.设置观测井、备用回灌井，配备专职人员根据施工进度进行观测，制定应急预案。

5.施工项目将分阶段，定期召开施工工种、分包组织、项目运营等各方面会议，及时解决工人以及分包组织之间的施工问题。

6.施工时，严格按照围护设计要求尽快形成支撑，以减少对市政道路、管线的影响。

（四）保障工程质量标准措施

1.组建由最优秀项目经理挂帅的项目班子，并配备专业的装饰、安装管理人员，投入本工程的施工建设、组织保障为业主奉献一流水准的工程。

2.做好充分的技术准备工作，组织全体施工人员认真学习专业设计图纸，充分领会本工程中设计理念和技术指标，提供技术保障。

3.认真贯彻ISO9001标准，严格执行质量创优计划。对于特殊施工工艺要求严把质量关。

（五）保障机电安装工程以及产品质量达到相关规定

1.拟选派与我公司长期合作单位-“上海市地矿工程勘察院”或“上海岩土工程勘察研究院”作为地源热泵的专业分包单位。他们承接的世博轴地下换热系统施工、上海政法学院新图书馆地源热泵工程地埋管换热系统设计与施工（获2010年上海市节能示范性项目）及东方城市大厦地源热泵施工（获2012年上海市节能示范性项目），具有丰富的地源热泵施工管理经验[1]。

2.拟采用先打孔埋管后开挖的工艺施工地源热泵，施工时，钻孔钻进深度较设计深度增加2m，确保地埋管长度达到设计要求；严格控制钻孔垂直度，选择优良回填材料，在垂直埋管下入孔内后及时注浆回填，注浆采用加压回填的方式，保证注浆的密实度及连续性[2]。

3.地源热泵施工时密切配合基坑降水，在施工前设置疏干井和承压井降水，保证地下水位标高降至开挖面1m以下，在竖埋管施工时针对地下承压水进行回填注浆封孔，起到封堵地下水的效果，一旦发现管涌、透水现象，立即暂停开挖确保水头稳定，利用土方进行局部围堵，并利用压密双液注浆封堵竖埋管。

4.开挖到坑底后，迅速组织作业人员进行竖管冲洗、水压试验、沟槽开挖、水平管理连接、砂垫层铺设、支路水压试验、沟槽回填，48小时内完成，确保后续垫层施工，将挖机对管材的影响降到最低。

5.对工程质量管理，我司确定“高起点、高标准”的施工要求，同时，在项目中，实行“三级检查，一级评定”的施工宗旨，将重点抓施工过程中的工艺、工序、质量等内容，不断保证提升项目工程质量。

结论：综上所述，本项目的施工方案虽然难度较大，施工不便，但是只要通过前期细致的调研和勘察，不断总结施工方案，汇总施工进程中的各项问题，集中力量进行统一处理，利用各项社会资源以及施工技术，不断完成项目既定新目标，为项目的稳定推进以及施工方案的顺利开展贡献力量。

参考文献：

[1]李杰超.华南地区地下室结构基础选型与设计的研究[J].中华建设,2019(08):108-109.

[2]郭俊鸿.关于地下室及基础设计的一些思考[J].建材与装饰,2019(22):117-118.

论文作者:孙爱国

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c266d35d60f3f06fc6115509.html