# 郎洞航电枢纽主体工程混凝土浇筑的施工设备布置论文_李金秋

葛洲坝集团第一工程有限公司 443002

【摘 要】混凝土浇筑的施工设备布置是施工组织设计中重要组成部分，对施工进度和施工质量有着决定性的影响。

【关键词】施工设备布置；混凝土施工技术；水利工程

1工程概况

郎洞航电枢纽工程位于贵州省黔东南州从江县境内，处于柳江干流上游都柳江河段，是都柳江干流梯级规划方案中的第8个梯级。郎洞坝址距从江县城约30km，距榕江县城约50km，距都匀市约182km，距贵阳市约290km。枢纽布置方案为左船闸右厂房布置格局。枢纽主要建筑物从左至右依次为左岸重力坝（长83m）、船闸上闸首（长30m）、泄水闸（长118m）、厂房主机间（长36.54m）、厂房安装间（长27.3m）、右岸重力坝（长7.7m），枢纽坝顶全长302.54m，坝顶高程228.4m。

2工程主要工程量

3工期要求

郎洞航电枢纽工程计划开工日期为2014年10月，计划完工日期为2018年9月。

重要节点工期：一期工程截流时间为2014年11月20日，二期工程截流时间为2016年10月20日。2015年4月30日前完成一期过水（枯期）围堰填筑、混凝土纵向围堰及相连接泄水闸闸墩浇筑等完成施工；2016年4月30日前一期3孔泄水闸需具备挡水条件，电站厂房检修钢闸门具备临时挡水条件，为机组安装创造条件；2016年10月31日前第1台机组具备发电条件；2017年1月31日前第2台机组具备发电条件；2018年4月30日前船闸具备通航条件。

混凝土工程“一枯、二枯及四枯”浇筑施工工期紧、强度高、部位多，是安全度汛的关键。混凝土工程的施工设备布置必须要与“基坑内枯期施工，汛期过水”的特点相适应，确保满足主体混凝土工程施工强度需求，同时也要方便大型设备在汛前顺利撤出基坑，满足安全度汛要求。

4施工程序规划原则

4.1合理进行施工布置，制订科学的施工程序和方法。

4.2认真研究制定切实可行的施工总体方案，并在施工过程中不断优化，积极采用先进、合理的施工技术和优选施工工艺，在确保安全的前提下，采用“平面多工序、立体多层次”的施工方法，缓解工期紧张的矛盾。

4.3所有施工技术措施的制定均以各单位工程，分部工程的合同质量、安全要求、合同控制工期和合同总工期为基础，并保障各阶段工程形象进度如期顺利实现，满足总体工序的合理搭接，协调平衡。

4.4施工总布置设计充分利用发包人提供条件，因地制宜，在满足施工要求前提下，节约用地，合理布局。

4.5 制定切实可行的措施确保贯彻执行各项劳动保护和安全文明施工、环境保护的法律法规和规程，改善劳动条件，保障作业人员的健康和安全，创建文明工区。

4.6统筹安排，合理计划，科学组织，做好人力、物力的综合平衡，努力实现均衡生产。

4.7采用先进的成龙配套设备，组织高强度机械化施工，骨干施工设备为性能优良的进口施工机械，部分辅助设备选用性能良好的国产设备。另外还将按各单项工程高峰期的平均施工强度需要考虑一定数量的各型设备以作备用，施工过程中认真做好各种设备的定期维护、保养工作，保证设备的出勤率和完好率，确保本合同优质安全按期建成。

4.8为确保工期目标实现，顾全大局，服从发包人统一协调指挥，处理好本标工程与其它标段施工之间的关系，发掘内部潜力消化施工干扰，并尽力为他人提供方便。

5一期工程混凝土施工

5.1施工时段及施工强度

一期工程混凝土浇筑从2015年1月16日开始，至2016年3月31日结束，历时9个月（不计度汛时段）。最高浇筑月强度2.28万m3，出现在2015年12月。

5.2施工部位

一期工程混凝土施工部位主要包括右岸重力坝、发电厂房和3.5孔泄水闸的混凝土浇筑，混凝土工程量12.4万m3。

5.3施工分区及施工方案

根据施工进度安排和各建筑物的布置形式，一期工程混凝土浇筑拟分二个施工区。右岸重力坝和发电厂房等为施工一区，主要负责重力坝、发电厂房混凝土浇筑；泄水闸和砼纵向围堰为施工二区，主要负责泄水闸、砼纵向围堰等混凝土浇筑；纵向围堰砼安排在一枯内完成，泄水闸及厂房底板混凝土安排在一枯内完成，一汛停工，二枯继续施工3.5孔泄水闸和发电厂房混凝土，在二枯末泄水闸和发电厂房具备挡水条件。

施工一区一枯共布置2台LS118履带吊，二枯共布置1台M900塔机、1台K80/115塔机、1台LS118履带吊及1台HBT60混凝土泵机，主要担负其覆盖范围内的施工材料及混凝土垂直运输；施工二区一枯布置2台LS118履带吊和2台QY25A汽车吊，二枯布置1台LS118履带吊，主要承担该区范围内的施工材料及混凝土垂直运输。

混凝土由左岸拌和系统集中拌制，10t自卸汽车或6m3混凝土搅拌运输车水平运输至各区施工部位。

6二期工程混凝土施工

6.1施工时段及施工强度

二期工程混凝土浇筑从2016年12月1日开始，至2018年3月31日结束，历时10个月（不计度汛时段）。最高浇筑月强度2.1万m3，出现在2017年12月及2018年1月。

6.2施工部位

二期工程混凝土施工部位主要包括3.5孔泄水闸左岸连接坝段和船闸的混凝土浇筑，混凝土工程量14.99万m3。

6.3施工分区及施工方案

根据施工进度安排和各建筑物的布置形式，二期工程混凝土浇筑拟三枯和四枯时段施工。三枯进行3.5孔泄水闸的底板、消力池底板、船闸各部位底板及左岸连接坝段等部位混凝土浇筑；四枯进行3.5孔泄水闸的堰体、闸墩、闸顶结构及船闸上下游引航道墙体、靠船墩、上下闸首及闸室等部位混凝土浇筑。

三枯布置3台LS118履带吊和2台25t汽车吊，主要担负其覆盖范围内的施工材料及混凝土垂直运输；四枯布置4台LS118履带吊、2台25t汽车吊及1台M900塔机，主要担负其覆盖范围内的施工材料及混凝土垂直运输。

混凝土由左岸拌和系统集中拌制，10t自卸汽车或6m3混凝土搅拌运输车水平运输。

7结语

通过合理的混凝土浇筑施工设备布置，克服了施工工期紧、强度高、部位多等难点，确保满足主体混凝土工程施工强度需求。

参考文献：

[1]中华人民共和国能源部水利部颁发.水利水电工程施工组织设计规范，SDJ338-89.

[2]武汉水利电力学院主编.水工建筑物，人民教育出版社.1978.6.

[3]《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-98

论文作者:李金秋

论文发表刊物:《低碳地产》2015年第11期

论文发表时间:2016/8/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c29be7b83333d21e60334ccc.html