# 探讨发电厂继电保护的故障与维修技术论文_武燕

忻州广宇煤电有限公司 山西忻州 034000

摘要：近些年来在电厂中为了保证发电装置的正常运转，继电保护技术得到了广泛的运用和发展。继电保护是一种保护装置，它可以在电气系统发生故障时，通过把故障摘除，从而保证系统的正常运转。但是继电保护毕竟也是一种装置，它也可能发生故障，会对电气系统的安全造成威胁，从而给电厂发电的正常运行带来困扰。因此做好继电保护装置的维修是确保电气系统安全性的关键。本文主要综述了继电保护的现状、继电保护装置的常见故障以及维修技术等内容。

关键词：继电保护；故障；维修

引言

随着我国科技的进步与经济的腾飞，企业生产和居民生活对电的需求量不断增加，这要求电厂的供电量要不断扩大。在这种供不应求的情况下，电厂更要维护好发电的电气系统的正常运行，减少出现系统故障问题。继电保护是电气系统中的重要组成部分，它为电气系统的安全运转提供了保障，因此电厂有关工作人员必须做到明确继电保护的常见故障并且做好故障维修的工作。

一、电气继电保护的现状

电厂继电保护是指该装置可以识别电厂发电系统的故障部分与正常部分，并且将故障从系统中摘除，是维持电厂内部电气系统安全稳定运转的一种装置。继电保护装置主要由三部分构成，分别是测量元件，逻辑环节和执行输出。首先是对测量元件进行各项参数的测量，然后通过逻辑环节分析该元件的参数与正常元件是否相同，然后判断该与元件是否受损或发生故障，执行输出就是根据逻辑环节的判断来执行指令，对故障进行修复货发出相应的动作。继电保护是伴随着电气的发展而发展起来的，没有电气系统就不存在继电保护，同样，没有继电保护，电气也不能有今天的发展，所以两者是相辅相成、密不可分的关系。电气继电保护发展到目前为止，经历了4个重要的时期分别是机械阶段、晶体管阶段、集成电路阶段以及微机阶段。随着我国计算机技术与电力系统的发展，计算机技术与电力系统的结合已经得到广泛的应用，同时继电保护也取得了长足的发展。但是在电厂实际的系统运转过程中，继电保护装置也会出现很多故障，所以对其出现的常见故障做好备案，研究其原因并做好后期维护是电厂继电保护工作人员的职责所在。

二、继电保护器的常见故障及原因

对于电厂继电保护装置常出现的故障，根据其表现主要分为以下几种类型：因质量问题引发的故障、继电保护接点接触不良、不运行、指示灯不亮、短路或断路。

2.1由质量问题引发的故障

继电保护装置的各个零件的材料各不相同，由不同的材质制成的继电保护装置的性能也各不相同，如果对材料的使用要求不严格、界定不明确，就会使得继电保护装置的精准度大大降低，很容易引起电气系统的故障。而且由于材质种类繁多，很难查出装置所发生的故障，所以发生故障时，维修的难度也会大大增加。除此之外，由于材质不同，其所能承受的电流及电压的强度、熔点等物理性质也大不相同，当温度过高和通过的电流超过额定电流时，很容易引发零件被烧毁或破损等故障。

2.2继电保护接点接触不良

继电保护接点接触不良也是常见的故障，其故障可由以下原因造成：①由于通过接点的电流或电压过大，或者因受到外力而产生震动从而导致接点断开，引起接点接触不良②由于接点上的材料被腐蚀或丢失引起的接触不良③继电器与装置不合适，从而使得通过的电流或电压出现差错。

2.3继电保护装置不运行或不复位

继电保护装置停止工作包括不运行和不复位两种情况，继电保护装置不运行会对电气系统的安全造成一定程度上的威胁，给电厂系统运行带来影响和干扰，所以找出故障发生的原因是电厂继电保护工作人员的重要工作。继电保护装置不运行是指装置由于内部或外部原因导致继电器不工作。可能是由于继电器本身已经老化、重要元件受损导致不能正常运行，或者是由于外界不可控因素造成。不复位是指电气继电保护器在不通电的时候仍保持着通电时的状态，不能回归原位。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆导致电气继电保护器不复位的原因可能包括接点容量的不足、所连接的设备的负载太大、负载电路短路等。正常情况下，继电保护器线圈在失电时，接点会断开，装置复位，出现不复位的情况可能是因为在是继电保护器线圈虽然失电了，但是线圈两端还存在少量电压，这可以导致接点无法断开，从而出现继电保护器不能复位的情况；还有可能因为线圈材质不够好或者接点老化不能复位。

2.4指示灯异常

指示灯异常也是继电保护器经常出现的故障，通常表现为不亮或不停闪烁，指示灯异常会影响维修人员对设备的判断。导致指示灯异常的原因可能为内部接线松动，电流不能形成完整的回路，或是指示灯两端电压太低，使得指示灯不能正常发光；还有可能是因为继电器运行的环境不好，震动过于强烈而导致指示灯闪烁甚至不亮。

2.5继电器短路或断路

继电器在运行过程中可能会由于短路而出现烧损的情况，引起继电器烧损的原因主要有两个，一是设备内部线圈烧损，二是接点被烧坏而引起的继电器烧损。当继电器出现烧损情况时，往往会有明显的烧焦味或者由于烧焦出现的变形，可作为判断继电器烧损的标志。维修人员可以根据这些明显的现象来判断继电器发生故障的原因，可以减轻维修人员工作难度。线圈烧损可能与加在线圈两端的电压过大有关也可能是安装的线圈的规格不合适。

三、故障的维修

为了让维修人员及早发现并正确维修继电保护器的故障，提高电厂内部发电的有关电气系统运行的的安全性和稳定性，下面介绍几种有效的维修方法。

3.1电路拆除法

电路拆除法是指将电路拆卸，对有可能发生故障的元件进行检测，并逐一排除正常的元件，从而发现故障到底出在哪里。这是最有效也是最简单的检测方法，但是由于电路太多太乱，也是最麻烦最费时的方法。

3.2元件代替法

顾名思义，元件代替法就是用同种型号的新的元件将有可能发生故障的元件替换下来，如果该元件真的存在故障，那么换上新的元件之后，故障就不复存在了。使用该方法必须要保证替换下来的元件与新换上的元件大小相同类型相同，耐受的额定电压和电流完全一致。如果有不一样的地方，也可能会造成另外的故障，使继电保护器的运行受到阻碍，也给维修人员查找故障带来难度。

3.3参数比较法

参数比较法是指比较继电保护器的各项参数的额定值与测定值的差异来判断是否发生故障。将正常的继电保护器与发生故障的继电保护器的各项参数进行对比，通过分析从而找出故障所在。

3.4观察法

观察法是查找元件故障比较直观的方法，该方法适用于不能通过机器检测故障点的情况，通常可以通过观察继电保护器各个零件是否变形或者通过闻它是否有异味来判断该元件是否发生故障，从而替换有故障的元器件，将故障排除。这对于维修人员逐个排除故障有很大帮助。

3.5短接法与断开法

这两种方法多用于电气系统故障的检测，短接法是通过短接线检测线路是否断开，逐一缩短故障检测的范围，一步步的找出故障。断开法的原理与短接法相差不大，但是短接法是应用于闭合类型的线路的故障检测。而断开法主要应用于断开电路的故障检测。

四、结语

随着用电需求量在生产和生活中的不断增加，电厂开始加快电力系统的运转速度，从而增加电的供应量。为了保障电厂发电系统和有关电力装置的正常运转，降低故障发生的几率，为电厂的正常工作提供保障，继电保护工作变得非常重要。所以对继电保护的研究应该引起电厂维修人员的重视。在实际工作中，维修人员应该根据实际情况，认真分析继电保护装置的故障并制定出合理的维修方案，保证电厂内部电力运转系统能够安全稳定地运转。

参考文献：

[1]张红超.浅析电力继电保护的故障及维修技术[J].科技资讯，2011-03-03.

[2]李晓龙，王佳.电力继电保护的故障及维修技术探究[J].黑龙江科技信息，2013-10-15.

[3]肖占海.电力继电保护故障维修技术探讨[J].广东科技，2014-09-25.

论文作者:武燕

论文发表刊物:《基层建设》2015年27期供稿

论文发表时间:2016/3/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c2cd67eb65d1a963dd5431f2.html