# 绿色建筑理念在建筑设计中的应用论文_张秀娟

山东省建筑设计研究院有限公司 山东省济宁市 272000

摘要：城市的现代化建设过程中，避免对生态自然环境的污染与破坏，创建绿色节能、低碳减排的工程项目，成为现阶段建筑设计的重要标准。绿色建筑理念应充分体现在建筑工程项目的设计方案当中，既要保证人们生活、休息、生产、工作的便利、舒适、健康与安全，还要符合可持续发展、平衡发展、保护环境、节约能源的理念原则。

关键词：生态自然；绿色节能；低碳减排；保护环境；建筑工程设计；可持续发展

1绿色节能设计理念的综述

绿色建筑设计有节能性和环保性的特点，根据当前实际设计情况和要求等，在实施过程中需要对能耗情况进行分析。建筑设计人员充分利用风能、水力和太阳能等提供动力。考虑到建筑物本身的情况，需要降低施工成本，提升材料利用率。绿色建筑设计中提出舒适度的要求，考虑到气候因素、环境因素和人文因素等，需要突出地域建设的特点，按照设计理念和实际要求等实施后，能符合要求。根据建筑物管理的实际要求和其他方面情况等，提前进行资源的整合，合理化管理后能避免出现异常现象。在信息资源整合管理的过程中，明确资源概念和要求，在合理化应用的过程中提前进行资源了解，满足设计要求。

2绿色建筑设计的实际意义

随着我国的发展日新月异，一方面建筑行业对建筑的设计提出了更高的要求，另一方面，经济的高速发展与能源的过度开发利用使得环境破坏问题与能源匮乏问题一度令世界各国人民颇为关注，人类也因此不断呼吁经济社会的绿色循环发展。而在能源消耗问题中建筑工程类的能源消耗所占比重相对较高，所以人们对于建筑的能源消耗问题更加关注，绿色建筑设计是绿色环保理念在建筑设计方面的延伸，也是建筑工程绿色环保建设的源头，因此人们对于绿色建筑设计的需求愈发层出不穷。在绿色建筑的设计中，如何减少在建筑中的能源消耗对于设计人员来讲是非常重要的问题，设计者要重视建筑设计的环保性并与开发地的实际情况相结合，尽量采用绿色环保的材料对建筑进行设计与建设，从而使社会的绿色发展观念能够实际践行。

3绿色建筑设计理念在实际工程中的具体应用

3.1节约资源，降低能耗

3.1.1维护结构的节能措施

建筑外围护结构是建筑内部环境与外界环境直接接触的部分。其与外界热量的交换和冷风渗透是造成建筑能源损耗的主要原因之一。一般来说，建筑外围护结构主要由外墙、窗户和屋顶构成。（1）外墙在建筑外围护结构中所占面积最大，与外界热量的交换也最多。采用保温复合墙体可有效降低外墙的传热系数，减少空调能耗。目前，墙体有外保温和内保温的做法。两者相比，外保温可以有效减少热桥问题，同时也不占用内部空间，是当前建筑比较推广的做法。（2）窗户是外围护构建中密封性最差的构件，且极易形成冷热桥。在近现代，建筑多从功能和美学出发，常使用落地窗与幕墙，以空调来调节室内环境，能源消耗量较大，因此，采用新型节能窗对减少外窗热损失意义重大。目前，节能玻璃主要有中空玻璃和镀膜玻璃两种。因为空气的传导热率仅是玻璃的1/27，所以在两层玻璃中间加入一层空气层的中空玻璃具有良好的保温效果，是一般建筑的常用选择。镀膜玻璃则是以改变玻璃的光学性能，减少玻璃的热辐射来达到减少热损失的目的。窗框采用传热系数较小的塑钢同样可以降低外窗的传热系数。此外，建筑窗外采取遮阳板等遮阳构件，窗内悬挂隔热保温窗帘都可有效降低外窗的传热系数，大大节约能源。

3.1.2开发可再生能源

传统化石能源的大量开发不仅造成了世界各地不同程度的能源危机还破坏了生态环境，推进全球变暖。因此，开发太阳能、风能、地热能等可再生清洁能源是可持续发展的必要要求。（1）太阳能是一种储量丰富的、清洁的、可再生的优质能源。我国对太阳能的利用可以分为直接使用和间接使用。直接使用就是直接的热。这要求建筑要尽可能具有良好的朝向或设置阳光房来增加对太阳能的直接利用。一个对于直接的热的太阳能使用良好的建筑可以减少高达50%的普通采暖所需的能量。主动使用则涉及能量的转化———收集太阳能来发电或发热。事实上，我国对主动使用太阳能越来越重视。越来越多的建筑采用光电一体化、光热一体化设计。这不仅能够大大降低能耗，减少碳排放，节约资源，还可以提供清洁能源，实现建筑本身从被动节能到主动制造能源的革命性转变。（2）浅层地热能资源是一种新型的、分布广、储量大、经济、可再生的清洁能源。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆我国每年可利用的浅层地热资源资源量约有，可节约电能，减少二氧化碳排放量约6.52亿t。可以说浅层地热能资源是新能源的潜力军。我国对浅层地热能资源的利用主要有三种方式：地下水地源热泵系统、地表水地源热泵系统、地埋管地源系统。其中，地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统由于各地区水资源分布情况不均，受限严重。地埋管地源系统由于不与外界环境直接接触，具有较好的封闭性和独立性，对环境的影响较小，既可供暖又可制冷，值得广泛推广。但要注意的是，浅层地热能资源的开发适宜在在冬天供热与夏天制冷基本平衡的地区进行。（3）风能具有易获取、资源丰富、分布广泛、成本低等特征，同样具有广阔的发展前景。我国风能资源十分丰富，在东北、华北、西北都有丰富的储量。在风能的利用中要注意因地制宜，沙尘暴和低温、海啸都会对风能的利用产生影响，应做好相应的应对措施。

3.1.3利用二次资源

（1）中水回用的原理是通过重复利用水资源来达到节约水资源的目的。生活污水经过沉降、过滤、消毒灭菌等一系列流程达到水质澄澈，没有异味的程度，符合国家规定杂用水的标准，用于浇灌绿化、洗车、冲厕所、清洁路面等居民和工业生活。2008年，北京市对于污水回用率高达50%。随着科学技术的发展和公众环保意识的增强，中水回用技术越来越成熟，将被越来越多的人们所认可，成为未来绿色建筑的重要措施。（2）余热是二次能源。余热回收技术是将一次资源或可燃物转换但未被利用的废热资源收集起来加以利用，具有来源广的特点，一般多用于工业生产过程。由于源头是废热，余热回收技术有效利于节能减排，节约资源。

3.2科学的规划和布局

我国幅员辽阔，拥有多个气候带，地形情况复杂多样。在建筑设计中，应当遵循当地的气候及地形条件，做出合理的规划和布局，采用合适的建筑形式和当地盛产的材料来减少资源的浪费和能耗损失。科学的规划和布局有利于形成微气候，建立小型组团的自然-人工生态平衡系统。我国对日照的需求一向高于西方地区。合理的日照间距和建筑朝向可以增加对太阳能的直接利用，减少室内空调能耗。同时，建筑在选址的时候应注意避开不利风向，避免局地疾风，减少冷空气对建筑的渗透，节约能耗。建筑在设计时要充分利用当地的自然条件。例如，通过中庭合理的引入自然光可以减少照明和采暖的能耗，设置可开启的百叶窗引入自然风可大大减少机械通风造成的能耗。

3.3回归自然，与环境相融合

荷兰建筑大师考恩尼说过：“建筑绝不只是单以存在的个体。它与构成自然的许多次序一样，也是庞大次序中的一个。”建筑处于环境之中，绝不可脱离环境。绿色建筑理念将过去人们对建筑的过分关注引到了建筑周边的环境上。绿色建筑与周边环境应当和谐共处，相互适应，“互塑共生”，共同创造出和谐、健康的人居环境。

3.4以人为本，舒适的使用环境

建筑对人类最大的意义是被使用。绿色建筑设计理念要求建筑使用起来令人身心愉悦。①建筑应使用不含对人体有害的建筑材料和装修材料，建成的建筑安全性高、成本低，利于节能减排；②从建筑设计来说，室内空间大小格局要适宜。不会过于狭窄，带给人们压抑感，也不会过分宽敞，给予人孤独感。室内流线清晰且不交叉，不会让人在里面团团转。对于建筑氛围来说，建筑温湿度适当，采光通风良好，室外无噪音。

结语：

综上所述，建筑工程项目的设计方案中，应当结合工程项目的具体情况和现实条件，确保绿色节能设计方案的科学、可行。作为设计单位与设计人员应树立绿色节能的理念，注重对绿色、新型、节能建筑材料的使用，为城市可持续发展做出贡献。

参考文献：

[1]标准建筑设计中绿色建筑设计理念的应用[J].刘宇飞.中国标准化.2016（17）

[2]现阶段建筑设计中绿色建筑设计理念的运用探析[J].刘海琳，车姗，李梦琦.居舍.2019（33）

[3]关于建筑设计理念的一些思考[J].薛迎红.中国科技信息.2013（08）

[4]浅谈绿色建筑设计理念在建筑设计中的整合与应用[J].刘年臣.江西建材.2015（16）

[5]建筑设计中绿色建筑设计要点[J].刘蓓，郑英.四川水泥.2015（09）

论文作者:张秀娟

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c2f111d1a8f33569670f0da3.html