# 滩涂围垦工程软基处理施工现存问题及管理策略探究论文_司双洁,常啸

浙江省第一水电建设集团股份有限公司 浙江杭州 310000

摘要：滩涂围垦工程是缓解区域土地资源紧张状况，提高资源利用效率，促进区域经济发展的重要施工实践活动。从滩涂围垦工程施工范围上看，主要集中于我国沿海地区，在滩涂围垦工程施工过程中较常涉及到软基处理，如对软基处理操作不够科学规范，极易引发各类施工问题。本文结合滩涂围垦工程软基处理案例，对滩涂围垦工程软基处理施工的问题及解决对策作一探究。

关键词：滩涂围垦工程；软基处理；问题；措施

在城市化建设愈演愈烈的新时期，城市扩展与城市人口，土地之间的矛盾日益凸显。在此背景下，为化解及应对这一矛盾，我国众多沿海城市对滩涂围垦工程给予了更多关注，并开展了滩涂围垦工程实践。但在滩涂围垦工程施工过程中，受沿海地区特殊地理环境制约影响，滩涂围垦工程施工难免涉及到软基处理施工项目，分析软基处理施工常见问题及解决对策就尤显重要。

一、滩涂围垦工程软基处理施工存在的问题及制约因素分析

滩涂围垦工程在软基处理施工上受到工程资金及工程施工技术水平等因素制约影响，在具体的工程勘探中往往存在较大难度，在滩涂围垦工程的滩涂面测量及勘查上，精度及准度有所欠缺[1]。滩涂围垦工程软基处理施工中，存在以下问题及不足：

首先，滩涂围垦工程涉及到的施工项目主要是在保护海堤安全的前提下，确保工程项目的防汛属性功能能够正常发挥，而在制定软土地基处理方案时，受相关技术及人为因素制约，滩涂围垦工程软基处理方案无法有效保障海堤的安全性。其次，软土地基的承载力较为有限，而滩涂围垦工程又需要在海滩等部位建造挡水坝等防水设施，设施的自重会进一步增大堤坝的受力荷载，引发滩涂围垦工程的不均匀沉降。而在制定相应的软土地基施工方案计划时，施工技术人员往往难以全面分析各类制约影响因素，导致滩涂围垦工程软基处理施工在规范性上有所欠缺。第三，滩涂围垦工程对施工周期的要求较为严格，需要避开沿海地区较为复杂的气候环境，如海潮，汛期等。在滩涂围垦软基处理施工中，如地基处理措施不够规范，针对性不强，会导致后续的施工作业周期延长，如汛期到来无法完成相应的施工作业，滩涂围垦工程在外部应力作用下，会严重侵害工程地基施工及其他施工项目的质量。

二、现阶段较为常见的滩涂围垦工程软基处理技术方案

滩涂围垦工程软基处理施工需要兼顾到沿海区域海滩部位软土地基过厚及地质状况复杂等因素，对滩涂围垦施工的重难点加以分析，然后结合软土地基部位相关工程建筑物的荷载力大小及稳定性要求等，做好软基处理技术方案的制定。通常来说，在处理滩涂围垦工程软土地基及地质薄弱层时，可供选用的技术方案较为多样，比如土工织物加筋铺垫、软土置换、碎石振冲桩、水泥搅拌桩、挤淤法、排水固结法、垫层法等[2]。各软基处理方法的优缺点如下：

软土地基置换法。该软土地基处理方法主要是挖除力学性能表现较差的软土土层，通过采用力学性好，含水量及密实度佳的土体进行置换换填。这一软土地基处理方式涉及到软土的大量置换，受滩涂围垦工程淤泥面较大等因素影响，施工成本高，施工难度较大。

垫层法。垫层法具有较好的经济性，在众多的水利工程实践中都得到应用，实践效果较好。滩涂围垦工程软基处理技术中的垫层法，主要是加宽施工区域的海堤平台，通过镇压层的设置，使滩涂围垦工程的促淤坝及海堤能够在稳定性上得以强化，进而实现处理及改良软土地基的效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般而言，垫层法在应用的范围及对象上，更多地集中于具备较浅淤泥层的滩涂围垦工程当中，如地基的淤泥厚度过大，受滩涂围垦工程海堤在施工前后会产生沉降变化这一因素影响，垫层法的施工安全稳定性难以做到有效控制[3]。

注浆加固及振冲搅拌桩处理方法。注浆加固的方法主要是针对滩涂围垦工程海堤部位的软土地基采用水泥砂浆等高性能的浆液进行相应的加固施工，注浆加固可以在提高海堤软土地基荷载应力表现及模量压缩的同时，对滩涂围垦工程的软土地基力学结构加以重组。振冲搅拌桩施工方法一方面需要耗费较大的施工成本，另一方面其加固的对象主要集中在滩涂围垦工程地基较浅的部位。

塑料排水板排水固结法。塑料排水板排水固结法在滩涂围垦工程软土地基处理中较为常用，效果也最为突出。其主要的技术要点如下：将塑料排水板根据相应的排列要求插入到工程的软土层中，借助塑料排水板，对工程软土层的排水路径加以缩短，起到海堤沉降量缩减，固结速率提高的效果。塑料排水板排水固结方法成本较为低廉，排水板的小断面及均匀结构等特点，不会对滩涂围垦工程海堤及地基造成较大的应力作用，可以有效提高滩涂围垦工程软土地基处理的质量效率[4]。

三、结合相关案例，探究滩涂围垦工程软基处理施工措施要点

（一）案例概述

以我国浙江省内某滩涂围垦工程为例，该工程所处区域的围垦区面积大小达到1437h㎡，海堤长度约为6782m，海相沉积及冲滩而形成的软土地层及硬土地层构成了围垦区的海堤堤基。经过相关探测设备勘察得知，该滩涂围垦工程的软土地基在构成形式上主要以泥质黏土、淤泥质黏土及粉质粘土为主，且软土地层广泛分布于工程整个地基范围内。通过进一步勘察得出，该滩涂围垦工程软土地基中的淤泥层标高达到-1.86-2.83，淤泥层厚度大小在1.38-9.53之间；黏土层标高数值为-7.28-3.67，黏土层厚度大小在0.56-12.85之间。在力学上看，该工程软土层不具备较好的稳定性表现，具有极大的边坡失稳及堤坝变形几率，应对其加以重点监测。从性能上看，该工程软土层具备了大灵敏度、高含水率及压缩性等特征，需要对软土地基进行改良，再开展后续的滩涂围垦工程施工。

具体到本工程案例，由于该滩涂围垦工程软基分布极为广泛，且构成海堤的土层多为淤泥层，在淤泥厚度大小上达到了5.5-9.2m，这就使软基处理施工难度骤增。为有效的提高滩涂围垦工程软基处理施工质量，在预期施工期限内完工，施工人员结合具体施工情况，着重通过垫层法及排水板固结施工相结合的方法对滩涂围垦工程软土地基进行了改良处理。相关技术要点及施工流程如下：

首先，施工人员根据放线测量勘察，借助GPS定位及RTK等测量技术，将该工程的软土地基进行了断面设计，将之分为1层土工布（3T）、1层碎石垫层（1m）、1层石料堆压填层。其次，施工技术人员采用了分层施工的方式，采取以下施工流程步骤：软土层下方铺设土工布层；然后铺设碎石垫层；跟进塑料排水板插入施工；进行上层的土工布层铺设；最后填筑石料堆压层。第三，在塑料排水板固结施工的质量管控上，根据本工程施工实际状况，施工技术人员着重进行了以下几方面控制：1.在塑料排水板的插入深度上，选择大于设计数值的相关标准；2.在塑料排水板的板距误差及垂直偏移度上分别小于5cm及1.5%；3.塑料排水板拔管长度小于50cm。

结语：

滩涂围垦工程软土地基处理质量水平直接关系到滩涂围垦工程的整体质量效益。在众多的可供选择的滩涂围垦工程软土地基处理方法中，施工人员应结合工程的具体实际情况，选用技术成熟度最高，成本最为经济的软土地基处理措施，在做好相应的施工工艺质量管控中，提高滩涂围垦工程软土地基处理质量。

参考文献：

[1]王科良,唐根康.在滩涂围垦工程中真空预压软基处理的技术应用[J].科技与企业,2013,(6):191.

[2]甘友文,李运涛.滩涂围垦工程中沉降工程量变化原因及对策分析[J].水利水电技术,2011,(11):92-94.

[3]俞定辉,倪吉祥.浅谈沿海滩涂围垦工程的技术难点[J].农业与技术,2013,(8):43.

[4]梁海兵.滩涂围垦工程施工关键技术的浅析[J].工程建设标准化,2015,(4):81.

论文作者:司双洁,常啸

论文发表刊物:《基层建设》2016年6期

论文发表时间:2016/7/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c310e63c20a920d6919dc93a.html