# 测绘工程测量中无人机遥感技术的运用分析 肖洁论文_ 肖洁

摘要：如今，无论是城镇规划建设还是工程建设、管理，都对测绘测量提出了极高的要求，为快速地完成测绘测量任务，并减少人力资源的投入，无人机遥感成为首选技术措施，它是对传统测绘测量技术的有力补充，不仅灵活机动、高效快速，而且有着十分广泛的适用范围，能很好地在不便于采用传统手段进行测绘测量的区域中使用，减轻测绘人员工作量，并消除安全隐患，保证测绘测量工作顺利、安全、高效完成。

关键词：无人机；遥感技术；测绘工程测量；应用

1无人机遥感技术概述

1.1无人机遥感技术的概念

无人机遥感技术使用无人驾驶飞机，利用各类传感器进行信息收集、处理。无人机遥感技术在测绘行业中的作用不可限量，不仅能够提供稳定的测绘服务，还能提供高效的救援服务。通过深入研究无人机遥感技术并加以推广，可以促进城市规划建设向着更为科学、合理的方向发展。当前各国对于无人机遥感技术的开发利用如火如荼，而我国已经取得了非常显著的成绩，并逐步将各类先进的无人机遥感技术装备出口到其他国家，随着无人机遥感技术的迅速普及，为各处的经济、社会建设提供良好的服务及帮助，在应对环境监测、应急救灾、国土资源调查、矿山监测等方面实现高效、高质量的工程测量，同时，还能针对指定区域进行精准测量，提供高分辨率图像,为相应研究提供有效数据。

1.2无人机遥感技术的优势

无人机遥感技术影像分辨率可达0.1~0.5m，优于当前所有高分卫星影像数据，且数据采集处理速度快、效率高，能与GIS等遥感应用系统进行集成，搭建环保应用环境，提供综合性的周期服务。其应用能够有效提升测绘工程测量工作效率和范围，单台无人机日监测能力最高可达200~320km2，能够在短时间内生成测量区域的高清图像数据。利用所生成的图像数据能够直观地辨别测区情况，并形成相应的分布区，为相关工作开展提供依据。无人机能通过不同航行高度实现大空间、大高度监测，还可以进行低空间、小范围监测，或者利用多架次同时对上万平方千米测区进行监测，获取测区各项数据，结合传统点信息形成测区宏观环境数据。

1.3无人机遥感技术的类型组成

无人机主要类型有固定翼无人机、无人直升机、多旋无人机、无人飞艇4种类型。固定翼无人机利用电能提供动力，拆卸较为便利，使用噪声较小、隐蔽性强；无人直升机能够实现垂直起降、悬停等功能，可以为测绘工程测量工作提供便利的使用方式；多旋无人机具有多个螺旋桨，可以在空中进行悬停，并且能保持悬停状态工作；无人飞艇利用空气浮力实现可控飞行，应用场景较为广泛。为保证国土资源管理及土地开发工作获取更为详实的资料，加之城市规模不断扩大，各类基础设施都需要进行重新建设等，这些工作都需要更为完善的资料。因此，需要对无人机遥感技术进行深入研究，无人机遥感技术应用过程中利用了数码传感器、无人机遥感平台、导航系统、数据处理系统等共同作用，实现低空域的数据采集，能够保证数据的实时性及高分辨率特征，而且无人机操作简便，成本较低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2测绘工程测量中无人机遥感技术的运用

2.1无人机遥感技术在测绘数据收集方面的应用

在进程测绘工程测量的过程当中，测绘主体往往会产生很大的差别，一般来说根据测绘主体的不同，数据收集的模式往往也会产生一定的差别，一种的手动采集，另外一种是自动加密的部分，对于手动采集来说，它主要是利用计算机的远程控制技术来实现的，相关的工作人员在基站内根据相关的采集需求来对无人机进行操作，然后通过无人机有选择的工作而获取到工程需要的相关数据信息，在获取到相关的数据信息之后，无人机内部的控制系统往往会主动的对数据进行存储，为了将存储信息的安全性加以保证的话，往往需要无人机内部控制系统所预先设置的自我保护机制来对其进行加密，相关的工作人员想要对无人机内部的测量信息加以获取的话，那么就需要获取相应的访问权限，这样一来，既保证了数据的准确获取，也在很大的程度上对数据的安全性加以确保。

2.2无人机遥感技术在测绘数据处理方面的应用

无人机的体积是比较小的，所以说受到无人机这个发展特点的限制，在无人机上所搭载的数码相机在进行排列的时候会存在着一定的不规则性，这样一来在进行图像采集的时候往往会存在着一些图像叠加的问题，这种现象往往会出现在无人机的俯冲和转弯的过程当中，如果说没有对无人机运行的角度进行合理的控制的话，那么图像便会不可避免的产生叠加的状况，这会直接的导致图像的模糊变形，在无人机上所搭载的数码相机一般来说都是可以实现自动变焦的相机镜头，所以说在无人机在实际的测绘工作当中需要对数码相机进行变焦方面的相关处理，将相机的参数和焦距加以调整，进而采取更加科学合理的方法手段来进行图形拍摄效果的改变，既可以将无人机的工作效率加以提高，也可以因此而获得更加精准的图像数据信息。

2.3无人机遥感技术在相关低空作业方面的应用

无人机遥感技术在进行策划工程测量的时候，可以较好的适应光线条件比较差的环境条件，并且对于最终所获取到的图像质量还可以实现有效的保证，并且在对其进行具体操作的过程当中难度也是比较小的，基于这些发展优势，无人机遥感技术如今在测绘工程测量当中的应用范围是越来越广泛的，随着当前科技发展水平的不断提升，无人机航拍自动化也发展的越来越完善，在低空作业方面所发挥的作用是越来越突出，与之相配套的数据处理软件可以极好的将无人机的自动化水平加以提升，也可以给无人机遥感技术提供到更多的技术支持，促进无人机具体操作灵活性的提升，在进行低空作业的时候可以更好的实现对于图像的捕捉和拍摄，就当前的发展现状来看的话，无人机遥感技术在低空作业当中所发挥的作用越来也突出，对于测绘工程测量的效果也是逐渐提升的，在未来的发展过程当中，也必定会取得越来越好的发展效果。

2.4无人机遥感技术在特殊目标获取方面的应用

对于测绘工程来说，不能否认这其中会相应的存在着一些在信息获取方面难度比较大的工程类型，但是相应的数据和图像信息对于他们的建设来说又是比较重要的，在这样的状况下往往可以借助于无人机遥感技术来加以进行，对于特殊目标的数据信息获取更加准确，并且和传统的测量技术相比较的话，所获取的影像资料精度更加高，并且位置也更加准确，这样一来就在很大的程度上实现了人力物力的节省，很好的实现了测量目的。

2.5无人机遥感技术在恶劣环境测绘方面的应用

在进行测绘的过程当中，有一些工程所处的环境是比较恶劣的，所以就给测绘工作的开展带来了一些不便之处，也给相关工作人员的工作带来了一定的挑战，但是利用无人机遥感技术就可以通过程序的设置而对需要测量的区域进行深入测量，不需要工作人员亲自进入到需要测量的区域，既保证了工程的进行，又保护了工作人员的人身安全。

3结束语

总之，采用无人机航测获得地形图，可以满足相应比例尺提出的精度要求。但由于无人机自身存在各项弱点，比如由于受到风力的影响、续航时间相对较短、数据量较为庞大和影像的像幅不大等，还需要在今后的工作中进一步加强分析研究，尽早提出有效解决和弥补方式，从而将不利因素的影响降至最低，使无人机在工程测绘测量领域得到更加广泛的应用。

参考文献

[1]曾大文.无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用[J].居舍，2019（27）：196-197.

[2]费明石.测绘工程测量中无人机遥感技术的应用[J].科学技术创新，2019（25）：36-37.

[3]周晓妹.试论无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用[J].居舍，2019（20）：196.

论文作者: 肖洁

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c313959697c6155e92829a04.html