# 深基坑支护施工技术在建筑中的应用论文_魏成发

惠州市建设集团建筑工程公司 516001

摘要：近年来，随着房地产行业长的空前发展，我国的城市建设已日新月异。以此同时，城市的土地资源也日益减少，为提高城市建筑的容量及人们对日常生活高质量的要求，越来越多的高层建筑如雨后春笋迅速崛起，成为了现代化大城市的主要标志。在现代高层建筑工程中，深基坑工程是至关重要的部分，因为它决定着上部建筑的整体质量及安全。本文以具体实例分析了深基坑支护施工技术在建筑中的应用。

关键词：深基坑支护施工技术；建筑；应用

一、工程概况

某深基坑工程设计开挖深度为15.8m，总支护长度约为297m。场地不规整，基坑周边环境复杂。基坑北侧紧邻甘南路，基坑上口距离甘南路边缘约2m（即为人行道），人行道以下2～3.5m 处埋有大量市政管道、管线。甘南路为城市主干道，行人多，车流量大。基坑东侧为原有5 m 宽进出入小区道路，且距离基坑上口约6m处为9层框架结构住宅楼，该住宅楼无地下室，基础型式为桩基础。深基坑南侧GH支护段（分段如图1所示）距离基坑上口约4.5m处为9层框架结构住宅楼，该住宅楼无地下室，基础型式为桩基础。4.5m宽度范围内为原有进出入小区道路，且道路下管线杂乱。FG 支护段距离基坑上口约12m处为9层框架结构住宅楼，该住宅楼无地下室，基础型式为桩基础。FG段中间部位存在原有化粪池，该化粪池仍在使用，但渗漏现象严重。DE支护段距离基坑上口约4.2～5.4m处为9层框架结构住宅楼，该住宅楼无地下室，基础型式为桩基础。基坑西侧CD支护段距离基坑上口约5m处为3层砖混结构办公楼，基础型式为条形基础。AB支护段紧邻8层框架结构住宅楼，该住宅楼无地下室，基础型式为筏板基础，支护结构紧贴筏板边缘，筏板埋深4m。

图 1 深基坑平面图

二、深基坑支护施工

本工程以“安全可靠，经济合理”为原则，对该基坑分段采用“土钉墙+排桩预应力锚杆”复合支护结构型式进行支护。依据《建筑基坑支护技术规程》，本基坑安全等级取为一级，基坑侧壁重要性系数取1.1。对于不同支护段，作用于深基坑上部的荷载不同、管道管线分布杂乱，因此，深基坑上部一定深度范围内采用土钉墙进行支护，下部统一采用排桩预应力锚杆进行支护，支护结构典型剖面如图2所示。

图 2 DE支护段剖面图

土钉墙采用HPB300级双向Φ6@250×250钢筋网片，喷射混凝土厚度为100mm，混凝土强度等级为C25。竖向间距1.5m布设水平向通长加强筋HRB335级2根，直径为16mm。土钉选用花钢管，规格为48mm×3mm，横竖向间距均为1500mm，呈梅花形布置，采用M20级水泥浆注浆。冠梁截面尺寸为1000mm×800mm（GH支护段为800 mm×800mm），纵筋为HRB335级8Φ25+4Φ16，箍筋为HPB300级Φ10@200，混凝土采用C30级。排桩桩径800mm（GH支护段为600mm），混凝土强度等级C30，保护层厚度50mm，纵筋采用HRB335级钢筋，箍筋采用HPB300级钢筋，桩长为14.8～20.5 m。为了防止桩间土体的流失，采用钢筋网片喷射混凝土进行封堵，钢筋等级及混凝土强度等级与土钉墙中所选取的一致。锚杆材料选用HRB400级钢筋，直径为28mm，入射角度为10°，预应力为120kN，锚具为200mm×200mm×15mm 钢垫板与高强螺栓。锚孔孔径为150mm，注浆采用M20级水泥浆。按照《锚杆喷射混凝土支护技术规范》对锚杆张拉及锁定，预张拉力为设计预应力值的1.05～1.10倍。

三、监测数据分析

本深基坑周围环境复杂，基坑支护结构体系是否安全可靠直接关系到基坑及周边建筑物、道路、管线的正常安全使用，一旦发生基坑坍塌事故，造成的损失不可估量。对基坑进行全过程监测，及时了解支护结构体系及周围环境的动态变化，用监测所得的数据信息来指导施工，确保深基坑工程安全、顺利的完成。根据规范要求并结合现场实际情况，采用仪器对基坑顶支护结构水平、竖向位移及周围建筑物变形监测等，对支护结构、施工工况、周边环境、监测设施等同步进行巡视检查。并参照监测数据，做出正确的判断、及时预警，可大大降低事故的发生率。

选取深基坑北侧甘南路道牙边电线杆基座处一点及基坑南侧30m外居民楼前地面一点埋设高程基准点。基坑顶支护结构上共布置21个水平、竖向位移监测点，布置12 个周边建筑物沉降监测点，监测点位布置详见图3。

图3深基坑冠梁顶位移监测点

四、深基坑周边建筑物沉降监测点

考虑到DE支护段地层复杂，强风化砂岩层较厚，且在强风化砂岩层与卵石层界面处存在地下水，因此，在施工及降水过程中加强支护结构位移、周边建筑物监测。监测结果显示，基坑开挖至设计深度时，DE段支护结构水平位移为4mm，竖向位移为13mm，建筑物沉降量最大为6.1mm，见图4～6。均满足规范要求。

图4 DE段支护结构水平位移曲线 图5 DE段支护结构竖向位移曲线

图 6 DE段周边建筑物沉降曲线

参考文献：

[1]JGJ120—2012建筑基坑支护技术规程[S].北京：中国建筑工业出版社，2012.（JGJ120—2012

论文作者:魏成发

论文发表刊物:《基层建设》2015年12期

论文发表时间:2016/11/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c33cc28b975dc8213f3e389b.html