# 水利工程中的河道生态护坡施工技术研究论文_高睿

吉林省水利水电工程局集团有限公司 长春市 130012

摘要：近年来，我国的水利工程建设越来越多，在水利工程中，河道生态护坡施工技术也有了很大进展。自可持续发展理念推出以后，我国就一直在不断调整政策，用于提高环保工作力度。现如今很多人都已经意识到了环保的价值与意义，并在各种环保活动中贡献自己的力量，获得了良好的环保绿化工作效果。本文将以水利工程为对象，结合河道生态系统中的护坡特征，提出生态护坡追求与原则，重点思考施工技术与施工方法，希望能够为我国的水利项目河道系统的可持续发展提供帮助。

关键词：水利工程；河道整治；生态护坡；施工技术

引言

国民经济的发展与国家基础建设水平有着直接的关联，水利工程项目的不断扩建，对于平衡水资源供需现状、保护河道生态环境以及维护景观效益等方面均有着重要意义。而在水利工程施工技术中，河道生态护坡施工与河道生态效益的发挥关系密切，因而在当前的水利工程施工项目中，施工人员需要重视对河道生态护坡技术进行研究，要不断加强工程施工实践，从稳定生态环境、有效转化水能角度出发，完善水利工程边坡综合治理措施。

1生态护坡概述

河道治理工程中，护坡是指为防止洪水冲刷及风浪拍击对边坡或岸坡的破坏，在河道两岸坡面上所做的各种防止冲刷破坏的铺砌栽植等设施的统称。生态护坡是由植物及木料、石料、混凝土等工程材料组成的综合护坡系统，是工程力学、生态学、植物学和土壤科学相结合的一种保护技术。开挖边坡形成以后，通过种植植物，利用植物与岩、土体的相互作用（根系锚固作用）对边坡表层进行防护、加固，使之既能满足对边坡表层稳定的要求，又能恢复被破坏的自然生态环境的护坡方式，是一种有效的护坡、固坡手段。生态护坡的功能：①护坡功能，即它能通过植物根系把土壤固定住，形成稳定的护坡结构。②防止水土流失，依靠植物能缓冲暴雨洪水对岸坡的冲击，能有效减少水土流失。③改善生态环境，植被能恢复被破坏的生态环境，降低噪音，减少光污染，促进有机污染物的降解，净化空气，调节小气候，保证生物多样性，能够一定程度上净化水体、过滤泥沙等污染物。

2现阶段进行河道整治当中的问题

在实际生态护坡建设过程中，合理科学运用抗冻剂、膨胀剂等辅助材料，但辅助材料的添加可能会对周边环境、周边生物带来生存威胁，增加水质的恶化情况，严重影响周边环境的发展。此时若不能掌控添加剂的含量将增加河道周边的被破坏情况，毁坏堤岸生态系统。在一般情况下，可选择混凝土、浆砌石等作为原材料进行护坡，虽可实现稳固堤岸的效果但却影响生态环境，大大降低植被存活率，甚至影响河道内水体正常发挥功效。虽在一定程度上可实现净水化效能，但却造成了水体失去生态平衡，威胁野生动植物生存。

3河流生态护坡技术

3.1生态混凝土

为了保护生态，达成生态护坡要求，选择方案的过程中就有必要充分结合各种材料的特点与条件考虑。以材料特征来看，植被生态混凝土护坡这种技术所用的材料为多孔混凝土，这种材料在类型上和传统混凝土差别不大，都有添加各种添加剂与骨料。当然这种混凝土的布置是由不同的。该类型混凝土作业中需要在空隙部位添加一定的保水剂，随后借助于自然环境（因为该混凝土会被布置在河道边坡周围，所有有着大量的水分可以使用）在周围植被树木以及河流所提供的水分支持下，能够让岩石与土壤连为整体。这种护坡结构能够很好的应对汛期抗洪需要。此外该技术在规避水土流失问题中优势也十分突出。为了获得最佳的环保效果，往往会覆盖大量的植被树木，实现对生态环境以及河道环境的充分改善，达成自然环保与经济发展的共同目标。现如今越来越多类型的生态砖被用在河道护坡，极大的提升了生态护坡这种技术的稳定性与可靠性。使用砌砖施工技术对生态护坡结构稳定性进行强化，保障了护坡的稳定性。生态砖能够很好的和周围进行匹配，其生态特点十分突出，保障了生态护坡效果与环保有效性，遏制了水土流失问题的不断扩大与蔓延。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2岩土材料能够强化生态护坡效果

河道周围预埋喷淋金属网，通过结合种植土和金属网的特性，能够使河道周围的种植特性大幅度改善。喷淋金属网的材质特殊能够抵抗腐蚀，对于植被和树木的生活舒适性有很好的促进作用，特别是一些河道环境恶劣的条件使用效果更明显。

3.3土工材料固土护坡技术

对水利工程河道生态护坡进行建造，工程人员还可以采用土工材料固土护坡施工技术。在具体应用该技术时，工程人员需要了解植生毯、生态袋、三维植被网等主要的应用类型。该技术是一种较为先进的施工技术，采用的施工材料为聚丙烯等高分子材料，通过对材料加工，能够形成质地疏松柔韧、高度合理以及具备空间固土网垫的固土材料。在具体应用时，工程人员要将护坡中的植物根系穿过网孔，以实现植物的均衡生长。此外，网垫还能够与草皮以及泥土表层相结合，从而实现对坡体的有效防护。而要想达到更好的固土护坡作用，施工人员还可以构建三维植被网，充分结合地势，选用合适的植被，搭建立体的植被护坡，并结合填土植草等活动，从而更好地固土护坡。

3.4网格生态

所谓的网格生态护坡技术，实际上就是应用各种材料，比如混凝土、石头构筑网格结构，并在这些网格上植入各种各样的植被，打造功能突出的护坡组织。因为该组织有着良好的经济性与实用性所以值得大力推广，有着良好的实用效果。并且这种技术还能够改善环境影响力，提升边坡环境艺术感与美感。从施工过程、施工条件来看，该技术的难度不大并且有着很高的效率。简单的步骤与突出的作用是需要高度重视的原因。该技术如果拥有足够的资金，就能够很好的满足保护环境，维系河流稳定的目标。该技术实用性非常的突出。

3.5植草砌块型护坡技术

在采用植草砌块型护坡时，工程人员需要对材料质量进行严格把控，主要包括多孔混凝土和保水材料，此外，还要在构建植被型生态混凝土时，在其中加入缓释肥料和表层土。植被型生态混凝土的基本骨架是由多孔混凝土构成的，植草砌块型生态护坡具有一定的孔隙，能够满足植被的生长需求，且能够有效的降低混凝土表面温度，使其与植物生长要求相符。通过构建植物砌块型生态护坡，能够有效的防治边坡被雨水大面积冲刷，且成本较低，施工快捷，因而值得被广泛推广。

3.6岩土材料能够强化生态护坡效果

河道周围预埋喷淋金属网，通过结合种植土和金属网的特性，能够使河道周围的种植特性大幅度改善。喷淋金属网的材质特殊能够抵抗腐蚀，对于植被和树木的生活舒适性有很好的促进作用，特别是一些河道环境恶劣的条件使用效果更明显。

结语

综上所述，在大力保护生态环境的发展思想下，水利工程项目在进行建设时则要将工程的生态效益作为工程整体效益的重要衡量指标，并积极的对其进行贯彻落实，通过构建更加完善的河道生态护坡工程来实现对生态环境的保护。在具体的河道生态护坡的建设过程中，工程人员应积极的采取更加有效的施工技术，包括人工种草护坡技术、水利喷播护坡技术、土工材料固土护坡技术、生态型混凝土护坡技术以及网格生态护坡技术等，通过对技术适应性的了解，合理的对技术进行应用，严格把控技术细节，全面提升河道生态护坡工程质量。

参考文献

[1]管秀娟，毕文强.浅谈水利工程生态建设存在的问题及策略[J].农家参谋，2019（17）：125，196.

[2]郑明军.关于水利工程长效管护与运行管理现状分析[J].科技风，2019（24）：203.

[3]夏灿.生态理念在水利工程设计中的应用[J].黑龙江科学，2019，10（16）：134-135.

论文作者:高睿

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c343f2e948debc2578115490.html