# 基于城建工程屋面防水施工技术研究论文_彭立昌

摘要：屋面漏水是建筑工程普遍存在的问题，通过探讨建筑工程屋面防水技术有利于总结摸索出质量控制的有效方法，建筑工程施工方在进行施工前应合理设计，做好基层处理与施工人员的技术交底。施工过程中一定要合理选择防水卷材并严格按照规范施工。后期还必须重视定期的质量检测和维修保养，通过各环节的足够重视和严格控制以提升屋面防水工程性能。

关键词：建筑工程；屋面防水；施工工艺；优化措施

引言

目前我国经济发展过程中市场经济体制逐渐完善，人们的生活水平也得到了很大程度的提升，由此人们对建筑工程施工的质量也提出了更好的要求，但在目前的施工过程中出现了渗漏水的现象，对工程建筑施工造成了极为不利的影响，应当对此充分重视，充分分析渗漏水出现的原因，并提出相应的解决对策。本文研究过程中从多个角度促进了屋面防漏水现象的发生，对工程建设的发展具有重要的研究意义。

1屋面防水施工现状

随着经济的发展可科技的进步各种建筑工程技术与材料得到了飞跃式的发展，但是当前建筑工程屋面防水施工仍然存在一定的弊端，主要体现在以下几点：（1）防水材料质量差：总体来说当前建筑工程所采用的防水材料质量较差，即使如今市场上新型防水材料层出不穷，但由于新材料的价格高并不能得到普及。而施工单位往往由于成本问题不得不选择以往的材料。（2）施工人员专业素质弱：当前国内建筑工程庞杂对专业的施工人员需求量巨大，但就目前现状来看并没有统一的施工人员专业成都的评价标准，仍有许多缺乏丰富工作经验和专业技能的施工人员进行工程施工，为建筑工程的质量与安全埋下隐患。（3）建筑工程屋面防水设计科学性差：设计是开展施工的基础，如果设计不合理即使技术再专业也于事无补。（4）维修养护不重视：建筑屋面是有一定保质期的要定其开展维修保养工作，但现在大多数施工方完工后不再负责，服务意识差屋面防水工程质量差等情况的发生。

2目前城建施工中屋面防水施工工艺分析

2.1 分格缝设置方式与施工方式

为了加强屋面防水性能的达成，在建筑房屋顶部设置分格缝，具体设置在屋面板支的承端位置处，对屋面的转角处以防水层级比较突出的交接位置处应与屋面的板缝对齐，屋面漏水现象发生的影响因素有混凝土干缩结构的变形与温差因素等的综合影响，最终导致在防水层位置处出现防水层的裂缝现象，影响了房屋的正常使用，降低了建筑质量。设置合理的分隔缝间距，不能设置过大，也不能设置过小，同时在防水层的厚度中间位置处贯穿分隔缝的深度。在进行设置过程中要求充分考虑排气道作用的实现，为此需要将分隔缝的位置进行适当加宽，以满足排气道的工作需要。同时合理设置排气孔的位置，在设置屋面防水层材料过程中充分运用石油、沥青与油毡等建筑材料，尽量选择具有防水性能的建筑材料，同时在分隔缝中设置油毡，一般选择200~300 mm宽度的油毡。将油膏嵌填在分隔缝之中，同时运用沥青胶进行单边点贴操作。

2.2 屋面找平层施工

为了提升屋面的防水性能，进行屋面找平层施工操作，主要选择的方式是进行建筑找坡结合结构找坡的操作方式。首先是在施工过程中按照3% 的循环结构角度进行操作，在结构层找坡过程中充分运用1：6的水泥炉渣与水泥膨胀混凝土石进行操作，同时在平层的操作过程中运用1：2.5水泥砂浆进行操作，其中要求其中的厚度约为25 mm。由此在建筑找坡过程中，应充分分析出泛水的坡度，首先观察其中水流的方向，以鱼线的操作方式将最高点与泄水口位置处充分拉直处理、打点等操作，同时在操作过程中要求把泄水口中的厚度控制在30 mm 以上。在进行浇砌施工中，要求能够符合施工操作过程中的密实度指标要求，同时充分运用尺寸滚与滚筒等操作方式进行相应的压实操作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 屋面隔离层施工

面隔离层施工操作过程中能有效提升其防水性能，在进行操作的过程中要求充分结合施工过程中的真实具体情况，运用合适的方式进行操作，在刚性层与平层中间位置处设置良好的二布三油卷材防水层，如此在实现比较良好的隔离层效果的同时还能减少太阳的暴晒对屋顶造成的不良影响作用，避免油脂老化现象，最终达到良好的防水效果。同时，在卷材防水层制作铺装施工中，须关注一些注意事项，需要在屋顶的基层上充分涂抹基层处理剂，在进行涂抹的过程中要求能进行均匀地涂抹，将涂抹的厚度控制在一定的范围之内，不能过薄也不能过厚，在保证其充分干燥后，对其进行充分的检查，确定其已不再粘手的情况下再铺贴卷材。此外，在铺设的过程中应严格按照一定的顺序逐步开展，首先铺设层面最低标高位置处的卷材防水层，之后再铺贴屋脊位置，要求将两者进行平行施工，严格按照相关的施工操作进行。剥开卷材脊面剥离纸，将卷材粘贴在基层的表面位置处，将卷材的长边控制在50 mm 的位置处对进行充分调控，同时将短边的搭接设置在70 mm 的范围之内，在进行这些操作的过程中要求确保卷材能够处于一种自然而松弛的状态之下，避免其在工作过程中出现过紧拉张的现象，在实现最终的铺贴工作之后，充分运用平面振动器进行皮实操作，把垂直的部位进行充分敲实，充分发挥橡胶榔头的作用。在完成最终的卷材压实工作之后，掀开搭接处，使用油漆刷把搭接粘接剂进行充分涂抹，同时掀开卷材接头中的两个粘接面，对其进行充分地冷却，在确保其已经不再粘手的情况下，对其进行粘合操作，同时运用橡胶榔头进行压实操作，减少其中裂缝现象的产生，避免其在操作过程中出现漏水现象。

3屋面防水施工技术的有效优化措施分析

3.1加大柔性防水材料推广以及运用力度

结合防水材料的特性，我们可以分为以下两种：即刚性防水材料和柔性防水材料。相比较而言，柔性防水材料具有更优的综合防水性能，但是其造价会比较高；而刚性防水材料主要是以混凝土为主，因此其施工成本会比较低，当然其防水性能也会比较差。因此要想更好地进行屋面防水工程施工，就必须要加大对柔性防水材料的推广以及运用力度，进而对建筑工程的整体建设质量进行有效的提升。

3.2 加强对房屋建筑的屋面设计工作的管理力度

就我国现阶段房屋建筑的设计情况而言，设计人员对于屋面防水设计工作往往都不是很重视，只是将其当做设计中的一个小部分，这样就导致房屋建筑的防水设计极易出现各种问题。因此要想对建筑屋面防水工程的设计进行有效的优化，就必须要加强对设计工作的重视程度。屋面防水设计时应根据项目建筑自身的特点合理选用防水材料，对于防水等级要求高的建筑可采用柔性防水层和刚性防水层相结合的方式来确保屋面不渗漏；详细绘制墙脚、管根部位防水做法节点大样图以指导施工；转变防水设计思路，例如，可以将封闭性的防水设计转变为疏导性的防水设计，让建筑屋面上的水向下流，进而以达到提高屋面防水的使用寿命，对房屋建筑的整体质量进行有效的提升。

3.3 加强对建筑屋面防水施工质量的管理力度

现阶段，在建筑工程的施工建设过程中，对于屋面防水工程的施工质量要求还是比较松散的，相关施工单位在实际施工中也经常会出现忽视细节防水做法，留有隐患。因此在实际的施工过程中，必须要进行更加严格的管理，规范验收程序，进而才能对防水质量进行有效的提升。此外，一旦发现存在任何违反施工规范的情况，都要进行严厉的处罚。

结束语

房屋建筑屋面工程施工作为建筑工程施工过程中最重要的一项工作，是确保房屋保温、防水和排水的基础，一旦其出现任何质量问题，那么必然会使得建筑屋面出现渗水以及漏水问题。因此相关管理部门必须要不断地对建筑屋面防水施工技术措施进行优化完善，才能对建筑工程的整体建设质量进行有效的提升，为我国建筑行业的发展建设打下良好的基础。

参考文献：

[1]叶加建.建筑屋面防水工程施工技术措施控制分析[J].河南建材，2016（4）：128-129.

[2]王嘉操.建筑屋面防水工程施工技术措施控制分析[J].江西建材，2017（2）：112.

[3]国大禹.建筑屋面防水工程施工技术措施控制分析[J].建筑知识，2017（15）：35.

论文作者:彭立昌

论文发表刊物:《防护工程》2019年第6期

论文发表时间:2019/6/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c373531fe6ae2b0eb2ca6e48.html