# 关于软交换技术在电力通信中的应用探讨论文_陈继金

陈继金

国网四川攀枝花供电公司 四川攀枝花 617067

摘要：软交换技术在网络信息发展的过程中是处于核心的技术，通讯技术如何更新换代都不能离开软交换技术的应用。在电力通信网中加大软交换技术不仅能够增强网络运行的安全性和稳定性，而且使网络运行更具可靠性。

关键词：软交换技术；电力通信；网络；业务

引言

软交换技术已经成为了下一代技术的标志性核心技术，也已经在通讯事业的发展中成为了通讯商主要用来经营的交换技术，未来的发展重点也放在了软交换技术的改进上，国家电网也已经把软交换技术的改进列入到了计划当中。

1软交换技术概述

软交换技术与原有的传统交换技术有很大的差异。软交换技术将相应的呼叫控制功能分离开来，虽然独自成为单个的主体，但是相互之间仍紧密的联系。并通过相应的标准化协议构建信息交换的桥梁，这种技术十分有利于改善通信技术的服务，使得人们的应用更加方便。是软交换技术是通信工程中巨大的革新技术，也是最前沿的科技代表，它不仅仅可以实现多个网络共同运行，同时还能在一个网络中实现多种服务功能，提高通信工程服务的品质，软件换技术对于通信工程的发展有着十分重要的影响力。具体来看，软交换技术的优点主要有：

（1）软交换技术的应用能够有效的对语音业务在数据网中进行融入，这样就能够保证多网合一目的的实现，这对于网络资源最大限度的得到使用具有非常积极的作用。

（2）软交换技术的使用，能够对传输层与业务进行分离，同时还能将控制与业务进行分离，这样就能够保证对电网通信的有效管理以及对一些常见故障的处理。软交换体系中的传输层所运用的一般都是以网络传输为主，控制层运用的是集中的控制方式进行控制，这样能够将管理与故障分开进行，使整体的工作简单的许多。网络相关运行人员只要按照规定的方法进行网络与设备的维护即可；而相关的业务管理人员只需要网关设备进行维护即可。

（3）软交换技术在实际的应用过程中，能够对各种各样的新业务进行方便、快速、灵活的提供。在软件换体系中，应用服务器是体系中最为重要的一部分，其能够将所有的业务在其中进行集中，而业务的控制并不是通过服务器进行的，是通过软交换设备进行控制，这样就能够保证业务能够处在一个可以控制的平台中。

（4）软交换技术的实际应用，可以保证对网络可持续发展的实现。在软交换体系中，对分层结构以及标准接口的应用，能够将传统中交换机的功能进行有效的分离，所分离出的各个模块之间能够独立存在，同时还可以根据实际业务的需要模块之间能够进行自由的组合。

2软交换技术的网络构架

软交换技术系统的构成十分的复杂，具体来说包括媒体接入控制系统、业务支撑系统、信息传输系统、整体控制系统。这个相应的独立的系统通过特定的标准协议相互联系。虽然各个系统的发展技术水平有高有低，但是它们却共同的组成了软交换技术的基本网络构架。而通过相应的技术融合也渐渐覆盖整个网络层面，包括接入层、传输层、控制层、业务层。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（1）接入层的改变主要显现在对于传统技术的分组化处理，举个很简单的例子，新时期中VDSL+ 以太网的技术诞生出来，可以说这是通信工程迈出的关键性一步，因为接入网是与使用者有着直接接触的，而且在相应的基础设施中占有很大一部分的比重。媒体网关是软件换技术实现的必要接入设备，它的功能是实现不同种类接入手段的更换，并对其进行控制。

（2）传统的传输层已经渐渐不能满足人们的应用需求，传统中主要采用TCP 技术的无连接特性，在如今的实际应用中需要借助其它协议的帮助，才能取得良好的传输效果，才能为人们的使用提供方便。软件换技术对传输层的革新是性能上改良的交换机设备和路由器设备，路由器经过新技术的改造后可以运用列队管理算法实现各种分类业务。

（3）控制层可以说是软交换技术中的管理核心所在，控制层与业务层之间的联系不同于与其它层面之间，二者之间的联系非常的紧密，控制层经常需要与多种系统协调工作，例如路由器设备、或是网络系统中的数据库等，软交换技术对于该层面的改革主要体现是实现了网络的智能化。对于信号能更好地控制和处理，保证了系统运行的速度。

（4）业务层在应用软交换技术后也有着巨大的改变，主要是在API 这个巨大的业务平台上，软交换技术使得各项业务的创新和提供更加的迅速便捷。使得相应的网络运营商可以方便的开展新业务，可以提高运营商的在市场中的竞争力度，增加运营商的经济效益，促进运营商的企业发展有着巨大的影响作用。

3软交换技术在电力通信业务的应用

3.1网络互通

在不同信令协议接口兼容方面，软交换技术具有先天的优势，它能够在不同信令协议接口之间，很好的对电话网络和计算机网络实现信令互通任务，以及提供不同网关之间的相互操作控制问题。在软交换技术的作用下，计算机网络能够极为便利的对电话网络进行控制、管理和技术支持，同时，电话网络也能够及时的与计算机网络进行配合，以便为计算机网络提供所需的信息服务。

3.2整合通信网络

随着计算机网络技术的飞速发展，电力通信系统中不仅要传输传统的数据信息和语音信息，而且要传输用户所需求的多媒体业务以及视频业务。在电力通信网络中加大软交换技术不但能满足用户多元化的需求，提供各项补充业务以及增值业务，而且还通过提供开放式程序接口，以此扩宽了服务范围。例如，加大软交换有利于提供智能业务，普及IP话机和多媒体终端，在技术上完成本地媒体流的IP化。

3.3统一不同介质网络

电力通信系统中有多个单独的网络，每个网络有着独自的交换设备和复接设备，传输着不同的介质。而加大软件换技术，可以实现不同介质之间信息的传递不需要过度复杂的转换，只需要维护一个设备就可完成全网络的信息处理，网络趋于统一。这样做的优势是，不仅有效的防止资源的浪费，而且，进一步增强网路可靠性，更便于通信系统的管理。利用这一优势，在软交换技术的帮助下，在新技术的开发应用方面，电力企业内部可以更好的实现资源共享。同时将不同的环节结合起来，从而实现电力企业内部各部门之间的业务管理和研发，大大提高企业通信的运行效率。例如，在电力企业与客服电话沟通方面，可以利用软交换技术，及时更新和查询客户所需的相关信息，以实现企业相关信息的动态控制以及管理，同时也为电力企业的新业务应用制造一个更好更便捷的网络空间。

3.4提供通信综合业务

在高速信息化的时代，网络与计算机技术的不断革新发展，以传输语音信息和数据信息为主的传统电力通信网络逐渐难以满足社会的通信需求，同时视频通讯业务和多媒体通讯业务也面临也相同的严峻挑战。软交换技术在提供通信综合业务方面的优势在于：第一，在传统通讯网络的基础上完美支持语音业务；第二，通过使用新的网络设施，可以为用户提供不同的增值、补充等业务；第三，将应用程序接口（API）以开放型的模式提供给开发者，以便引入更多的新业务。

结束语

在当前竞争激烈、变化莫测的市场环境下，使得电力通讯运营商在通信网络的升级和演变方面的决策和投资变得更加谨慎。其中，软交换技术的应用在通信网络更新换代的潮流中，能否为运营商提供一条高附加价值、高利润的道路还值得继续探索和观望。

结束语

软交换技术在通信工程中的应用是发展的必然趋势，相应的技术人员应加强对该技术的研究力度，对其技术中存在的问题进行深入的探讨，对该技术不断的进行完善，从而促进我国通信工程的建设和发展。

参考文献：

[1]陈玉喜.浅析通信工程中如何应用软交换技术[J].科技与企业，2013，（01）.

[2]李妍.基于无线网络的远程设备监控系统设计[J].中国科技信息，2010（10）.

[3]黄建良.软交换技术及其在电力通信网中的应用[J].湖北电力，2010（06）.

论文作者:陈继金

论文发表刊物:《基层建设》2015年16期供稿

论文发表时间:2015/12/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c3747030f279f2c5fc19d7d8.html