# 浅析水利水电工程混凝土防渗墙施工要点论文_张竣铭

（中国水利水电第十二工程局有限公司，浙江，杭州，310000）

【摘 要】混凝土防渗墙作为水利水电工程防渗加固工程中的重要组成部分，在水利水电工程中普遍应用。本文首先对混凝土防渗墙的分类进行介绍，然后探讨了水利水电工程混凝土防渗墙施工要点，提出了施工管理措施。

【关键词】水利水电工程；混凝土；防渗墙

引言

水利水电工程是关系到我国民生的工程，保证其质量不仅有利于经济发展和人民的生活水平，而且影响可持续发展和保护生态自然环境等诸多问题。因此，提高水利水电工程的质量是非常重要的。混凝土防渗墙广泛地应用在水利水电工程中的防渗加固中，通过建设地下连续墙从而实现透水体的防渗处理，防渗墙的质量和施工技术的好坏直接关系到整个水利水电工程的使用与运行。

1．水利水电工程混凝土防渗墙分类

（1）板桩灌注防渗墙。先在地基中打入焊接小管的钢板桩，等到合适的深度后，缓慢拔出钢板桩。接着在桩身被拔出后的空隙中填进防渗材料等，从而生成持续的防渗薄墙。（2）槽板式防渗墙。这种防渗墙的横截面一般是槽型，应用泥浆等方法来固壁，并且把槽孔开凿在适合的地方。然后把混凝土填进槽孔中。此类别的防渗墙，根据不同的单元槽的连接形式，可以分为连锁型和搭接型。（3）桩柱式防渗墙。这种防渗墙的护壁方式是通过套管或泥浆，接着在钻孔里面灌入混凝土。布置方式取决于所打桩孔的连接形式。比如常见的土石坝地基中的防渗墙，一般就使用连锁和搭接两种方式。（4）泥浆槽防渗墙。这种防渗墙比较特殊。首先沟槽长度一般为1.5～3.0m，通过泥浆来固壁。此外，挖槽孔到达设计深度时，用一种砂、砾石和粘土混合而成的混合料取代泥浆，从而形成一道防渗墙。

2．水利水电工程混凝土防渗墙施工要点

2.1导向槽施工

导向槽是地层表面沿地下防渗墙轴线方向设置的临时构筑物。导向槽的稳定是混凝土防渗墙安全施工的关键。基槽在开挖之后还要进行适当的削坡处理，刷坡的过程中要采用挖掘机对其进行处理，对于误差要采用人工校验和找补的方法。在沟槽开挖完成以后，需使用泥浆等材料对其进行固定，以此确保沟槽内壁的可靠性与稳定性。在实际施工当中，通常会运用具有一定膨胀性的粘土进行制浆，泥浆的密度应控制在1.05g/cm3左右。

2.2 槽段划分

在对槽段进行划分的时候，应综合考虑墙体自身的深度、施工的环境以及当地的地质情况等多方面的因素，将工程自身的特点当做是划分的根据，将整个防渗墙当做是一个带折点轴线的防渗墙结构，将其分成三十多种不同的槽段，对其进行分别施工。每个槽段的长度都是不同的，这样也就给施工提供了更好的条件。在这一过程中还要充分的保证折点位置和槽段接头位置焊接的质量和水平。

2.3造孔

首先，在施工的过程中必须要选择恰当的施工工具，因为水利水电工程施工的过程中最主要的部分是坝体的回填层，所以在采用冲击式造孔的时候，一定要选择和切削力度大同时重心稳定度相对较高的阶梯管式空心长钻头对其进行处理，这种钻头在应用的过程中钻取的速度相对较快，同时在软土土层施工的过程中，其可以体现出非常好的适应能力，使得整个施工的质量和施工效率都得到了显著的提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是在工程实施的过程中，因为施工地点一般都会设置在距离孔口8 米的范围之内，因此，一般在施工的过程中并不会大面积的使用这种钻具开展钻孔工作，所以在这一过程中应该将钻孔的区域予以严格的控制。

2.4清孔换浆

通常就是将孔内的很多沙粒或者是碎屑换成质量比较好的水泥砂浆，在施工的过程中还要采取有效的措施将孔两端已经浇筑完成的混凝土表面中存在的杂物清理干净，这样就可以保证墙体的混凝土和相邻的两个墙段的施工质量。在清孔的过程中要使用抓斗抓取的方式来清除淤泥。同时还要使用排污泵排除质量不好的砂浆。在清孔换浆施工结束1 小时之后一定要达到施工的相关标准和要求，只有这样，才能保证施工的质量和安全。

2.5成槽验收

通常分为两大项，一个是终孔验收，一个是清孔验收，前者主要时对槽宽、槽深、空位和垂直度等内容进行检验。而后者主要是对孔内泥浆自身的功能性和孔底淤积的厚度以及接头孔壁的刷洗质量进行详细的分析和检验。

2.6混凝土浇筑

防渗墙的混凝土是靠导管内混凝土面与导管外泥浆面的压力差和混凝土本身良好的和易性与流动性，不断填满原来被泥浆占据的空间，而形成连续墙体。浇筑要点如下：（1）墙体混凝土浇筑成槽后，采用直升导管法在泥浆下浇筑混凝土。浇筑导管沿槽孔轴线布置。安装导管时，导管底部出口与孔底板距离15 到25 公分，并不大于1.5 倍导注塞的直径，如孔底高差大于25cm，则将导管中心放在该导管控制范围内的最低处。（2）导管开始浇筑时，先下入导注塞，将导注塞压到导管底部，将管内泥浆挤出管外；然后将导管稍微上提，使导注塞浮出，一举将导管底端被混凝土埋住，保证后续浇筑的混凝土不与泥浆掺混。（3）槽孔混凝土浇筑严格遵循先深后浅的顺序，从最深的导管开始，由深到浅依次开浇，直至全槽混凝土面基本浇平以后，再全槽均衡上升浇筑时利用混凝土进漏斗时往复提升料斗和导管使混凝土振动入槽。

3．水利水电工程混凝土防渗墙施工管理措施

3.1加强防渗技术检测

首先对于最基本的环节造孔施工方面，施工人员需要控制孔斜、孔宽、孔深以及偏差等，遇到类似这些问题的时候，就需要我们设计方、企业单位和承包商要严格的检查和控制，其次混凝土防渗墙凿槽施工的时候，施工人员一定要根据实际情况来选择射水法、冲击式反循环钻进法、锯槽法等来进行造槽施工。最后就是喷泵灌浆时候，要根据混凝土骨料粒径、含水量、泥浆比重等进行必要的测量，严格按照水利水电工程混凝土防渗墙施工的配合比进行配料，只有全方面的控制才能高质量的墙体。

3.2加强施工质量管理

对于混凝土原材料的控制也是要择优选用，因为关系民计民生的工程，至少要符合国家的相关标准，浆填充的时候尽量将其中的细砂颗粒除去，避免影响其墙体效果。遇到特殊的地质适当添加一些外加剂，确保其稳定性，然后进行浇灌。回填槽孔，还应将断裂的导墙进行拆除，做好加固处理，在施工中需要注意钻头、钢丝绳以及钻头梁的状况，如是发现有问题以及时进行处理。

3.3做好防渗技术监督管理

在施工中需要注意的就是施工安全，所以我们监督管理一定要起到监督的作用，现场一定要有专业技术老师进行指导施工，对于施工人员的安全意识也要有培训力度，对于需要技术数据的地方，要反复检测才能够确定施工，例如检查所得到的样品或岩芯样品可以它的物理和机械性能进行检测。做好每一个环节的监督检测，才是减少施工者投机取巧、施工安全因素最佳保障。

4．结论

综上所述，在水利水电工程当中，为了更好达到防渗的功效，通常采用混凝土防渗墙施工技术。在实际施工过程中，相关的技术人员应结合工程的实际情况和相关技术标准，制定完善且周密的施工计划与方案，并在施工的过程中实施全面细致的监管，确保每一道工序和流程都能满足设计要求，从而提高混凝土防渗墙的总体施工水平，为水利水电工程的正常运行提供坚实的防护。

参考文献：

[1]徐伟民.混凝土防渗墙施工技术在水利水电工程中的应用[J].科技致富向导，2014(26).

[2]潘兴国，黄泰巧.水利水电工程中混凝土防渗墙施工技术的探讨[J].中国科技博览，2014(37).

[3]余正凯.混凝土防渗墙技术在水利水电工程中的应用及前景[J].科技资讯，2009(19).

[4]景兆瑞.混凝土防渗墙在施工中常见问题及处理方法[J].城市建设与商业网点，2009(22).

论文作者:张竣铭

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年10月供稿

论文发表时间:2016/3/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c37c431c76f979d147801f68.html