# 论外墙砖脱落原因及措施论文_姚渊

中建铁路投资建设集团有限公司 辽宁大连 116000

摘要：在建筑行业高速发展的今天，外墙装饰材料层出不群，然外墙砖以其防腐耐火、抗磨耐久的特点深受建筑外装饰的青睐。然随着近年来频繁曝光的外墙砖脱落现象引起了社会广泛关注。

关键词：建筑行业 外墙装饰 外墙砖 脱落

Abstract：Nowadays，with the rapid development of the construction industry，the exterior wall decoration materials have emerged.However，the exterior wall tiles，with their anti-corrosion，fire-resistance and anti-wear durability，are deeply favored by the exterior decoration of buildings。

Keywords：building trades exterior wall decoration external tile fall off

社会高速发展的今天，人民对建筑的要求已从原始的结构安全、配套设施齐全等方面转变为对建筑区域、整体效果等。本论文结合某知名地产公司住宅楼外成功经验，结合目前市场上频繁出现的外墙砖脱落情况，得出外墙砖脱落的因素：一、外力因素；二、人为因素；并结合外墙砖脱落问题进行总结，拟定出解决措施。

1.外墙砖脱落的影响因素

1.1.外力因素

1.1.1.外墙砖本身材料问题

外墙砖是一种装饰效果极好的外墙装饰材料，但对施工质量、抗冻融循环要求较高，因而，外墙砖施工对施工、材料要求极高。然市场上的一些外墙砖吸水率高、致密度低、抗冻融循环能力差，外墙砖施工工人素质参差不齐，导致外墙砖在使用较短年限的情况下就开始出现脱落现场。

1.1.2粘结材料问题

粘结材料作为连接外墙砖与外墙基层的介质，其性能好坏直接关系到外墙砖粘贴的效果。但市面的外墙砖粘贴材料生产商众多，型号多种多样，质量参差不齐，粘贴效果差别极大，在建筑行业竞争日益激烈的今天，选用较好的粘贴材料就意味着占用更好的施工成本，导致很多开发商默认建筑施工单位采用质量较差的粘贴材料，粘结材料的好坏与外墙砖是否脱落密切相关。

1.1.3嵌缝材料问题

嵌缝材料是外墙砖间的填充材料，嵌缝材料良好的性能既能保证在夏天热胀情况下外墙砖与外墙砖之间有足够的伸缩余地，有效的解决了外墙砖在夏天温度较高的情况外墙砖热胀冷缩后的体积变化问题，又可防止冬天雨雪渗入基层，破坏粘贴材料。

1.2.人为因素

1.2.1.施工工艺的问题

结合众多外墙砖施工经验，外墙砖脱落中人为因素也是引起外墙砖脱落的主要因素之一，人的因素主要有：

（1）基层表面未清除干净或者基层不平整且未进行找补导致基层受力不均匀而导致的粘结不牢。

（2）未按规定进行施工，如工人未对基层进行湿润而造成粘贴剂水分较快流失，导致粘贴剂粘贴强度达不到设计要求。

（3）基层（保温层）施工后其强度没有达到设计值就进行外墙砖施工，导致外墙砖粘结不牢。

（4）粘结材料、嵌缝材料配合比不合理，使粘结材料、嵌缝材料未达到设计强度。

1.2.2.管理不到位的问题

在施工时，监理单位、施工管理单位监管不严，操作工人质量意识不强，在外墙砖粘贴和勾缝时，工人未严格按照相关规范进行施工，导致粘接剂用量不够，填缝不饱满且有裂缝。导致外墙砖粘接强度未达到要求。

1.2.3.设计单位问题

目前建筑行业设计单位与施工现场脱节的情况严重，设计者在绘图时候未充分考虑外墙砖的排列情况，部分线条位置结构尺寸与外墙砖模数不匹配，导致外墙砖施工存在较大困难，且对于一些特殊建筑构造处（如阳台、空调台等）的防水问题处理不合理，导致该位置可能渗水，为以后导致外墙砖脱落埋下隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.2.4.施工方法的选择

目前外墙砖粘贴多采用传统的施工方法，即将外墙砖与基层通过水泥灰浆压合粘贴的方法施工，由于建筑行业普遍对工期控制较严，很多施工单位为追求施工进度，在灰浆的性能、墙体的含水率等因素未达到合理标准就开始嵌缝，致使许多采用外墙砖粘贴、嵌缝效果极差，为外墙砖脱落留下隐患。

1.2.5.施工时间与使用状态

外墙砖的施工所用粘贴剂为湿的状态，其施工最佳时间为正温季节。目前建筑行业主体结构施工完即将进度冬期，部分建设单位和施工单位片面追求施工进度而进行冬期施工，如若外墙砖施工时间为温度较低的冬季，湿态的粘贴剂在昼夜温差的作用下形成冻融循环，导致外墙砖粘贴效果大大降低。

2.外墙砖脱落的防治措施

2.1.外力因素造成外墙砖脱落的防治措施

2.1.1.外墙砖材料问题的防治措施

为防止由外墙砖材料性能引起外墙砖脱落，外墙砖必须含有出厂合格证及该批产品的出厂检验报告，产品的物理性能（含水率、平整度、抗压强度等参数）需符合技术指标，并在材料进场时做进场复试。

2.1.2.粘贴材料的防治措施

在采购粘贴材料时，应严格按照设计要求，并根据规范的规定选择材料的种类、规格和级别，并应注意外墙砖、基层、粘接材料及嵌缝材料的配套使用。选定材料后，在材料进场时检查并收集其出厂合格证、出厂检测报告，同时做进场复试，不满足要求的坚决不用于施工。

2.1.3.嵌缝材料的防治措施

在采购嵌缝材料时，应严格按照设计要求，并根据规范的规定选择材料的种类、规格和级别，并应注意外墙砖、粘接材料的配套使用。选定材料后，在材料进场时检查并收集其出厂合格证、出厂检测报告，同时做进场复试，不满足要求的坚决不用于施工。

2.2.人为因素的防治措施

2.2.1.施工工艺因素的防治措施

根据设计单位、建设单位及监理单位的相关要求，编制工艺先进，施工做法明确，可用于指导现场施工的施工方案并进行方案交底，在施工过程中将施工方案严格执行。

2.2.2.管理不到位的防治措施

施工人员的不合理操作是引起外墙砖脱落的最主要的因素之一，所以在施工中应加强对施工人员的管理，在入场后加强工人的素质教育，提高工人质量意识，并加强监管，确保按照施工方案及相关规范进行施工，以保证施工质量。

2.2.3.设计单位原因引起外墙砖脱落的防治措施

深化设计时，设计方应与施工单位联动，设计出切实可行的做法，在施工方进行施工方案编制时配合施工单位进行方案论证，保证设计意图在施工中得以实现。

2.2.4.施工方法选择不当的防治措施

在外墙砖施工时，应严格控制水泥灰浆的配合比，充分考虑水泥灰浆的性能及墙体的含水率等因素，同时应考虑其与外墙砖、基层材料是否匹配，如果条件容许，外墙砖施工最好采用外墙砖专用胶泥进行粘贴。

2.2.5.施工时间与使用状态引起外墙砖脱落的防治措施

外墙砖施工的最佳时间为温度较温和的春、秋季节，只有温和的温度才能保证粘贴剂的正常凝固并达到设计强度，施工中尽可能避免烈日暴晒或在昼夜温差较大的情况下形成冻融循环导致粘贴剂在热胀冷缩的作用下影响外墙砖的粘贴效果。

3.外墙砖脱落的危害

外墙砖频频脱落砸人、砸车已造成严重的社会影响，同时对建筑行业的形象及声誉会产生不良的影响，而且长期维修、返工将造成严重的经济损失，外墙砖脱落问题已引起各界人士关注，在建筑行业的共同努力下，外墙砖脱落问题已得到有效控制。

结束语

外墙砖具有美化城市，保护建筑物优点，符合现代人对美的看法，是建筑物的首选饰面材料，深受人们青睐，但如若外墙砖脱落问题不能够引起足够重视，也必将会对社会、企业、个人带来严重的危害，成为人人厌弃的建筑装饰材料。由此可见，外墙砖脱落问题已是摆在建筑工程面前的一个挑战，外墙砖脱落问题的解决刻不容缓。外墙砖脱落问题若想根治，其重点在于预防，只要深入分析其脱落的根本原因，并将其防患于未然，才可以让外墙砖的质量得到有效的保证，才可以有效地遏止外墙砖的脱落，才能让外墙砖成为主流外墙装饰材料，为建筑外装饰添光添彩。

参考文献：

[1]建筑工程外墙砖粘结强度检验标准 JGJ110-2008

论文作者:姚渊

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c381b7cf35bfb927546d60ad.html