# 园林施工新工艺的管理与技术难点研究论文_邱世潮

福建文德景观工程有限公司 福建省 福州市 350000

【摘 要】园林施工新工艺代表着城市园林工程施工的发展趋势，直接影响着植物的生长和景观的效果。但是园林施工新工艺的采用，必须坚持在城市园林可持续发展的基础上的创新，而且要统筹兼顾城市园林施工地的植物生活环境以及所依托的自然生态区域的生物生活环境。本文基于城市园林施工新工艺、城市居民生活同自然环境协调发展的目的，简要分析了园林施工新工艺的管理与技术难点，希望能够对园林管理有所帮助。

【关键词】园林施工；新工艺；技术难点；主要措施

在现代园林工程施工中，传统的园林施工工艺很难满足现代园林的一些特殊要求，在技术应用效率上也相对较低，在一些工期较紧的园林工程中会极大的影响施工进度。为此园林技术人员在长期的施工中不断的总结经验，并积极引进先进的施工技术，采用性能更好的施工材料进行施工，改进施工工艺，有效的提高了园林施工效率，增大了园林的经济效益与环保效益。但在这些新工艺新技术的应用中，会遇到一些施工难题，给园林工程的顺利实施带来一定阻碍作用，为此，分析这些新工艺并研究其管理方法是非常有必要的。

一、园林施工新工艺的技术难点

在长期的园林工程施工实践中，技术人员与施工人员都在不断总结经验教训，并积极采用新型材料和工艺技术来改进与完善园林施工技术。在此笔者主要介绍了园林施工中土工合成材料的应用技术、高边坡防护技术、雨水回收利用技术、工业废渣及空心砖的应用技术以及雨水膨胀胶止水技术等几项新工艺的技术应用难点。

1、土工合成材料应用技术

①软式透水管：软式透水管分为支撑的弹簧钢线主体及透水和过滤的管壁等两大部分及接着的P.V.C等三种主要材料。软式排水管的最大特点：是透水是渗透是毛细原理，靠纤维吸收土石中多余的水达到饱和时滴进水管内汇集而排水的，并不同于一般钻孔的滴水式的排水。利用软式透水管可以有效解决软土层改良技术难题。

②土工合成材料三维网垫边坡防护应用技术：三维土工网垫是一种新型土木工程材料，是用于植草固土的一种三维结构的似丝瓜网络样的网垫，质地疏松、柔韧，留有90%的空间可充填土壤、沙砾和细石，植物根系可以穿过其间，舒适、整齐、均衡的生长，长成后的草皮使网垫、草皮、泥土表面牢固地结合在一起，由于植物根系可深入地表以下30-40cm，形成了一层坚固的绿色复合保护层。

2、高边坡防护技术

在园林工程施工中，常常会进行高坡施工或者人工湖施工，在此过程中需要用到一定的高边坡防护技术。在实际施工时，边坡的防护施工方案制定需要根据边坡的实际坡度、高度以及当地的水文地质条件进行设计施工。而高边坡防护技术的应用目的主要是为了增强边坡的强度，提高坡面的抗剪抗滑移能力，并改善边坡的其他力学性能，以保证边坡的稳定。在高边坡防护技术中，主要采取植物防护技术以及砌体封闭防护技术。其中植物防护技术主要是针对一些边坡地质条件较好的工程施工中，利用植物自身发达的根系来起到自然的固土固水作用，并且能够起到一定的固肥作用，在实现较好生态效益的同时保证了边坡的稳定。而砌体封闭防护措施主要是针对对边坡强度要求较高，或者地质条件较差的工程中，这种防护技术主要利用嵌草砖进行施工，通过在边坡上铺设嵌草砖，来实现保持水土的效果。

3、雨水回收利用技术

对雨水进行回收并再利用是现代园林工程施工中的一项具有环保节能效益的重要新工艺。其主要是指通过修建一定的设施，或通过特殊的工艺处理，来将自然降水进行收集并渗蓄沉淀，然后再重新回收利用，用来浇灌树木花草，从而实现自然资源的高效利用。

4、工业废渣及（空心）砌块应用技术

工业废渣及（空心）砌块应用技术是指将工业废渣制作成建筑材料并用于建筑工程。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆工业废渣应用于建设工程的种类较多，本工程是以粉煤灰、石灰或水泥为主要原料，掺加适量石膏、外加剂、颜料和集料等，以坯料制备、成型、高压或常压养护而制成的粉煤灰实心砖。

5、雨水膨胀止水胶施工技术

雨水膨胀止水胶施工技术是一种单组份、无溶剂、遇水膨胀的聚氨酯类无定型膏状体，用于密封结构接缝和钢筋、管、线等周围的渗漏。具有双重密封止水功能，当水进入接缝时，它可以利用橡胶的弹性（以压缩应力止水）和遇水膨胀体积增大（以膨胀压力止水）填塞缝隙，起到止水作用。

二、加强园林新工艺应用的管理

1、增强园林施工新工艺运用的预见性

注重园林施工的科学化、合理化和长久性发展是园林施新工艺要关注和重视的。要对施工现场的人文、地理、政治文化、气候、地质水文等等方面都要有认知，对于已有的地理形势做一个整体的、清晰的分析，还要通过试验的实践和科学的举证等方式来证明新工艺是否可行，这样就会对园林新工艺的实行有一定的预知性，可以很好的规划园林实施的全面协调发展。

例如在园林叠石（含孤赏石峰）、卧石、顽石、点石等石材的施工新工艺的采用上，不管是怎样的工艺，加上何种新材料，都要注意叠石的整体定位，做到合理的设计，而且放置石头的地方要保证牢固，只有经得起安全性能的考验，才能经得起雨水，暴风，震动等等的破坏考验。

2、合理配置园林施工资源

即使要注重园林施工新工艺的运用，但是也不是一味的胡乱运用，是要有原则的，那就是一定要以合理配置施工的资源为基础，最大的利用现有的土地、湿地、林地等能用到的施工资源，发挥其原有的作用。也是要有目的的，就是要更有限的合理配置有限的资源，是配置达到优化，做到有限的东西造就出无限的景观，做到可持续的发展。

比如园林灌溉技术要充分体现高效节水的特点，从一开始的大水漫灌向喷灌、滴灌等方向实现新工艺的转换，这样新工艺的采用可以最大程度的节约资源，不但减少浪费水资源，还可以保证植物的日常用水。

3、探求园林工程施工新工艺的内在规律

任何事物在发展过程中都是存在一定的内在规律的，园林施工新工艺自然也不例外。在引进新工艺时，必须要注意对现有资源实现充分的利用，不能因为新工艺的应用实施就将原有资源废弃掉再重新使用新资源，这显然是不符合园林建设的经济规律。另外，在园林施工新工艺的应用中，需要正确把握工艺的发展方向，必须要确保新工艺具有清晰明确得到目标，并且要保证其在园林施工中的可行性与经济性。

例如在园林路面施工中，无论以何种材料施工，如砂浆、花岗岩等岩石路面还是水泥等塑胶路面等，都必须要保持路面整洁、安全、舒适、耐用，这就是对其内在规律的要求。在采用新工艺时，必须注重这些内在规律的作用，才能合理、科学、成功地运用新工艺进行园路路面的施工。

总结

城市园林工程施工的发展趋势是园林施工新工艺，它直接影响着植物的生长和景观的效果。在园林施工中广泛实施新工艺，是为了节约有限的水资源、土地资源、生物资源的客观需要，通过新工艺的实施，来达到园林工程施工的可持续发展目的，但是，在园林施工中实施新工艺还存在一些技术难点，制约着园林施工新工艺的运用强度和运用范围，只有不断地加强园林施工新工艺运用的预见性，合理配置园林施工资源，探求园林工程施工新工艺的内在规律，才能实现新工艺运用的效果。

参考文献：

[1]吴解云.探讨我国园林工程施工技术中若干问题及措施[J].中国新技术新产品，2010（24）

[2]杨挺博.蓄压节水点灌技术在生态建设中的应用研究[J].中国水土保持，2010（2）

[3]李嵘.园林工程施工中的技术应用[J].中国城市经济，2011（8）

论文作者:邱世潮

论文发表刊物:《低碳地产》2016年6月第11期

论文发表时间:2016/11/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c3858e10b489ecf9c0f36a57.html