# 基于节能理念的中央空调安装技术分析论文_李森

（天津兆和和兴机电安装工程有限责任公司 天津市津南区 300350）

摘要：近年来，经济的发展，人们生活的提高，基于节能理念的中央空调安装技术得到了进一步的发展。在目前很多建筑应用的过程中，中央空调系统都是其中必不可少的重要电气系统，通过中央空调系统能够对建筑内部的温度进行有效调节，为人们营造出更加舒适的生活和工作环境，但是与此同时，在运行的过程中也会造成比较高的能耗，能源资源的消耗量比较高，这与我国的可持续发展理念是相违背的，因此节能就成了中央空调安装的重要原则。本文就基于节能理念的中央空调安装技术展开探讨。

关键词：节能理念；中央空调；安装技术

近几十年来，我们国家的经济不断发展，人口的数量也在不断的增长，这就给经济的发展和环境改善带来了很大的压力。我们要想实现经济的不断发展就要按照节能环保的理念进行，这样我们才能实现人与自然的和谐相处。我们都知道在进行中央空调的安装工程中存在很多的不节能的环节，我们需要将这些地方进行改进，并且要按照节能的理念进行中央空调的安装。中央空调的安装工程中节能理念的推行对以后中央空调的合理使用是很关键的，空调对能源的使用量是很大的，这样我们就需要从小细节做起，保证中央空调安装工程的节能性，进而保证在中央空调的使用过程中的节能性，这对我们国家能源的使用来说是很合理的，也会在一定程度上带动经济的发展。

1中央空调节能的意义

随着人类文明的不断发展进步，人们生活水平的日益提高，为了解决冬天寒冷的室内状况，中央空调也就随之诞生和发展起来了。中央空调可以使人们身体保持相对稳定的热量供给，使人们在寒冷的天气下保持舒适温暖的感觉，对于室内的温度和湿度都有一定的调节作用。然而大量中央空调的应用，也有不好的影响，中央空调是利用天然的能源来满足热能的效率，具有一定的时节性;另外中央空调的耗能量比较大，一些不优良的产品，还能够导致能源的利用率的降低，从而造成能源的浪费。

2中央空调系统运行的原理

如图1所示，中央空调系统的运行原理主要包括：（1）在制冷时，空调机组会先自行制作冷水将空气冷却，然后空调机组将冷却后的空气送入室内，以此来降低室内温度，空调机组在制作冷水的过程中，会吸收大量的热量，而这些热量会在后期通过冷却水送至冷却塔进行冷却，而在冷却结束之后，还可以对其进行再利用。（2）中央空调系统在制冷的过程中，制冷剂的应用也是必不可少的，这是空调系统内置的重要吸热介质，制冷剂在使用的过程中，主要通过膨胀阀节流，然后经过室内机内部蒸发得以气化，在空调机组运行的过程中，通过风扇送入至室内，吸收室内的热量，达到降温的效果。（3）制冷剂在经过气化吸收室内热量之后，会从气化转为液化，这个过程会释放热量，所以制冷剂在应用的过程中，空调机组还需要配合室外机的风扇，将液化过程产生的热量排出到室外，防止室内温度降低。（4）在中央空调制冷系统运行的过程中，冷却水和冷冻水都是制冷的重要介质，通过制冷剂联系在一起，在使用的过程中，冷冻水能够吸收室内的热量，冷却水能够吸收冷冻水中的热量，这样才能够保证室内低温。

图1 中央空调系统结构图

3节能理念下的中央空调安装技术

3.1材料质量控制

为了保证施工质量必须做好对施工材料的监控管理工作，必要的时候要成立材料质量控制管理小组，组织安装材料的的进场工作，要对材料的规格、型号以及数量等进行检验，确保与设计图保持一致。对于镀锌铁皮、管材以及型材的进场，一定要具备出场合格证或者是相关的质量鉴定文件，并且对于镀锌铁皮的表面是否有裂纹以及缺陷等问题进行检验，保证材料的质量符合要求。在型材进场时，要注意对型材的长度以及材质进行检查，确认型材没有裂纹没有气泡以及锈蚀的情况。管材进场时要注意检查管材的厚度是不是均匀，同时保证管材没有劈裂、凹扁等质量问题。

3.2设备安装

设备安装时中央空调安装工程中的关键步骤，设备包括冷水机组、风机盘管以及新风机等，并且设备的数量较大，必须对设备安装工作予以高度重视。①冷水机组安装。冷水机组是中央空调核心设备，由蒸发器出来后的气体冷媒在压缩机进行绝热压缩变成高温高压状态。气体冷媒经压缩后在冷凝器中经冷凝变为液态冷媒，在节流阀中膨胀至低压而形成气液混合物。②风机盘管及新风机安装。风机盘管安装高度需按照冷凝水排放决定，凝结水出水口应设置在凝结水管道最高位置处，同时留有进行水封安装位置的高差。为防止设备振动向楼面传递，造成对建筑结构的影响，空调末端设备无论采取落地安装或吊装，均应设置减振吊杆或隔垫。设备安装后还应进行复检，以确保能够进行水压试验，并做好排水管坡度的施工以确保冷凝水能按照设计要求到达指定位置。确保风机盘管和管道之间的有效连接，连接的软管应具有足够的耐压值，保证连接的可靠性。③冷却塔、水泵安装。冷却塔大多为玻璃钢制件，并在现场进行组装，为此，施工前需严格进行设备的验货，安装过程中需对间隙进行检查确保符合要求，以避免运行中出现噪声。

3.3风系统安装

（1）风管材料。在安装风系统时，风管的安装是其中的关键步骤，风管的材料主要包括金属材料、非金属材料和复合材料，每种材料在使用的过程中都各有其优势，但同时也各有缺陷，所以在选择风管材料时，需要具体考虑到中央空调系统的风管使用需求。（2）风管安装。风管在安装时，安装人员必须要严格遵循安装的规范与设计要求，在风管的弯头处设置导流片，减小系统运行的阻力，并在合理的位置设置三通调节阀，控制好风口的风量，最后需要设置导流调节叶片。另外在风管安装时，还需要设置好防火阀消声器以及风阀，这些都能够对风管内的风量和风速进行调节。

3.4安装过程中重视水力平衡问题

在中央空调的安装过程中处理好水利平衡问题对中央空调使用的节能性来说是很关键的，在安装的过程中影响水力平衡问题的因素很多，环路阻力大小不同、外部负荷的变化等都会影响到水力平衡。所以说水力平衡的管理是一个动态的平衡问题，如果不对其中出现的问题进行改善和管理，中央空调在使用的过程中就可能会出现能量传输不均衡，还会出现能量的浪费，这样是很不符合节能的理念的。所以在进行中央空调安装的时候我们要进行这方面的调试，通过合理的设置来保证水力平衡，这样才能在最大限度上保证中央空调使用的合理性，也才能实现中央空调的节能性。

3.5节能技术

一般来说，中央空调系统的设备容量是根据建筑物最大设计热负荷选定的，通常水泵和风机一年四季都是在水平状态下全速运行，所以会产生比较大的回流损失，而电机在这种情况下运行也会消耗大量的能源，所以想要实现节能效果，就可以向中央空调系统中接入变频系统。变频系统的主要原理，是对中央空调系统的运行进行有效调控，调整其各个设备系统的运行频率和速度，将其运行的功率控制在合理范围之内，减少不必要的能源损失，减少节流损耗，节约能量。

结语

综上所述，中央空调安装对于建筑节能的实现具有重要影响。中央空调安装工程中采取有效的技术手段不仅能够避免或减轻空调运行中的一些问题，如噪声等，还能够起到降低能耗、绿色环保的作用。加强节能技术及理念在中央空调设计及安装工程中的应用，对于促进我国建筑业的可持续发展具有十分重要的意义。

参考文献

[1]郑小平.中央空调安装及节能技术探讨[J].科技资讯，2017（22）：140~141.

[2]张良会.浅谈中央空调安装中的常见问题与解决措施[J].黑龙江科技信息，2018（29）：277.

[3]陈融融.基于节能理念的中央空调安装工程中的关键技术[J].门窗，2016（7）：127~132.

论文作者:李森

论文发表刊物:《电力设备》2018年第32期

论文发表时间:2019/5/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c3a258c4ded5c9f1c68b5aef.html