# 浅谈农田水利工程中渠道的设计与施工管理研究论文_董翔

山东省淄博市沂源县悦庄镇政府水利站 山东淄博 256102

摘要：农业经济与人民群众的日常生活之间具有较为密切的联系。农田水利工程项目可以为农业经济的正常运行提供保障，其在农业经济领域发挥着较为重要的作用。农田水利工程的渠道设计质量与施工质量是工程项目建设质量的重要影响因素。在农田水利工程项目建设期间，相关人员不仅需要提升对农田水利渠道设计与施工的认识，也需要根据相关规定的要求，科学完成施工。

关键词：农田水利工程；渠道设计；施工技术

引言

建立节约型的现代化农业生产是极其重要的，作为现代农业工程中的重要组成部分，水利工程灌溉问题的核心思想就是保证水资源的有效利用，同时兼顾水利工程的合理性和高效性。所以，在保证渠道工程设计的科学性和施工管理的合理性基础上才能使工程正常平稳的投入使用。基于此，本文针对农田水利工程建设中的渠道设计和施工管理进行了探讨，希望可以对有关技术人员提供一定的参考。

1农田水利工程中的渠道设计

1.1农田水利工程渠道设计的原则

科学性原则、经济型原则与实用性原则是农田水利工程渠道设计的主要原则。实用性原则表明农田水利工程的工程设计需要与本地区的农村灌溉计划相吻合，工程设计方案及工程项目的施工技术也需要与施工地点所在区域的实际状况相符合。科学性原则要求相关人员科学制定农田水利工程的施工方案，以便让工程项目真正发挥出服务于农业生产的作用。经济性原则表明农田水利工程建设项目需要降低工程占地面积，也需要对与之相关的各项经济指标进行优化。就农田水利工程的实际情况而言，在渠道设计方面，相关人员也需要让灌溉用水的单位水量实现最大效益。渠道设计也需要兼顾除涝、防洪等多种功能，工程项目需要服务于经济社会的发展。

1.2农田水利渠道横断面设计

农田水利渠道的横断面设计需要与工程灌区的地形特征相吻合。一般情况下，应用于农田水利渠道横断面设计的设计方案以U型断面设计为主。均匀流速原理是设计人员在农田水利渠道设计过程中需要关注的内容。在根据工程项目实际情况开展横断面设计的基础上，设计人员也需要在工程设计过程中遵循量小、低成本的原则，也需要通过科学选取施工设计方案的方式降低工程造价。在农田水利工程横断面设计方面。工程项目的渠道比降也需要得到设计人员的关注。所谓渠道比降指的农田水利工程项目在坡度一致的情况下的渠道两端高差与渠道段的距离。渠道图纸设计与灌溉区域的坡度等指标是农田水利工程渠道比降的主要影响因素。在农田水利渠道横断面设计方面，设计人员需要根据工程施工地域的设计情况，对坡道比降进行严格控制。在水利工程的坡道设计比降过大的情况下，农田水利渠道易出现床体冲刷，若农田水利工程渠道比降过低，水利渠道可能会出现堵塞问题。

1.3农田水利渠道的纵断面设计

在农田水利渠道纵断面设计方面，设计人员可以根据灌区的地形特征，确定纵断面设计方案。根据农村地区的实际情况，设计人员多根据平行等高线确定渠道走向。农田水利工程的纵坡高度的影响因素主要与以下内容有关：一是，灌区等高线的走向；二是，灌区的土质特点；三是，灌区的实际需求。在纵断面设计方面，相关人员也可以根据纵断面中心点，确定桩点高低与渠道的顶端高度。在农田水利工程纵断面设计方面，渠道低端高度可以被看作是水位高度与水深的差值。渠道的顶端高度为水位高度与渠道水位之和。为确定工程项目的造价，相关人员也需要根据灌区的面积大小及灌区的实际情况，完成农田水利工程渠道损耗设计。在数据计算过程中，相关人员也可以利用U型槽纵坡率进行计算。

1.4排水建筑物设计

排水建筑物是农田水利工程中不可缺少的设施。一般情况下，排水建筑物的设计方案与农田水利工程项目区域的地质情况有关，如在施工区域地质相对稳定的情况下，相关人员可以利用C15混凝土构建梯形衬砌断面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在工程项目位于坍塌地段的情况下，设计者可以采用以挡墙联合埋石混凝土为主的设计方案。与农田水利工程有关的排水建筑物设计工作需要遵循结构合理、安全使用及便于施工的原则。在条件允许的情况下，设计者可以对排水建筑物的造型美观度予以关注。

2农田水利工程渠道的施工管理

2.1衬砌板加工预制管理

衬砌板的加工预制在农田水利工程的施工过程中会影响渠道工程的施工效果，所以在这个施工阶段可以采用的材料性能应相对较硬，并且具有适中刚度。为了避免受到恶劣天气的影响，渠道的施工材料尽可能的在经济合理范围内选择更加良好的材料，从而为后续的施工过程奠定良好的基础。除此之外，应该根据事先规划好的施工组织计划来加工衬砌板，绝不能一味的追求速度而忽略质量，以避免安全隐患的产生。衬砌板的预制工作完成以后应该对其作出及时的保养，并且在运输过程中也应该注意保护，尽可能避免破损问题的发生。

2.2渠道放样的施工管理

所谓放样，就是将设计完成的渠道挪到地上。在放样施工管理过程中，技术人员应该注重基础数据和现场的实际情况，以便于渠道的顺利施工。在施工过程中，应该按照计划的施工方案进行，并且对数据进行定期检测，这样才可以保障工程的施工质量。

2.3渠道标尺制作管理

通常来说，水利工程的渠道在进行建设之前会对标尺的制作进行控制和管理，以便于为了施工人员的使用提供方便，同时也可以保证工程在进行时的尺寸准确性和可靠性。另外，还可以为监理人员提供检测工具。技术人员应该确保高程在同一个标准上，以便于利用标尺对开挖和填筑作出指导和控制。反之，如果不能确保工程中高程的标准，那么很可能会威胁施工的精确性。综上所述，技术人员在进行现场施工过程中，一定要仔细关注渠道高程。

2.4渠道施工过程中对质量的管理

工程技术人员在进行渠道工程施工过程中需要对其质量管理从不同角度进行考虑。对于渠道施工和管理来说，一定要明确影响工程质量的关键因素，并且在此基础上对其进行控制，以便于保证其质量合格。在土方开挖施工作业时，一定要控制土方大小和挖掘力度。另外，还要关注测量精度是否合格。

以便于避免出现土方的二次回填，与此同时，在进行填土施工过程中，应该合理地把握施工所使用的填充物以及填筑土方的压实度。在进行砌筑作业时，技术人员决不能仅仅追求工程的外观美丽，同时还应该注意砌体工程的密实程度。在图纸的审核过程中，一定不能敷衍了事，否则后患无穷。每一个工作环节都应该有相应的负责人，一旦出现问题必须能找出负责人处理相关事宜，确保不会推诿扯皮。在施工完成后，一定要做到重复的检查，将各个施工过程中的数据交给监理工程师验收，确保验收合格才能投入使用。

结语

农业经济是我国整体经济的重要影响因素，也是人们群众日常生活的重要影响因素。农业经济的发展，不仅有助于改善农民群众的生活条件，也可以为粮食供应体系的稳定性提供支持，就农业经济发展现状而言，农田水利工程在农业经济中的作用日渐突出。农田水利工程的设计情况与施工质量需要得到相关部门及单位的关注。

参考文献

[1]徐建华.农田水利工程设计中的渠道设计及施工技术[J].江西农业,2019(10):53.

[2]杨钦.农田水利工程中的渠道设计与施工管理研究[J].低碳世界,2017(29):152-153.

[3]秦静茹,陈涛,冯晨光.农田水利工程中渠道的维护管理及保养探讨[J].农家参谋,2017(16):215.

[4]孙庆涛,裴庆宇,李可恩.小型农田水利工程中的渠道设计解析[J].山西农经,2017(09):141.

论文作者:董翔

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c3a8e8617a32e27d39e14df1.html