# 解析房屋建筑施工中现浇梁模板施工技术要点论文_于彬

于彬

哈尔滨市第十建筑工程有限责任公司

摘要：针对现浇模板施工技术的应用，做了简单的论述，提出了技术应用质量把控要点。在建筑施工作业中，合理运用此技术，做好浇梁板模板的安装、室内结构梁和板支柱的安装等的质量把控，最大程度上保障工程建设的质量。现结合具体实践，总结高效运用现浇模板施工技术的方法，共享给行业人员。

关键词：建筑工程；施工技术；现浇模板施工技术；技术要点

引言：现阶段，在建筑工程施工中，现浇模板施工技术的应用较为广泛，为重要施工技术，若合理应用，极大程度上能够保障工程施工的质量。若应用不合理，极易引发各类安全隐患，所以要做好工程施工全过程的技术应用质量把控。在具体实施时，严格按照工程设计，做好模板尺寸和形状以及位置等的把控，保证模板的刚度和承载力。

一、建筑施工中现浇模板施工技术应用前期准备

在建筑工程施工中，现浇模板施工技术的应用，要做好以下准备工作：设计技术施工方案。工程技术人员要结合施工现场数据以及资料等情况，制定模板支护施工方案。模板施工方案涉及到模板支撑到施工全过程内容，具体包括建筑材料和框架施工等。设计的方案，要高度重视混凝土材料类型和施工图等。完成工程设计后，要进行综合评审，由技术部门综合各类评审意见，完善工程施工方案。制定施工安全技术措施。当负责工程施工现场安全的管理人员进场后，要结合模板工程相关技术要求，制定施工方案，安全防护方案必须要能够确保工程顺利开展，以免施工作业出现意外，影响着工程施工安全和进度。除此之外，设计人员要结合工程设计要求，做好实地勘察，再确定工程施工技术，制定现浇模板施工技术措施以及施工方案。

二、建筑工程中现浇模板施工技术的应用要点

（一）浇梁板模板的安装

安装梁模板，通常需要先进行梁支柱高度的调整，完成后再开展模板安装。具体实施时，要做好对拉线找平，依据梁所在位置，安装压脚板和斜撑以及梁侧模板。若梁高度比较高，超过70mm，为保证施工的安全，要做好加固处理。安装梁模板时，要严格遵循安装原则，做好安装要点的把控。

（二）室内结构梁板柱的安装

依据工程设计要求以及规定，开展结构梁和板柱的安装时，要严格按照施工顺序，开展安装作业。建筑工程施工中，通常要从建筑的一边开始施工。除此之外，要保证靠近跨边的第一排板支柱到跨边的距离小于300mm。建筑施工作业，要依据模板设计要求，确定梁支柱尺寸以及高度，保证间距的合理性。在具体实施中，要按照要求，做好间距的把控。要结合房屋不同支柱的高度开展拉杆操作，保证支柱的稳定性。通常要在地面的支柱上，布置一根水平杆，保证支柱的坚固性以及支撑力，定期做好检查，及时发现水平杆松动和偏移情况，做好相应的处理，以免支柱变形。

（三）测量放线和楼板缝处理问题

在建筑工程施工中，测量放线是基本工程，开展的目的是保证模板平整度。开展结构梁以及板安装作业前，借助放线技术，利用轴线以及位置线等，保证施工标准。对于楼板施工缝，多使用木方封堵。因为施工缝的处理难度较大，要做好木方固定处理，并且要弹线，预留木条宽度，下网后，为把控钢筋间距，在间距中，布置木条，保障间距的形成。

（四）楼面模板和楼梯模板的安装

1.楼面模板安装

要做好找平处理，借助拉线，调节支柱的高度；接着利用龙骨找平；铺设模板。一般来说，建筑施工作业中，模板的铺设，要从周围向中间开始铺设，对于梁板交接位置，必须要依据工程施工要求，做好加固安装，确保工程施工的质量。

2.楼梯模板安装

此项工作具有难度，技术性较强。开展楼梯模板安装作业，施工人员必须要认真仔细的操作。先在墙体上甩浆，再开展施工作业。开展浇筑作业前，要对模板进行浇水湿润，同时要保证模板内部不可以存在积水。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对模板和混凝土的接触面，要做好全面清洗，保证其干净，同时要涂刷隔离剂。浇筑混凝土前，进行模板内部清理。目前，清水混凝土和装饰混凝土施工中，踏步底部通常使用竹胶板支模。上部工程所选择定型模板，依据楼梯形式，制作成为钢模定型。

（五）模板拆除以及质量要求

建筑工程施工中，现浇模板施工技术的应用，模板拆除是重要工序，在具体操作中，多使用脱模剂。为保证作业的质量，要做好拆除时间以及方法的把控，保证拆模的有效性。开展楼梯拆模作业，必须要确保楼梯棱角的完整性。模板具有强度大以及不易变形等特点，为保证现浇梁板的质量，要做好质量要点的把控。

三、现浇模板施工技术的应用质量把控措施

（一）应用新技术

从目前房屋建筑施工技术和质量管理发展实际来说，各类新型技术被逐渐推广应用，比如BIM技术。在现浇模板施工作业中，依托BIM技术，能够提高施工作业的效率，保证工程施工作业的质量。以某建筑工程为例，总计30层，地下部分4层，地上部分30层，高度为142.10m。此工程施工作业采用了现浇模板施工技术，考虑到传统施工方法，极易出现施工误差，难以保证施工作业的质量和效益，因此引用了BIM技术，通过构建模板模型，生成3D效果图和动画视频，能够为后期施工交底，提供有力的帮助。从施工效果来说，此项技术的应用，起到了辅助施工作业的作用，极大程度上保障了工程施工的质量。

（二）定期查验梁板模板

在建筑工程中，采用现浇模板施工技术，开展施工作业，涉及到的工序较多，因此为了保证工程施工作业的质量，完成一道工序施工后，要进行施工验收，避免施工失误引发质量问题。现浇模板施工作业的全过程，要定期或者不定期开展检查工作，做好现浇模板施工作业质量以及安全的检查，不可以放过任何施工问题。若发现施工问题，要及时上报相关部门，以便于及时采取处理措施，解决施工问题，保证房屋建筑工程施工的整体质量[2]。

（三）增强人员的安全意识

建筑工程作业中，不仅要保证现浇模板施工的质量，还需要做好现浇模板施工技术操作的安全性把控。在施工过程中，有关于安全的无小事，必须要做好严格的把控。在施工作业的过程中，要始终坚持安全原则，利用安全保障体系，做好现浇模板施工的安全管理。为保证安全管理工作的有效落实，必须要不断增强人员的安全防患意识。从当前建筑工程施工安全管理实际来说，人员的安全教育工作不到位，缺乏安全意识，影响着工程施工作业。对于此情况，要进行安全教育培训等措施，力争将安全问题控制在手中，保证工程的顺利完工。

（四）做好模板体系质量的把控

为保证现浇模板技术的应用质量，要做好模板体系质量的把控。在实际工作中，要做好以下要点的把控：模板的选龋结合混凝土结构特征以及施工条件等，选择合适的模板。使用的模板，平面必须光洁平整，保证不产生漏浆情况。为保证施工作业的安全性，使用的模板，其强度和刚度等，要达到工程施工要求。现浇模板的选型。施工作业的过程中，为保证现浇模板施工作业的质量，要强化施工材料的质量把控。在进行安装作业时，要做好模板编号，保证安装的正确性。同步固定预埋件和预留洞以及预留孔，保证各尺寸能够达到工程要求。

四、结语

综上所述，建筑施工中，现浇模板施工技术的应用，要做好技术应用要点的把控。在具体实践中，为提升工程的质量和效益，要积极应用新技术；定期查验梁板模板；增强人员的安全意识；做好模板体系质量的把控。

参考文献：

[1]刘永杰.现浇模板施工技术在建筑施工中的应用[J].建材与装饰，2017（50）：19～20.

[2]安兰生.现浇模板施工技术在建筑施工中的应用[J].工程技术研究，2017（11）：73+75.

[3]周有昌.现浇模板施工技术在建筑施工中的应用[J].工程建设与设计，2017（01）：122～123+126.

论文作者:于彬

论文发表刊物:《中国西部科技》2019年第23期

论文发表时间:2019/11/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c3b304ec85e6ba70f22b4369.html