# 清水混凝土建筑技术的发展及质量控制论文_时彬

中煤建筑安装工程集团有限公司第七十三处 河北省 056106

摘要：当前中国实施经济社会可持续发展战略，对建筑业的发展提出了节能省地、绿色环保的要求，清水混凝土行业对结构耐久性的要求越来越高，绿色高性能混凝土板得到越来越多的重视和发展。

关键词：清水混凝土；建筑技术；质量控制

一、清水混凝土的施工流程

清水混凝土和一般普通混凝土施工方式不尽相同，清水混凝土的材料坍落度要在18cm以下，考虑到气泡不容易排出，灌浆时的顺序、振动的方式都会影响完成表面的质感。普通混凝土坍落度低、粗粒料多，工作性欠佳不易施工，但对于表面气泡不认为是瑕疵，反而是有利于做第二次的披覆施工，如水泥粉刷、油漆、贴磁砖或装饰等美化工作。清水混凝土则不然，拆除模板后的表面不容有任何瑕疵，每一道环节都要非常专心不能稍有差错否则要打除重做。

清水混凝土工程是一项非常严谨的工作，其施工技术与质量比一般普通混凝土建筑要求更高，完成的混凝凝土表面光滑、平整、洁净，所呈现的是一种最本质的素材与特性，展现一种清水混凝土返璞归真的真实感。

1、清水混凝土品质缺陷

清水混凝土常见的品质缺陷如下：

（1）墙体爆模；（2）阳角漏浆；（3）阴角模与大墙面爆模；（4）螺杆孔漏浆，塑料套管整体强度不够；（5）竖向模板间有漏浆现象；（6）阴角处部分螺杆未锁紧造成模板变形，留有模板缝隙导致漏浆；（7）窗台有漏浆现象；（8）面钉眼痕迹明显，有损混凝土外观；（9）大墙面平整度欠佳；（10）墙底有漏浆或水痕、蜂窝等现象；（11）有色差；（12）气泡超过要求容许范围。

2、清水混凝土施工质量的控制措施

（1）原料控制：选择规模大、信誉良好的混凝土预拌厂作为混凝土供货商，并与之配合，优选出可使施工性能良好的配合比。预拌混凝土厂须按配合比，并选用同一品种强度等级的水泥、外加剂、掺合料、粗细骨料，以确保同一配合比；并且要注意原材料的色泽，使混凝土的色差能维持在可调节范围内。

（2）混凝土浇筑方式：施工缝继续浇筑时，之前浇筑的混凝土面要剔凿到露出石子，混凝土结合面要清扫干净。浇筑墙柱模板时，流入底部的混凝土浆特别注意不可有粒料分离的情况，以免出现蜂窝现象。混凝土应分层浇筑，分层高度不超过50cm，以50cm间隔的标尺杆进行现场控制，振动棒间距不大于30cm，振动时间需视现场混凝土坍落度而定，以能充分捣实排出混凝土内的气泡为原则，一般振动在15~30s之间。楼板浇筑时，严格控制顶面标高，以保证板面平整度。混凝土浇至顶面的标高时须检查浮浆的深度，并应清除浮浆。清水混凝土质量首要在其强度（安全性）的满足，耐久性（使用性）的确保及经济性的获得。清水混凝土的工作性需要具有粘滞性、稠度及流动性，使其容易输送（压送）。因此改善混凝土的坍落度，方便浇筑作业，以确保混凝土从产制、输送到浇筑完成，均能符合清水混凝土的基本要求，以提升工程质量。

3、清水混凝土养护

养护是保证清水混凝土施工质量的重要部分，禁止使用草垫铺盖以免造成永久性黄色污染，应使用塑料薄膜严密覆盖养护。

4、钢筋组立

钢筋入模前要保证清洁、无油污及其他污染，应按正误差控制保护层，绑扎时需将绑扎点的扎丝扣按倒，以免翘起使混凝土表面出现锈斑或刮伤内模表面。严格控制钢筋连接、锚固、搭接、绑扎安装和保护层的厚度，封模前检查钢筋、扎丝，以保证无露筋、露丝现象，特别是阴阳角的位置，封模后检查钢筋、扎丝是否碰到模板。检查保护层塑料卡环的硬度及材质本身的抗折强度是否满足要求。

5、模板

模板施工组装前需要根据建筑物进行设计定制，模板裁减须在指定的模板加工厂制作，进行试组装并依施作位置在分割图及模板背面编列板材型号，再运至工地，组立时模板工人只要依据型号即可组装，如此，除可加快模板的组装速度，另一方面也可减少工地污染。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆工地安装模板时，应使板面平整，所有水平及垂直接缝应支撑牢固并保持平直，若模板衔接不密实，应使用模板接续密封条紧密接合，以防水泥砂浆漏失，现今的清水模板裁切的技术都非常精准，每一片联接面不需密封条都能紧密接合绝不漏浆。

6、清水混凝土的气泡孔检验

标准清水混凝土在1m2内，其表面不得大于直径5mm的孔洞，分布面积也不得超过该面积的5%，否则必须进行清水混凝土表面修补。

7、成品保护及缺陷修复

混凝土本身的含气量比较大，其表面局部可能会产生一些小气泡、孔眼、蜂窝和酥松等缺陷，拆模后应立即清除表面浮浆和松动的砂子，采用同品种、同强度等级的水泥拌制水泥浆体修复缺陷部位，待达到一定强度后，用细砂纸将整个墙体表面打磨均匀，并用水冲洗干净。混凝土拆模后立即进行养护，先涂刷养护剂，将编织布或塑料薄膜用尼龙绳从穿墙孔处固定，并覆盖混凝土面以防污染。完成后的表面必须对混凝土表面进行透明保护剂之喷涂，此举可以防止污染保持洁净、风蚀，耐久性更高。

二、清水混凝土施工中存在的问题和对策分析

因为清水混凝土在我国的研发和使用时间比较短，在该方面的应用还存在着一些问题，发展也受到了较大的限制，有些施工技术还处在初期阶段，加上没有建立完善的技术体系，导致在应用实践中导致一系列的问题无法解决。此时应该注意，在清水混凝土浇筑施工环节，需要保证一次浇筑成型，从而可以保证浇筑结构的质量合格，这是非常重要的，应该加强控制。

1、清水混凝土使用范围、力度和效果等方面。清水混凝土浇筑施工技术应用环节，设计流程和腮红目的是非常重要的，如果不能建立完善的设计框架，都不能体现出其技术的优越性，进而也会给整个项目的质量产生直接的影响。因此，我国政府机构应该加强清水混凝土技术的宣传，积极的落实各项技术，从而可以确定最佳的清水混凝土施工方案，并且能够有效的落实各项监督管理控制措施，以更好的保证清水混凝土施工质量达标，为建筑工程项目的全面落实和进行提供有利的基础，也能够促进我国工程领域的发展。

2、清水混凝土饰面效果不能达到标准的要求。在清水混凝土施工环节，预埋件设计不合理、漏卖问题比较严重，导致后续施工的质量难以达标，甚至还需要进行二次剔凿处理，深入分析，导致该问题的主要原因就是设计单位和施工单位没有合理的确定施工方案，或者没有按照施工方案进行施工，导致工程的质量难以达标，也会造成工期的延误。因此，施工部门应该在工程项目开始前和设计单位进行必要的沟通，制定出合理有效的管理机制，对于工程项目进行有效的规划设计，最为主要的就是保证明缝和螺栓的设计应该达到标准的要求，从而可以全面的提升整个项目的水平。此外，应该根据混凝土的特性来建立全面的建筑装饰机制，保证清水混凝土施工流程更加的完善，同时还需要严格执行设计方案，按照施工工艺开展施工，为工程质量的全面提升奠定有利的基础。

3、清水混凝土施工结构的细节部分质量难以达到标准的要求，主要就是阳角线、滴水线等部分的质量不合格，这是因为没有形成精细化的技术监管机制来保障，导致工程项目的质量监督管理不到位，细节部分的质量更差。因此，清水混凝土施工项目需要做好细节管理工作，保证各项施工都能够按照技术标准来进行，同时还需要加大力度进行细节部分的设计监督，以保证其综合水平得到提升，更好的推动监管工作可以顺利的进行，也能够保证各个结构部分的质量合格，满足正常使用的需要。

4、模板专业化发展水平和运行效率不足，这些都会导致清水混凝土施工技术的应用效果降低，对于技术的正常使用效率也会产生较大的影响，更为重要的是因为开发流程不合理，导致了现场的施工难以达到规定的技术标准要求。因此，监督管理机构应该不断的总结经验教训，使得清水混凝土施工技术向着专业化的方向发展。模板工程通常由专业的公司承包进行，要结合实际情况来建立完善的资格审查与认证监督管理工作。

结束语：

在发达国家，清水混凝土的施工已被广泛使用。但由于经济水平和施工技术的限制，我国仍然无法推广清水混凝土。同时，国家和行业的具体标准还没有及时制订，因此，我国清水混凝土建设有待改进，特别是在经济欠发达地区。虽然我国混凝土装饰板的应用还不广泛，但随着技术和市场前景的发展，清水混凝土将成为未来建筑行业的一个重要角色。

参考文献：

[1]石亮,刘亚莲,张志福,等.C30清水混凝土制备技术研究[J].江苏建材,2017(6):17-20.

[2]张勇,何勇,张高展,等.清水饰面混凝土防护涂层的设计与性能研究[J].安徽建筑,2017(6):161-164.

论文作者:时彬

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c3e7c06231839f22313046c1.html