# 建筑装饰装修工程施工技术探讨论文_杨君

深圳市国豪建筑工程有限公司

摘要：随着经济的发展和社会科技的进步，现代建筑装饰装修工程的施工已经变得十分具有科学性。通过更多的新型信息化技术与信息化模型来为建筑装饰施工提供一个很好的蓝图绘制，并能指导施工过程，提高施工效率。然而对于现在建筑装饰装修工程的技术要点，我们国家依然有一些改进措施可以实行，因此对于现在的技术要点分析也是文章的目的所在。

关键词：建筑装饰；装修工程；技术要点

1、建筑装饰装修工程的特点

1.1、复杂性

装饰装修施工涉及到的环节较多，具有一定的复杂性，不仅是施工工序对人员的专业要求较高，对应的各个工种也有着很大的不同。在施工过程中经常会出现多个工种或多道工序协调作业的情况，这样就大大增加了装饰装修施工的复杂性。为了应对这种复杂的施工环境，需要施工人员在施工前考虑各种工作环节穿插可能会给装饰装修工程带来的影响，结合实际的施工情况制定施工计划，并建立应急方案以应对施工中出现的问题。

1.2、专业性

装饰装修技术除去提升建筑美观程度的特点外，也需要在对建筑物进行完善和美化的过程中考虑到运用的施工技术是否会对建筑的基本特性有所影响[2]。包括基层处理、防水、防火以及防腐等，都以后一定的隐蔽性，极容易被装饰装修人员忽略，从而影响到装饰装修工程的施工整体效果。为了避免这一现象的发生，不仅需要在装饰装修施工开始前考虑可能会影响到施工过程的各个因素，还对施工人员的专业素质有一定的要求，避免出现由于应用技术不当对装饰装修工程造成影响的情况发生。若是施工人员的专业性不足，就会留下较多的施工隐患，不仅施工质量达不到对应的施工标准，也可能会发生安全事故对施工人员或是业主造成身体损害。

1.3、整体性与艺术性

通过对房屋美观性以及舒适性要求，在目前国内建筑装饰装修工程项目施工建设过程中，应当结合艺术性以及技术。在建筑装饰装修过程中，首先应当完善和健全建筑装修方案，设计施工图和优选材料，在满足业主要求的情况下，才能进一步修改以及强化房屋装饰装修管理。建筑装饰装修是一个较为复杂和繁琐的过程，其中涉及到很多方面的影响因素，建筑装饰装修过程中应当与屋内空间搭配起来，使其整体上统一起来。同时，将室内建筑、环境美化装饰结合起来，并且搭配合适的饰品以提高其艺术性。

2、建筑装饰装修工程施工技术对现代社会的重要性

建筑装饰装修工程施工技术对现代社会的重要性，现在人们对于建筑的美观度要求越来越高，因此如果不对建筑的外观进行升级和改造，就无法满足现在人们的需求，而建筑装饰装修工程就是通过将建筑外表的装饰进行修缮，而实现人们幸福感提高的一项技术。现在对于新型装饰技术的追求越来越高国家对于该技术的投资也越来越多世界上的其他国家对于建筑装饰装修工程更是加大了研究力度使装饰装修工程成为国家主要的建筑工程之一。由此可见，建筑工程在对提升一个国家的安定，提升社会稳定性和经济发展有着非常重要的作用。通过优化建筑装饰装修工程，可以提升一个地皮的内在经济价值提升一个建筑内部的工作运行效率，从而改善国家的经济组成，提高一个国家的经济发展。所以建筑装饰装修工程施工技术对现在社会发展的重要性是其他的施工技术无法代替的，也是现在建筑工程领域中主要研究的技术之一。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、建筑工程装饰装修施工的关键技术

3.1、一般性抹灰施工技术

一般性抹灰施工技术的应用目的是为了保证墙面的平整，根据技术针对的施工对象的不同，可以分为室内抹灰施工和外墙抹灰施工，是一种较为常用的装饰装修施工技术。在室内抹灰施工的过程中，首先要保证墙面的整洁，对肉眼可见的不平整之处铲平并清除杂质和浮灰；接着要用水浸湿基层，在确保基层已经完全被浸湿后就可以开始后续的抹灰过程；抹灰时要注意区分墙面的底、中和面层，按照一定的顺序进行；抹灰需要用到两种材料，分别是塑胶水泥浆和混合砂浆，先用塑胶水泥浆打底，接着在覆盖上一层混合砂浆，保证墙面的平整度[5]。在对外墙的抹灰施工过程中，同样需要先将墙面清理干净，在润湿基层后根据实际情况铺上一层金属网，保证抹灰的均匀。需要注意的有两点，第一是要控制好施工空洞，第二是要注意砂浆的比例，使其符合施工标准，这也防止了墙面出现凹凸不平的现象。

3.2、内墙饰面技术

常用在建筑工程装饰装修内墙施工的涂料有仿瓷涂料、多彩涂料、乳胶漆和水溶材料等。其中，仿瓷涂料价格低廉，呈现出的装饰效果更为清新淡雅、表面光滑细腻。但施工流程复杂，不耐湿。多彩涂料中含有硝基纤维素，成膜快，通过一次喷涂即可呈现出多种色彩。乳胶漆的主要成分有醋酸乙烯酯类聚合物、丙烯酸酯等。其成膜成分不溶于水，具备易清洗、施工简单、色泽温和等优点。水溶性土料的施工简单、成本低廉，且无毒无害，但使用该涂料的内墙在一段时间后容易变黄，耐久性不佳。在现代建筑装饰装修工程内墙施工中，以乳胶漆的使用最为普及，因此本文重点研究乳胶漆内墙的施工技术要点。施工前，对墙面进行处理。墙面的含水量过高会导致乳胶漆涂刷之后出现开裂、脱落等问题，因此要求使用封底将墙面密封，再涂刷一层耐水性好的腻子，然后再涂刷乳胶漆。施工过程中，确保乳胶漆材料内部搅拌均匀。乳胶漆在存放的过程中，会出现色浆分离或分散不均的问题，若搅拌不均，会严重影响内墙装饰效果。根据内墙装饰要求，适当将喷涂法、滚涂法、刷涂法等手法结合使用。过程中腻子及乳胶漆的涂刷均应重复3遍，保证整体平滑度。

3.3、地面施工技术

在水泥砂浆地面施工过程中，首先做好材料选型工作，确保沙子和水泥的质量、型号、强度达到地面质量要求。采用试验法找出最佳的材料配比方案，用清水调和水泥砂浆，保证干稀度适中。水泥砂浆地面施工流程可总结为：设备准备阶段→地面基层清理→设计标高→贴饼冲筋→材料搅拌→水泥砂浆铺设→刮平压光→地面养护→检查验收。地面施工的部分流程与墙面施工相一致，可相互参考施工方案。施工过程中需重点关注的问题有：首先，水泥砂浆临近凝结之前，使用相应的机械设备对地面进行夯实处理。其次，要求对地面进行3次压光。第1遍紧随抹平操作之后，使用铁抹子将地面压光直至出浆[2]。若过程中出现泌水问题，可使用干燥的水泥和沙子进行处理。第2、第3遍压光的目的是尽量确保地面的平整度。最后，施工结束后使用水平仪对地面进行测量，将地面找平。

3.4、室内照明施工技术

照明系统是室内装修装饰的重要一环，在建筑装饰装修施工时应当注意室内照明系统的布局，既要满足其亮度要求，又要显色指数、色温等达标。在具体安装施工操作过程中，照明系统应当与配电节能技术应用结合起来，从而实现节能降耗之目的。同时，采用低压配电电源进行照明，按相分色并将导线前端绝缘皮取出，再将线芯插入带线盘圈中回折压实并对其进行绑扎。在照明灯具安装过程中，通过选择合适的开关对灯具相线进行控制。灯具安装牢固过程中，其位置应当保持正确，而且变电站位置应当进行科学设计，以便能够使其靠近负荷中心。通过适当缩短低压配电线长度，可以有效降低能耗以及起到节能环保之目的，并且能够降低建设成本和提高经济效益。

综上所述，装饰装修施工的技术应用是建筑建设过程中极其重要的一个工作环节，其不仅决定了建筑的美观度，也对其功能性有一定的影响。施工管理人员与施工人员应重视起装饰装修施工技术的应用过程，以提高建筑工程装饰装修施工的整体水平。

参考文献：

[1]季文杰.建筑装饰装修工程施工技术要点[J].城市建设理论研究(电子版),2019(12):114.

[2]欧阳涛.浅谈建筑装饰装修工程施工技术[J].现代物业(中旬刊),2019(04):212.

[3]卢枫.建筑装饰装修工程施工要点探究[J].安徽建筑,2019,26(03):56+83.

论文作者:杨君

论文发表刊物:《防护工程》2019年20期

论文发表时间:2020/3/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c3ea2811667b48565552cf03.html