# 浅谈市政桥梁工程预应力施工技术论文_ 叶林华

摘要：随着桥梁工程的不断建设，桥梁工程施工技术取得极大地发展，桥梁工程的施工速度、施工质量、施工成本都有了很好地保证。在众多的桥梁施工技术中，预应力技术的应用十分广泛。桥梁工程施工中应用预应力施工技术，节约施工材料，有效避免混凝土裂缝，提升了桥梁工程的施工质量。本文主要研究预应力施工技术，首先分析预应力施工技术的优缺点，让我们对预应力技术有了全面的认识，然后探讨预应力技术在桥梁工程中的应用。

关键词：市政桥梁工程；预应力；应用

引言

预应力技术是指工程构件在投入使用之前，提前施加预拉应力，提升构件的钢性，减少构件变形或者振动的情况，让构件有着更好的抗性。公路桥梁进行施工时，通过预应力技术，可以提升道路的抗压能力，保证桥梁结构的稳定性，提升其刚度、抗裂性和耐久性，从而保证桥梁的质量，延长桥梁的使用寿命。

1预应力施工技术的优缺点分析

1.1预应力施工技术的优点

首先，提升构件的刚强度和抗裂性。对建筑构件提前施加预应力，这样构件有着更好地抗性，可以大幅度推迟裂缝情况的出现，这样在超负荷的情况下，构件不容易出现裂缝，提升构件的耐久性。其次，节约材料。预应力施工选用具有高强度的施工材料，减少了钢筋的用量，节约混凝土、钢材，从而降低桥梁结构自身的重点，对于那些有着很大跨度以及重荷载的桥梁结构有着很大的优势。最后，提升受压构件的稳定性。由于提前施加的预应拉力，这样构件受到压力之后，不容易出现压弯、断裂的情况，也提升了周围混凝土的抗压能力。

1.2预应力施工技术的缺点

首先，施工工艺更加复杂。预应力施工工艺复杂且对于质量的要求较高，也就要求施工单位、施工人员具有专业性。其次，需要配备专门的设备，例如，灌浆设备、张拉机等。如果使用先张法则需要配备张拉台座；如果采取后张法则需要配备质量较高的锚具。最后，混凝土结构在进行预应力施工时，开工时费用较大，虽然构建使用的数量减少了，但整体的成本还是比较高的。可以看出，预应力技术有着提升抗性和质量的优势，也有着前期成本较高的劣势，但是从桥梁工程的长远角度来看，预应力技术还是有着很广泛的应用价值和应用前景的。

2预应力施工技术在路桥工程中的应用

2.1预应力钢绞线的应用

预应力钢材主要有两种选材，一种是冷拉钢丝，另低松弛钢绞线预应力钢筋。由于低松弛钢绞线有着经济适用、使用方便、外型美观的优点，因此在核电站、桥梁等大型的建筑设施有着非常广泛的应用，备受施工企业的青睐。与其他的钢材比较，预应力钢绞线的使用，可以减少材料的使用，大概可以减少到1/3，可以看出选择预应力钢绞线有着更好的经济效益。预应力钢绞线的选择，需要考虑到如下的参数，比如刚才的松弛率、伸长率、性能参数、几何参数等，同时还要关注预应力钢材的尺寸、规格、延伸率等方面的内容。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2预应力锚具的应用

预应力锚具的选择需要考虑如下内容：一是机械锚固，另一种是模组锚固。机械锚固顾名思义就是借助机械加工的方式，加工出一个适合锚定的锚具；摩阻锚固则是利用毛旋的作用，紧固预应力钢材。由于摩阻锚固的品种类型很多，使用的范围也十分广泛，但是也有着一定的缺点，那就是连接不够简洁，损失较大。

2.3预应力技术在多跨连续梁的应用

随着桥梁工程复杂度不断增加，多跨连续梁也变得十分常见。施工过程中，可以将多跨连续梁氛围两种情况：负弯矩区和正弯矩区，通常情况下，支座位置被施工人员视为负弯矩区，跨中位置则被视为正弯矩。通过加固处理的方式，提升抗弯承载力。如果抗剪承载力偏低的话，同样需要进行加固处理。加固方法是多跨连续梁工程预应力施工中的常见方法，说简答点就是桥梁的下截面不断加大，采取碳纤维粘贴的方式，进行加固，提升其抗弯承载力，不仅可以提升施工效果，而且方便易行。桥梁施工中，预应力主要表现在混凝土浇筑方面，配置好足量经过预应力处理的钢筋，借助预应力钢筋的约束力，消除桥梁容易出现的裂缝、断裂的情况，避免由于混凝土的收缩发生断裂，亦或者内部结构出现断裂的情况。使用经过预应力加工的构件，可以提升工程整体的抗压能力，不仅路面的质量和使用寿命得到保证，桥梁的整体结构质量也有了更好地保证，因此，预应力技术应该在桥梁工程项目中，广泛地应用，发挥该技术的优势，提升桥梁工程质量。

3市政府桥梁工程预应力施工注意事项

为了更好地发挥预应力技术的优势，在应用预应力施工技术时，需要注意以下内容：首先，现场管理。预应力施工技术的应用需要结合到桥梁工程的施工实际，也就是考虑到桥梁工程的建设需求、施工现场的地质和水文条件、施工区域的气候等条件等，做好预应力施工的计划。做好现场的施工材料管理，比如合理布置和存放施工材料，不仅要对进场的施工材料进行检测，确保施工材料的品质、规格无误，满足施工要求；同时做好施工材料的分类存放，避免材料受潮，尤其是水泥和钢筋，如果受潮的话会影响到材料的质量，甚至是出现变质的情况。对施工材料进行分类存放，并配备相应的标识，标识写明材料的名称、产地、规格、检查状态等，方便施工人员对现场材料的管理。其次，质量管理。质量管理一方面是指对施工材料的质量管理，另一方面是对施工项目的质量管理。成立专门的质量管理小组，负责质量管理工作，安排专职人员进行质量检测，对工程材料、工程施工进行检查和监督，建立验收责任制，将责任明确到个人。对于发现质量不达标的施工材料或者施工项目等，需要及时作出反应，清理出场，坚决做到不适用不合格、不符合标准的施工材料。最后，加大预应力施工技术的宣传教育。为了更好地推广和应用预应力施工技术，做好预应力施工技术的宣传，借助培训的方式，做好预应力施工技术的优势、施工要点等内容的讲解，帮助人们更好地认识预应力施工技术，认识到该技术的实施价值。

4结束语

随着经济的不断发展，为了更好地解决交通拥堵的现状、方便人们出行、完善中国交通运输网络，路桥工程数量不断增多。路桥施工过程总，预应力施工技术的应用有着很大的优势，不仅可以提升桥梁路面的质量，减少路面裂缝、断裂的情况，还可以提升桥梁的整体质量，提前施加预应力技术，使用预应力钢筋、预应力构件，提升桥梁结构的稳定性和抗性，从而提升桥梁的整体质量。加强预应力施工技术的推广和应用，充分发挥预应力施工技术的优势，需要加强对预应力施工技术的宣传，通过对施工人员进行培训的方式，让其不断学习和创新，钻研和创新预应力施工技术，结合工程的实际施工情况，做好技术的攻坚工作，保证桥梁工程的质量，提升工程的施工效率，降低工程的成本，提升工程的使用寿命。

论文作者: 叶林华

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c404e7b0e92243096c851f26.html