# 工程造价审计技巧_工程造价审计论文

工程造价审计的技巧，本文主要内容关键词为：工程造价论文,技巧论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。

一、资料收集要齐全。包括施工图纸，设计变更，图纸会审记录，施工签证，施工合同及工程地质情况等，都应该收集到位，并在工程量计算前，全部熟悉资料，以便掌握全局。

二、重点看图。在熟悉了以上资料后，将图纸会审记录、设计变更中的内容，对图纸做全面修正，能标注在图纸上的做一下标注，这样可以避免因图纸变更，而进行大量的重复劳动，之后开始对图纸全面浏览，先了解工程基本概况，如层数、结构形式、建筑面积、各构件的详图等等，再了解工程的具体做法，按标准图集套用的做法，要进行标注，如地面做法、内外墙的做法、顶棚的做法等等，标注的过程，能使你更全面地熟悉工程做法，同时标注后，为工程量的计算奠定了基础，计算过程中，可以避免漏项。

如：地面05J1—地20

8-10厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝

20厚1∶4干硬性水泥砂浆

素水泥结合层一遍

80或100厚C15砼

素土夯实

地20是100厚砼，因此将80厚去掉。这样算完地面地砖后，计算C15砼，再计算素土垫层，就不会丢项了，计算速度也会提高。

三、合理安排工程量计算顺序。根据我的体会，合理安排工程量计算顺序，可以取得事半功倍的效果。例如，在计算砌体工程量时，应安排在门窗、GL、QL、GZ等完成后，这样先计算的有关数据可以利用，避免重复计算，使得计算结果更加准确。

四、汇总数据要仔细。在工程量的核对中，经常发现施工单位预算人员，各层数据差距不大，可是最后的总数相差很大的情况，这有主观多计的因素，也存在预算人员马虎的原因。

五、注意计量单位的一致性。如钢筋计算时，我们按Kg计，上机时按T计，如果你上机错误，工程量增大1000倍，一般这种情况比较容易发现，影响造价很大，检查一下可以调整过来。但有些项目如挑檐天沟的模板，是按立方米为单位计算的，如果你按平米计算，你就多计了工程造价。

六、工程项目不要漏项。特别是不构成实体的措施项目，开始进行工程审计的人员，在工程预算时，多数都会存在漏项的现象，实体工程在图纸上有说明，但措施项目，如脚手架工程、垂直运输费、模板等等，电气安装工程中的开关盒、接线盒等等，实体项目也有丢项、漏项的，如某监狱工程审计中，就发现3#车间清单中无砖基础工程，仅一项漏掉金额近30万元。

七、清单项目审计时注意清单的描述。在审计中要注意像砼基础、砖基础工程，这些包含其他分项的工程，砼基础中已包含了砼垫层的工程量，审计时，没有必要再计算垫层的工程量；砖基础工程中，包含了灰土垫层和防潮层工程量，只要计算出砖基础，灰土垫层和防潮层工程量也不要重复计算。

八、高度重视合同中的约定。包括工程单价的调整，材料价格变化的调整等等，例如在某高速公路工程审计中，按合同约定，只有合同工期大于24个月的标段，材料价格才可按调值公式进行调增，而其中有3个标段，合同工期只有20个月，不在调增范围内，因此，应扣除已调增的材料价格。又如在某合同约定中，当变更总价超过合同价2%且变更数量超过原清单工程量25%时，对超过部分进行价格重组，而审计中就发现个别标段，将符合条件的土方工程，按全部数量都进行了调增，多计调价200多万元。

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c40b413a00d6abb4f5e19ad3.html