# 建（构）筑物雷电灾害区域影响评估业务平台应用研究论文_万协成,杨加艳,刘越屿,贺秋艳,郭

湖南省气象灾害防御技术中心 湖南长沙 410007

摘要：本文首先介绍了建（构）筑物雷电灾害区域影响评估业务平台，然后以应用该业务平台制作雷电灾害区域影响评估报告的一个实例，提出了应用该业务平台部分注意事项，提高雷电灾害风险评估的工作效率和评估质量，为各地开展易燃易爆场所等项目的雷电灾害风险评估工作提供技术支撑。

关键词：雷电灾害区域影响评估，业务平台，应用，模糊综合分析

1引言

湖南省是全国雷电灾害危害较重的省份之一，每年都会发生因雷击造成的人员伤亡、计算机和通信网络瘫痪、设备设施和建筑物损坏等雷电灾害事故，不仅造成严重经济损失，而且对人民群众生命财产安全造成严重威胁。

雷击风险评估是雷击风险管理的重要环节，是雷击风险处理和灾害防范的前提和基础。各县（区）气象主管部门要提高对雷击风险评估重要性的认识，依法履行防雷减灾和安全管理职责，充分发挥雷击风险评估在项目建设中的重要作用，为湖南省防雷减灾和安全稳定做出积极贡献。

湖南省防雷中心近几年研发的雷电灾害区域影响评估方法，具有较强的实用性与针对性，但该方法存在对业务人员综合要求高，计算量大、易出错等问题，且报告书的编制工作非常繁重冗余。因此，急需开发一套基于该方法的业务软件，为各级防雷业务机构开展服务提供技术支撑，减少人工计算的工作量及计算错误率，确保出具的报告书正确、完整、快捷。

2业务平台介绍

2015年，湖南省防雷中心经过调研、系统需求分析和功能设计，基于湖南在建构筑物雷电灾害区域影响评估业务中已取得的方法与经验，通过数据建模、省级数据库的建设、融合3S技术和.net技术，研发符合相关技术标准规范和建构筑物雷电灾害区域影响的分析平台与报告制作平台——建（构）筑物雷电灾害区域影响评估业务平台。该平台集成防雷设备材料验算、电气电子系统雷击电涌防护等级、人员安全分析等功能，解决目前全国雷电灾害风险评估技术服务遇到的瓶颈，提高防雷技术服务人员的工作效率和科技内涵，力求为指导和规范各地建构筑物雷电灾害区域影响评估工作的开展提供技术保障，切实满足社会防雷安全需要。

建（构）筑物雷电灾害区域影响评估业务平台实现以下功能，最终建立适应于湖南省不同区域不同行业的雷电灾害风险评估业务体系及评估应用系统，并达到国内领先水平，为各地开展雷电灾害风险评估工作提供有力支撑。

(1)自动化——评估方法流程一体化，自动生成项目的区域雷击风险评估报告；

(2)统计与查询——评估报告制作状态、费用情况、费用到账情况、报告签收情况等均可通过系统查询；

(3)权限化——管理人员可查看项目费用问题，而技术人员仅一般化操作；

(4)安全性与保密性——使用加密狗或其他方式等。

3注意事项

以2016年的廖家渡加油站为例，给出其风险评估报告制作过程中部分注意事项。

（1）风险评估报告制作流程

一旦项目派单、接单过程完成后，就进入了风险评估报告制作流程。首先，应当进行项目基础数据录入，完成基本信息录入工作；然后，进入项目隶属度计算过程，其中，与项目经纬度有关的工程位置示意图、年均地闪密度统计、雷电流幅值概率分布、闪电频数逐月/逐时统计等均需在该步骤的第一步完成，以方便后期隶属度计算，隶属度计算完成后，可根据评估报告实际需要，由底层往上层逐层进行影响因子隶属度统计及各层指标总权重统计；其次，根据项目情况，有选择地进行项目防雷设备材料验算、雷电磁环境评估、人员安全影响分析、电子系统雷击电涌防护等级计算等模块计算；最后，选择报告模板、依据的法律法规/标准规范/技术文件等设定，选择报告书生成章节设定，点击报告生成制作，即可快速生成项目评估报告。

（2）项目基础数据录入

图1给出的廖家渡加油站的基础数据录入表，需正确填写现场踏勘获取的项目经度、纬度、土壤电阻率、地形地貌、项目地址等，以及填写项目项目栋号（即评估范围内的建构筑物）、建筑物高度、结构类型、所属行业、联系人及电话等信息。

其中，土壤电阻率测量中，当场地土壤性质较为匀一、地形起伏不大时，可在场地内选择一处位置进行测量；当土壤性质有变化、地形有起伏时，应根据土壤性质和地形情况，选择不同的测量点。土壤电阻率推荐采用四级法进行测量。

用四级法测量时，最大电极间距不宜小于1.43倍桩基深度，其土壤电阻率测量值计算公式为：

图1 项目信息录入总图

（3）判断矩阵设定

构造判断矩阵是层次分析法中最重要的一个环节，它是对相对比较法的改进，也属于经验评分法，它将所有指标列出来，组成一个N×N的方阵，然后对各指标两两比较并打分，最后对各指标的得分求和，并作规范化处理。行列打分时按照：极端重要、强烈重要、明显重要、稍微重要、同样重要分别赋以9、7、5、3、1，特别是方阵的对角线上的元素相对本身为同样重要。反之，赋以1/9、1/7、1/5、1/3、1。

需说明的是，每个判断矩阵实际上只需要填写对角线以上或者对角线以下的个数。同时，为了检验各元素重要度之间的协调性、确保判断矩阵通过一致性检验，应避免出现A比B重要，B比C重要，而C又比A重要这样的矛盾情况出现。

论文作者:万协成,杨加艳,刘越屿,贺秋艳,郭

论文发表刊物:《防护工程》2018年第19期

论文发表时间:2018/10/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c4169c2b232cbdd0162f3f7e.html