# 古建筑火灾风险与消防防火措施论文_张玉红

摘要：从实质上来说，古建筑不仅仅是十分重要的历史文化遗产，而且也是国家文明的重要标志。古建筑的存在，不仅仅是某个国家的财富，而是全人类共同的宝贵财富。其不仅保存着人类文明进步的痕迹，而且也指引了人类未来发展和进步的方向。加强对古建筑的保护，是全世界的责任。但是，在实际情况下，因为种种因素的影响，古建筑也面临着较大的火灾风险，还需要对其加强防火保护。在本文中，就针对这部分的内容进行了探讨。

关键词：古建筑；火灾风险；消防防火措施

加强对古建筑的保护，是全世界都十分关注的问题。而在对古建筑的各项保护中，消防防火就是其中至关重要的一环。由于古建筑本身就具有着十分特殊的意义和珍贵的价值，所以与现代建筑相比，在消防防火保护工作中，也存在着不一样的特点。由于古建筑是无法替代的重要财产，一旦发生火灾，就无法再生。所以，在对古建筑进行消防防火的工作中，也必须要考虑到这一点，加强对消防设计、规划以及保护工作的重视。

一、古建筑的火灾风险

（一）建筑风格材料的影响

从实际情况来看，在当前社会中遗留下来的文物古建筑，大都是成群修建的，毗邻建造连成一片，中间很少有间隔，大都是砖木、木制的结构。而且，在某些古建筑之间，还大都是通过木质廊子连接起来的，屋檐也都是交错在一起的。并且，这些古建筑大都是用木质材料等可燃材料修建而成的，耐火性能很差。一旦某个区域发生火灾，就很容易在短时间内导致整个建筑群全都被引燃。

（二）建筑位置的影响

根据大多数的古建筑修建情况来看，很多古建筑都是分布在比较偏远的地方的，远离城镇，大都是环境幽静的高山。而且，古人们在修建房屋的时候也大都会利用地形地势，随坡建造，地理位置比较偏僻，通路曲折逶迤。在实际情况下，也很容易受到外界各种因素的影响，比方说雷电、地形、地貌等。前往古建筑的道路步行都很难通过，而消防车就更难靠近。所以，一旦这些古建筑出现火灾，那么就很难在短时间内扑灭。而某些古建筑，还会位于城镇附近。但是，这些古建筑又具有形体高、院墙高以及台阶高和过道窄等特点。所以，一旦发生火灾，即便是消防人员可以快速到达现场，消防车及其他消防设施也很难靠近失火的古建筑，从而为消防救援带来困难。

（三）消防基础问题的影响

从实质上来说，由于很多的古建筑都修建在比较偏远的地方，比方说高山、深谷等等。而相关的管理部门，也大都会将精力放在对古建筑的修缮以及经营等方面。在安全方面，尤其是在消防安全方面的考虑，却不太深入和充分，某些古建筑的消防安全甚至还处于无人管理的状态，缺乏完善的消防管理制度，在防火巡查和制度落实方面存在缺陷。另外，还有一些古建筑由于历史的局限性因素，所以也无法使用现代科学的消防规划，不仅没有水源设施，甚至也没有灭火设备和消防管道等，甚至消防通道狭窄及防火间距严重不足等问题，也普遍存在。而这，也就导致古建筑在发生火灾时初期营救不到位。

二、对古建筑的消防防火措施

（一）根据古建筑的实际情况来做好安全专项规划，合理配置消防设施

要想加强对古建筑的消防防火安全保护，那么也需要在总体规划的基础上，根据古建筑的实际情况来制定相关的文物古建筑防火安全工作专项规划，科学的制订、实施消防规划设计，并且根据古建筑的实际来合理的拓宽消防车道，留足防火间距，并且落实消防水源。在改造水、电、气等管道工程时，也应当尽可能的合理的改造地下消防管网，以此来设置完善的古建筑消防安全条件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

具体来说，由于大多数古建筑在地理环境方面存在限制，所以针对某些缺水的古建筑，则应当适当的设置消防水池，以免在古建筑灭火工作中出现供水空白的现象。与此同时，在古建筑内部，还应当根据具体需要来配置一定数量的灭火器。并且，在灭火器的配置方面，也应当注意到以下几个方面的要点：其一，应当将灭火器放置在位置比较显眼而且方便取用的地方。并且，也不能够影响安全疏散。针对某些存在视线障碍的灭火器设置点，还需要设置指示其位置的发光标志。其二，若是在古建筑内配置了手提式灭火器，那么还应当将其设置在灭火器箱内或者是挂钩、托架上，其顶部离地面高度应该小于1.5米，而底部离地面高度，则不能够小于0.8米。其三，灭火器应当放置稳固，而且铭牌必须朝外。如果设置在室外，还应当有必要的保护措施。

（二）加强培训，提高相关人员的防火意识

在预防火灾的工作中，提高人员的防火意识，是其中的重中之重。因为，从实际情况来看，很多古建筑之所以发生火灾，或者是社会上所发生的的各类火灾，大都是因为人们的消防知识不足、防火意识比较淡薄等导致的。因此，要想做好对古建筑的消防防火保护，提高人员的防火意识也是其中的重点和难点工作。在实际情况下，可以从另个方面来着手：其一，在日常情况下应该尽可能的做好安全隐患排查，并且对有关人员积极地开展安全知识培训工作。在这里，需要相关人员定期排查古建筑的安全风险。而且管理单位也应当定期对相关管理人员进行安全培训，培训的内容需要涉及到火灾的危害、初起火灾的扑救以及人员的疏散和灭火器的使用等方面，切实的提高管理人员的防火意识和救援能力。其二，需要定期开展应急演练工作。应急演练工作的开展，可以提高相关人员的能力和意识。在实际情况下，有关管理单位可以根据古建筑的特点来制定对应的火灾事故应急预案，并且定时开展实战演练，以便能够在真正发生火灾时正确、快速的应对。

（三）在古建筑的改造和维修中尽可能使用不燃或者是难燃材料

为了能够尽可能的保护古建筑，在日常情况下通常都会对古建筑进行改建或者是维修。而在具体操作的过程中，应当在不影响古建筑原貌的基础上尽可能的使用不燃材料或者是难燃材料。如果必须要使用木材等易燃材料，那么还应当提前对木材进行阻燃处理，比方说在表面刷涂饰面性防火涂料，以此来降低木材表面的燃烧性能，提升建筑物的耐火能力。另外，针对古建筑内部悬挂的幡幢、飘带、帐幔等纤维织物，也需要进行防火阻燃处理或者是重新选用难燃材料替换。

另外，也可以使用厚型无机防火涂料等附着力强、稳定性好以及耐火极限高的防火涂料涂刷在古建筑裸露的基石上，以免因火灾而导致基石爆裂，从而避免古建筑因此而坍塌。除此之外，由于古建筑大都是依山而建的，地势比较开阔，而且有的屋脊中部还埋设着有毒金属物，导致建筑物很容易受到雷电袭击，从而发生火灾。因此，为了避免古建筑因雷击起火，还必须在古建筑中相应的配备防雷装置，比方说在古建筑的最高处安装接闪装置，例如避雷针、避雷线等，也可以集中形式结合起来使用。在主要殿堂内，也可以安装先进的防雷系统，以此来提高古建筑的防雷保护范围，在最大的程度上避免古建筑因雷击起火。

结束语：

总而言之， 古建筑一旦发生火灾，就很容易导致文物价值、历史价值受损，并且还是不可再生。因此，在实际情况下，有关部门也必须要根据古建筑的特点来采取针对性的消防防火措施。

参考文献：

[1]许文杰.基于事故树分析法的古建筑消防安全风险分析[J].科技与创新,2018(13):6-9.

[2]周会会,孙晓宇,苏文彬.古建筑火灾事故的统计分析及对策研究[J].消防技术与产品信息,2017(11):13-16.

[3]薛静雅,刘宁,王浩,等.古建筑风险保障现状与保险思考[J].保险理论与实践,2017(09):66-78.

[4]周尔东.文物古建筑火灾特点分析与消防安全措施探讨[J].江西化工,2017(03):149-151.

[5]刘天卓,王敏,焦慧芳.风险信息、风险感知与火灾防范行为——以古建筑火灾为例[J].华南理工大学学报(社会科学版),2017,19(01):80-89+96.

论文作者:张玉红

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c429ee02634af89ea1c468c9.html