# 提高电力继电保护的运行可靠性策略论文_常栋

摘要：第二次工业革命以后，电力得到了广泛的运用，尤其是近些年，电力能源已经成为人们日常生产、生活的主要能源，进而也就在一定程度上影响着人们的生活质量。而继电保护作为电力系统的重要组成部分，对于有效的保证供电系统的稳定性、持续性以及不断的促进电力系统的稳定发展都具有至关重要的作用。因此，我们就应加强研究与分析通过什么样的方式可以有效提高电力继电保护的可靠性，从而提高电力系统运行的稳定性，以此来有效的促进电力系统的长期稳定发展。

关键词：电力系统；继电保护；运行可靠性

1 电力系统继电保护装置概述

继电保护装置它包含了对电路的保护，以及电路基础元件的保护。一般情况下，继电保护装置主要应用于变电站以及断路器的位置安装。在实践过程中，通过继电保护装置的应用，能够切实的将电力系统运行的状态监控，同时还能够判断，电力系统运行过程中故障发生的类型，在继电保护装置应用的过程中，它能够对整体系统的运行效率产生保护作用。

2 提高电力继电保护的意义

随着科学技术的不断发展，人们对电的使用越来越依赖，电成为了人们生活中必不可少的一部分。为了进一步保证电力系统运行的安全性、稳定性，积极引入了继电保护装置，对电力设备、电气元件进行实时的检测，及时的发现电力运行过程中存在的问题，并隔绝故障，降低故障造成的损失，保障电力系统运行的持续性和安全性。但是继电保护系统在运行的过程中也是受技术、设备、人员等多种因素的制约，其可靠性也受到不同程度的影响。因此，为了有效的提高电力系统的运行可靠性与安全性，我们不仅要有效的保障各个保护装置之间的相互配合，而且我们还应不断的促进电力系统的正常运行。

3 影响继电保护可靠性的因素

3.1一次设备的影响

电流、电压互感器起到数据采集的作用，继电器依据指令作出反应，它们对装置的可靠性都有较大影响。电磁互感器达到饱和后，继保装置反应速度变慢，甚至不动作，可靠性降低，严重时甚至导致电网故障，发生大面积停电。近年来一些变电站使用了电子互感器等设备，改良了电磁互感器具有的易饱和、误差大等问题，可靠性也在逐步提升中。

3.2继电保护装置的影响

继保装置的主要作用是实时监控电网运行状况，保障系统安全稳定运行。在硬件生产的过程中，部分生产厂家使用了质量较差的元件，使得装置的插件和保护屏需常更换。继保装置的软件存在缺陷可能出现拒动或者误动，不论是软件需求分析不准确、编码错误，还是结构设计不合理、测试不规范，都会影响到继电保护装置的可靠性。

3.3二次回路的影响

二次回路老化、绝缘破损等问题，也会让装置的正常工作受到影响。在智能变电站蓬勃发展的背景下，光纤通信网络替代了二次电缆，光纤需要连接的接口大量减少，降低了错接的可能，但光纤制造工艺要求高，材料却更脆弱，对环境要求也更高。光纤若出现故障，继电保护装置将无法及时收集到信息，也不能及时发出报警信号。

3.4人为因素的影响

安装继保装置时，作业人员的技能水平是影响工程质量的主要因素之一。如不能依照安装图纸正确完成接线，会严重影响装置的正常运行。投运后对继保装置维护也对其可靠性造成影响，这就要依靠工作人员的责任意识了。例如，在开关校验中检查出CT某同一绕组有一相阻值与其他两相明显不同，就需要对二次回路进行细致的排查，检查端子箱内该相的连片有无松动，如果确无松动，则需要请电气试验班再次进行CT试验，查明原因后甚至需要更换CT。若工作人员缺乏责任心，就会降低装置的可靠性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.5外部环境的影响

继保装置较为精密，易受外部环境的影响。例如大气中的粉尘和腐蚀性气体，会弄脏、破坏甚至腐蚀保护装置的电路板，给装置的性能造成影响。长期高温也会加快继电保护装置的老化，降低可靠性。此外，一次设备开关分合的多次震动也可能造成二次接线松动。

4 继电保护可靠性途径分析

4.1 强化继电保护验收工作

做好好继电保护验收工作是提高其运行可靠性的关键。在实践过程中进行继电设备，装置安装之前，需要对设备进行全面的调节试验，并且需要将验收工作放在工作的首要位置。并且在进行相关的运行检测质检后，需要将相关的验收单据交地主管部门，同时安排相关的工作人员，对其的断电功能以及保护功能进行试验，保证继电保护装置处于正常运行的状态，另外，对验收以及试验过程中拆卸的元件，需要及时的做好接线恢复原位工作。

4.2 强化继电保护的智能化

在科学技术不断的发展过程中，智能化技术在各行各业应用越来越广泛，而对于电力企业也不例外，在电力系统智能化技术应用也越来越广泛。模糊逻辑以及遗传算法等先进技术，已经被应用于电力系统当中，随着智能化的不断完善及发展，智能化技术的理念越来越成熟，这就保证了继电保护装置运行的可靠性得到了进一步的提高。在实践过程中，通过智能化技术的应用，它在能够将继电保护装置运行可靠性能提高的同时，还能够对保护装置的运行时间运行状态、使用寿命进行管控。并且在智能化技术运用的过程中，能够及时的将不利因素排除，同时还能够在根本上，将影响继电保护运行状态的因素解决，在一定的程度上提高了继电保护的可靠性。

4.3 提高工作人员的专业技能水平

在实践过程中，需要将继电保护装置运行的可靠性工作放在首要位置，同时将相关的规章制度以及管理制度建立出来，保证工作人员的专业水平技能得到提高。在实践过程中，导致继电保护装置运行可靠性不稳定的原因之一就是工作人员专业技术水平低下，以及相关工作人员的专业知识不达标导致的。因此在此类问题上，需要着手从专业技能培训以及教育工作入手，将相关员工的安全意识和责任意识提高，从而保证相关工作人员在对继电保护故障处理的时候，能够以工作质量为中心，提高继电保护装置的工作状态。此外，还需要通过多方面的途径结合，将继电保护装置的可靠性能提高，以保证电力系统运行的正常发展。

4.4做好技术创新工作

首先，在实践过程中，需要按照既定保护装置的功能以及特点，通过创新技术的应用，将它的可靠性提升，从而对电力的保护力度起到作用。

其次，在继电保护运行的过程中，还可以结合先进的技术，对继电保护装置内容进行优化。例如，通过故障检测技术，以及自动恢复供电技术功能的实践应用。切实的将继电保护装置的可靠性提升。此外，在实践过程中，需要全面的采取相关的优化方式，对继电保护的装置硬件结构进行改进。可以使用体积小，性能强，具备环保性的材料，对继电保护的装置进行生产。

最后，在实践过程中，需要结合继电保护装置运行的基本要求，在了解继电保护装置运行功能的基础上，采用科学的方式将继电保护装置运行的可靠性提高。

5 结束语

总之，随着我国科技行业的不断发展，我国科学技术的普及率越来越广，现代科技的发展目标逐渐转向为网络化、自动化一体化发展，电力系统继电保护技术也不例外，这样的发展要求保护技术在创新之余，保证技术质量，工作人员实施保护技术时认真负责，对维持电力系统的寿命也有重大意义，未来我国的发展重心也将继续放在科技发展上，使我国科学技术再创佳绩。

参考文献

[1] 李超宏. 电力系统继电保护故障检测新方法[J]. 南方农机,2015(12):89.

[2] 杨覆岳, 朱庆禄, 陈亦隆. 变电站扩建工程继电保护的安全技术措施[J]. 工程技术研究,2016(08):174+177.

论文作者:常栋

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c45df1ff892a94e7e218fc46.html