# 关于建筑施工技术中节能理念的应用分析论文_汪彬

淮北市安居建设监理有限公司 安徽淮北 235000

摘要：随着现代节能意识的推广和普及，人们在生活中提出了越来越多的对于节能的要求。建筑工程一直是高能耗的工作，在建筑中加强节能技术的运用，对提升建筑行业整体的节能水平有着重要的意义需要进一步加强对其的研究。在建筑施工中，严格坚持节能理念，优化施工工艺，改进施工技术，全面落实建筑节能理念，提高能源利用率降低能源损耗，从而增加建筑企业的经济收益，最终实现建筑行业的稳步发展。基于此本文分析了建筑施工技术中节能理念的应用。

关键词： 建筑施工技术；节能理念；应用

1、建筑施工中节能理念的应用现状

1.1、节能技术应用不到位

节能技术应用于建筑施工上是一项系统化的人物，并不是一蹴而就的，节能技术应用于建筑施工过程中首先要有科学的节能技术为前提。但是我国目前节能技术应用于建筑施工上存在着一定的问题，有的施工单位因为新型的节能技术成本高而选择放弃，有的开发商将节能建设仅仅作为一种宣传的手段和口号，将节能技术作为建筑施工的卖点之一，但是对于节能技术在建筑施工中的应用却是没有落到实处。

1.2、节能设计标准及其制度比较落后

任何一个领域的发展都离不开行之有效的标准和制度。而对于建筑节能设计方面同样如此。当前我国政府等相关领域在建筑节能方面，无论是在宣传上，还是在标准、制度上都有一定的欠缺，相对来说还比较落后。因此，需要进行进一步的完善。

1.3、建筑施工节能在设计方面存在的问题

当前建筑节能应用中存在的问题除了以上两个方面外，还有一个比较严重的问题就是在节能的设计方面。设计是一个建筑的最初阶段，更是节能理念应用最为关键的一个环节。就我国当前的建筑节能设计而言，还处于比较初级的阶段，与发达国家的建筑节能设计还有一定的差距。因此，在今后的发展中，要在不断研究的基础上、也要引进国外先进的技术，进而提高我国建筑节能设计的水平。

2、建筑施工技术中节能理念的具体应用

2.1、屋面节能施工技术的应用

室内温度调节是建筑能耗的一个重要组成，在屋面施工时使用恰当的节能建筑材料可以在一定程度降低这一部分的耗能。常见的操作方式包括设置隔热层或隔凉层，如屋面蓄水植被、楼顶反射层等，这些设施的建设帮助建筑抵御外界温度的影响，使屋内的温度变化范围缩小，从而减少调温系统的能量消耗。建筑工程在使用屋面节能施工技术时，应该注意以下几个方面：其一，施工中一定要严格遵守施工图纸关于厚度、普坡度的施工要求，选用的节能材料必须满足设计需求，切要与建筑的保温层导热性能相近，否则容易出现热桥问题。施工是要预留一定缝隙，避免材料因为热胀冷缩产生挤压裂缝。同时考虑排风孔、通风孔等项目，以此保证节能施工技术的应用果；其二，在选择屋面保温隔热材料时，应该根据建筑工程的

实际状况，选择导热系数、吸水率容重、外观等符合相关的技术规范、设计标准等施工材料，同时在保管材料时必须做好防潮、防水等措施，在施工的过程中严格的按照施工工艺流程进行施工；其三，蛭石、水泥珍珠岩等特殊材料的施工要做到铺设厚度是设计厚度的 1.3 倍左右。铺设后要进行抹平操作，将操作面平整到规定要求，保证铺设厚度。最后一定要保证养护工作，防止铺设层出现干缩裂缝导致漏水问题，以此提高屋面的整体保温性能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2、墙体节能技术及其应用

墙体施工节能技术主要以对墙体的保温为主，在对墙体施工进行节能技术时主要考虑的是如何增强墙体的保温性能。首先是砌体材料的选择，当前对外墙砌体材料有很多节能技术的出现，结合当地的实际环境，选择最佳的外墙砌体材料，可以实现砌体和保温一体化。对于使用单独保温层墙体的施工，则需要需选择保温性能好，又环保节能的外墙材料进行保温。

2.3、门窗节能施工技术的应用

施工中主要减少门窗的传热系数，增强门窗保温性能，实现节能的目的。同时还要提髙施工人员技术水平，保证门窗具 有良好的密实性，促进施工效果提升。合理选用门窗施工材料和玻璃，常用铝合金和中空玻璃，能取得良好施工效果，不仅可以节约门窗施工和装修成本，还能提髙建筑物的舒适性，降低能耗，为人们营造舒适的环境氛围。采用密封性较强的中空玻璃，用密封胶进行处理，从而在中空玻璃间形成千燥的气体空间，实现调节室内温度，达到节能的目的。例如，某建筑工程门窗施工采用普通铝合金窗，平均窗墙面积比 23％，传热系数 5.5/m2，外窗综合遮阳系数 0.54SC，不仅为人们营造舒适的生活环境，还具有明显的节能效果。

2.4、太阳能节能技术的应用

太阳能是目前应用最广泛的可再生清洁能源之一，取之不尽，用之不竭，并且不会对环境在成任何污染。太阳能技术在建筑工程行业当中也得到了广泛的应用，主要包括太阳能电池、太阳能供热采暖等方式，如将太阳能电池安装在建筑物的顶部，用以对太阳辐射的能量进行吸收，将热能转化为电能，进而储存到太阳能电池当中。虽然太阳能电池的容量非常有限，动力也不足传统的煤炭与石油充沛，但是在维持建筑物的基本照明以及动力运转方面是不成问题的。同时，将太阳能转化为热能，也基本上可以满足建筑物日常的供暖需求，这也是太阳能热水器的核心原理。在建筑工程施工当中，可大力采用 太阳能技术，以降低能源消耗，实现节能减排的环保目的。

3、提高建筑工程施工技术节能效果的措施

3.1、改进施工方案

在建筑施工过程中，若想全面贯彻节能理念，有效发挥节能作用，应进一步深人，建筑施工周期较长，具有一定的连续性，主要包含施工组织设计、资源利用。因此，我们应结合建筑施工的具体情况，改进施工方案，妥善安排建筑施工所需要的各种资源，全程监控，以免出现浪费现象，适当调整工作人员，有效规避因机械设备故障而引发的能源浪费现象。

3.2、完善施工工艺

在科学技术高度发展的新形势下，建筑行业若想实现自身的稳步发展，应明确时代发展要求，与时俱进，合理利用现代技术，不断完善施工工艺，同时，还应紧密结合建筑节能、科学技术与工作效率提高，只有这样，才能切实保障施工质量，并节省工程材料，达到节能目标。

3.3、大力使用绿色可再生能源

近年来，环保意识逐渐增强，在建筑设计中更加关注可再生能源，这是因为绿色可再生能源不仅零污染，且总量丰富，因此，在未来，我们应大力使用绿色可再生能源，较为常用的有天阳能、地热能等，其中地热能源使用成本较低，零污染、清洁且经济，而该能源的获取主要通过地壳深层热水抽提来实现，可将其用在冬天进行取暖。

总之，而当前建筑领域的不断发展以及节能理念的提升，使得现有的节能理念的应用已经不能十分有效的满足建筑施工领域的发展需求。因此需要进一步加强对其的研究，从而促进建筑行业向更加绿色和谐的方向发展。

参考文献：

[1]薛可心 .论建筑施工技术中的节能理念应用[A].科技部 .2016年全国科技工作会议论文集[C].科技部，2014：1.

论文作者:汪彬

论文发表刊物:《防护工程》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c47040032b81bd1096cf251c.html