# 电气运行常见故障及其应对措施研究论文_王文

（国网朔州供电公司 山西朔州 036000）

摘要：近年来，随着我国经济不断发展，人们的生活质量有着较大改变。电力对当代社会建设发展有着重要的作用。其在运行中也存在很多问题。一般而言，在长久的运行中，电力电气在运行中也出现了很多问题。降低损失，提高经济效益，加强安全用电，能够规范我国社会各项建设。希望能够加强社会群众对电力运行的运行和深入了解，这样有助于各项故障建设。

关键词：电气运行；设备；故障；措施

1.电气运行的故障的原因分析

1.1电气误操作

在电气运行中，电气误操作在电气故障占有不少的比率，而且影响严重，是电力生产中危害极大的责任事故，轻则误启停设备、造成机组异常或降低出力，重则造成设备损坏、人身伤亡等严重恶果。究其原因主要有：运行管理制度不完善，未建立电气操作票、工作票标准制度、电气操作监护制度执行不到位；运行人员技术培训、安全培训不到位；电气“五防”管理、执业不到位，误入带电间隔，误操作断路器，带电合接地开关（或挂接地线）、带地线（或接地开关）合断路器，带负荷拉、分刀闸；防误闭锁装置管理不严，执行不严；违章操作，违章管理，违章指挥；运行人员精神状态不佳，下令不清楚。

1.2电气设备电压超载

在一定标准范围内，发电设备才能正常的工作。但是某些时段，电气设备的电压会发生超载情况，设备运行失败，电气设备压力过大也会导致短路和电路熔断。更严重的是，还会由于温度过高大致火灾的发生。发的损失和对工人生命的威胁。对于发电机设备的整个系统，当电压高于额定值时，励磁会增加，转子电流增加，温升效应增强，加速了设备的老化，增加了铁/铜的损耗。当电压低于额定值时，诸如卷绕芯的发电机部件的稳定性恶化，设备不能正常稳定地操作，并且发生单元的异常振动。

1.3直流系统接地问题

电气运行中，直流系统为电气设备和系统提供控制、保护、信号、自动装置和事故照明的电源，直流系统易发生单点接地，单点接地不会影响设备运行，但两点接地会使保护误动和拒动、指示器指示不正常、熔断器熔断，影响电气设备的正常运行，甚至导致电气系统瘫痪。直流系统接地原因主要有：天气不好，下雨天，环境潮湿，引起直流系统接地；设备维护不当，引线接头松动；检修人员操作不当；小动物破坏绝缘；直流串电；二次回路接地。

2.电气在运行当中常见的故障分类

2.1根据设备是否出现指示对故障进行分类

电气设备在运行过程中如果发生故障，有时会出现指示，有时不会出现指示，根据是否出现故障指示可以将电气设备的故障分为无指示故障和有指示故障。随着信息技术、自动化技术以及智能技术的快速发展，目前大多数电气设备上都设置有自诊断的程序，该程序可以对设备的运行情况进行实施的监控，一旦发现其运行出现异常，就会立即发出报警信号来提醒相关工作人员，同时，显示屏上还会显示对故障进行初步判断之后得出的信息，这时，设备管理人员就可以根据信息对设备的故障位置以及类型进行快速的定位和诊断，然后对其进行维修。无指示故障一般要比有指示故障的程度严重一些，大多数情况下无指示故障的出现都是因为硬件线路损坏，对无指示故障进行维修和排除时，相关工作人员要对问题进行细致地分析然后设计出最为优化的维修方案之后再进行维修工作，无指示故障的排除不仅要求维修人员具有丰富的故障维修经验，还要求其熟练掌握电气设备的内部结构和控制系统的运行规律。

2.2根据故障产生的条件进行分类

根据电气设备故障的产生是否具有随机性，可以将故障分为随机性故障和系统性故障。随机性故障是电气设备在运行当中不定时出现的一种故障，具有随机性和不确定性两个较为明显的特点，而且，针对随机性故障的故障分析工作难度非常高，对其进行维修和排除的过程中，容易受到很多方面因素的影响，导致维修工作的质量和效率较低，比如：电气设备内部温度较高、线路局部位置出现松动、元件可靠性不高等，因此，这就要求维修人员通过细致地分析和反复的试验之后，再对随机性故障进行维修。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆系统性故障一般是指在某些固定条件下电气设备运行当中出现的故障，与随机性故障不同，系统性故障是可以预料的，因此其维修难度相对来说较低。

3.对于电气运行故障应对措施

3.1加强电气设备定期检查维护

中电气设备的健康状况，直接影响的带负荷能力。在电气运行中应加强电气设备的就地的巡检和盘上参数监视，发现设备缺陷隐患应及时联系检修处理，消除设备的缺陷隐患。电气设备应定期进行备用设备切换，发现缺陷及时处理，保证备用设备正常备用。对电气设备应进行定期保养维护，保证设备能持续正常运行，减少设备老化和损坏。在机组大小修应对全部电气设备进行全面检查，对运行中不能处理好的缺陷，进行根治处理，对有的设备进行技术改造升级。对于经常发生的设备顽疾，相关技术人员要进行全面分析给出技术方案，妥善处理好。相关技术管理人员应强对整个的分析管理，优化电气设备的运行方式，保证电气设备健康稳定运行，以避免发生威胁设备损坏，人身伤害事故。

3.2强化安全教育

对工作人员的安全教育和管理应当加强。综合考察团队内部成员的实际表现，工作细节应当在电气维护问题上，让工作人员知道电气维护是一项非常苛刻的职业，因此对维护技术人员的要求非常高。维护人员的资历将直接导致发的电气设备的正常运行，一旦有误将给发带来经济损失。在组织团队成员实施安全建设和管理教育时，必须密切关注设备的安全性，让员工熟知安全法规。并及时适当的配合现场设备演示，使得学习安全教育成为一种兴趣，激发员工工作的积极性。在团队建设的任务中，安全评估应纳入团队建设评估体系。通过团队设定的定量安全检查目标值，有效保证了电气设备在生产工作中的安全运行管理。全方位的骨干技术人员对于发极为重要，其不仅可以为发带来更大的效益，还可以节省人力资源，让维护技术人员意识到他们以及工作的重要性。对于发而言，让维护人员意识到电动机可以快速有效地恢复正常运行是非常重要的，他们是是否能否帮助减少损失并为发创造独立的关键因素。

3.3加强运行人员的培训

平时应对运行人员进行安全警示教育，电气安全事故往往造成重大人身伤害甚至死亡，重要设备损坏，后果严重。组织运行人员学习电力安全事故案例，分析原因，总结经验教训，举一反三，避免发生同类型事故，加强运行人员安全意识培养，坚持安全红线不能突破，减少和避免电力安全事故的发生。平时应加强运行人员的业务技术培训，组织运行人员学习运行规程和电力安全规程，并进行考试合格，才能上岗作业。进行电气防止误操作学习教育，减少避免误操作引起的电气运行事故的发生。通过学习培训，提高运行人员应对事故的能力，处理事故的能力。

3.4加强相关知识宣传

电力是我国改革环境建设的重要能源。电力虽然是一种经济性的产品，但是其在运行中会存在很多问题，如电气运行中容易出现很多故障。对此，建议相关工作人员加强对安全事故的预警分析，并及时对其进行措施优化，并制定相关的安全策略，且加强基层的知识宣传，降低因为电气发生而造成的损失。在进行相关管理时候，知识宣传一定要加强安全事故的分析，提高相关人员的警惕性。

结束语

电气是否能正常运行，关系到发电厂的发展，其操作系统又极为复杂，对其安全性和稳定性的合理控制是必不可少的。以及人们日常的需求，因此工作人员对相关问题必须予以高度的重视，积极采用有效的应对措施排除故障，做好检修，以相关大数据统计为依托，详细分析电气故障，确保电气稳定安全运行。

参考文献：

[1]杨柏林.试析电厂电气运行常见故障及其应对措施研究[J].山东工业技术，2019（20）：145-146.

[2]曲永富.电气设备在变电运行中的监控及异常诊断[J].科学技术创新，2019（18）：155-156.

[3]饶辉.变电运行电气误操作事故原因及防范对策[J].通信电源技术，2019，36（05）：277-278.

[4]周晓光.电厂电气设备运行效率提升策略探讨[J].山东工业技术，2019（15）：187

论文作者:王文

论文发表刊物:《电力设备》2019年第8期

论文发表时间:2019/9/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c47428e20dafaf5a1d51ddc9.html