# 浅析加气混凝土砌块墙面开裂的原因及防治论文_张华

张华

无锡蓝光和骏置业有限公司 江苏省无锡市 214000

摘要：加气混凝土砌块具备密度小、保温隔热性能好、隔音等长处，在新型墙体材料中得到普遍的采用，在框架结构建造中，成为替换粘土实心砖砌筑填充墙的主要材料。本文就加气混凝土砌块的优缺点及设计与施工中存在的问题作出简要探讨。

关键词：加气混凝土砌块；裂缝；防治

前言

近年来，随着绿色节能建筑的深入人心，加气混凝土砌块被建筑工程广泛使用。但因加气块是一种高分散多孔结构的硅酸盐建筑材料，内部孔隙率高；其孔结构内部大口径小，导湿与解湿性差，这种特性使传统的抹灰砂浆容易开裂、空鼓。

那么加气块墙体开裂的原因究竟在哪里呢？有没有防治的措施，来缓解甚至抑制加气块墙面的开裂呢？

根据在工地现场的实践经验，加气块墙面开裂的因素有很多，归结起来有以下几个方面：

1、与普通粘土实心砖等传统墙体材料相比的优缺点

加气混凝土砌块的优点：

（1）自重小：加气混凝土砌块的密度大约为500kg/m2.600kg/m2，只有实心粘土砖的1/2～1/3，大大减轻墙体自重，对结构的负荷减小了，由此可降低工程综合造价。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）保温隔热性能良好：加气混凝土的导热系数大约为0.08lW/（m.K）～0.29W/（m.K），只有普通粘土砖的1/5～1/8左右，保温性能大大优于粘土砖、灰砂砖等传统墙体材料，其原因是加气混凝土砌块在生产制作过程中加入了引气剂，使其内部形成大量封闭的微小气孔，这些封闭的微小气孔中含有热惰性的空气，提高了制品的保温隔热性能。

（3）隔声性能良好：由于加气混凝土砌块存在大量的气孔，其隔声性能显明好于实心的墙体材料。

（4）施工方便：由于砌块的规格比普通砖大得多；而分量又比较轻，因此砌筑墙体的时候效力大大提高，减轻了工人的劳动强度。同时，加气混凝土砌块具有凸起的可加工性，可钻、刨、锯、钉等，便于加工成异型砌块，适应不同模数墙体的施工。同时便于开槽敷设管线，而且可以直接在墙面上装置膨胀管，为后续的装备安装、装潢装修等带来便利。

加气混凝土砌块存在的缺点：

（1）强度偏低：个别只有2.5MPa～4.0MPa，因此不实用于承重墙。

（2）收缩大：收缩包含干燥收缩和温度收缩。加气混凝土砌块的干燥收缩值为0.3mm/m～0.5mm/m，是普通粘土砖的4倍，线膨胀系数约为8×10-6mm/（m.℃），也比普通粘土砖大得多，导致加气混凝土砌块的干缩变形和温度变形比较大。

（3）吸水性强，导湿性差：加气混凝土砌块气孔率通常达到70%～80%，但多数气孔呈封闭状，导致其吸水率高，而且吸水后水分易关闭于气孔中。同时封闭状的气孔减慢了其吸水速度，使其吸水过程变得很长能力到达饱和。

（4）与砂浆的粘结性差：由于加气混凝土砌块的吸水性强，因此容易将砂浆中的水分夺走，导致砂浆粘结性变差、水化不良，导致粉刷层空鼓等。

加气混凝土砌块的优点是其得以代替普通粘土砖成为新型墙体材料的主要原因，而其缺陷则是导致其开裂的主要原因，在一定水平上阻碍了加气混凝土砌块在我省的推广应用。

2、首先从设计入手

设计过程中，预防加气块墙体裂缝，必须以建筑设计为重点，设计者可根据有关规范的要求，结合建筑使用功能，各种材料的特性，采取有效的构造措施，尽量避免加气块墙体开裂。

3、其次从材料自身分析。

由于加气块的主要成份之一是粉煤灰，粉煤灰的抗干缩能力差，干缩率一般在0.4~0.8%。据有关试验证明，在28d内，粉煤灰的干缩完成50%，45d后，加气块干缩基本稳定。可见加气块的早期收缩是很大的，这为日后墙面砂浆的开裂埋下了隐患。所以控制材料的使用时间是相当有必要的。

此外我们曾在施工现场做了一次试验，在加气块上开一个小洞，灌满水，半小时后，水被吸干。此试验说明了加气块的吸水率也是相当大的，这将严重削弱墙体砌筑砂浆的强度、粘结性，再加上砌块墙体相对来说砌筑难度大，工人施工不当，饱满度不符合要求等等，这些都是日后加气块墙面会出现裂缝的因素。

在用户的投诉中我们还发现了这样一个现象，夏天砌筑的加气块墙体，多数到来年的春天，裂缝会大量出现。针对这一现象我们分析，这种开裂跟温差变形有直接关系。这些墙体经过秋冬冷缩，春天热胀，产生了墙面开裂。当然这种热胀冷缩的能力和材料自身的干缩、孔隙率有关。

4、在施工操作过程中分析

（1）在墙体上开凿水电管槽，挠动墙体，致使水平灰缝产生裂缝。

（2）我们都知道，在加气块墙高中度都要增设一腰梁，且在转角处设置构造柱，该腰梁及构造柱的模板如果安装方式不当，会挠动已经砌筑好的墙体，导致墙体水平竖向缝开裂。

那么针这上述这些原因，我们如何来防治裂缝的产生呢？

1、控制龄期，满足自然养护28天以上，让其材料在未被使用的情况下充分干缩。当然这就要从生产厂家着手了，或者在工地现场能有足够大的仓库，提前准备材料。

2、改变腰梁及构造柱的立模方式。采用对墙体水平挠动较小的方法抑制抹灰前的裂缝。

3、水电管线安装时，严格按照管线布置方案，并采用手提式角向磨光机进行开槽，开槽深度不得超过砌体壁厚的2/3，同时也不得过浅导致管线无法完全嵌入槽内。填孔采用比例约为1：3~1：4的掺加了聚丙烯短纤维的砂浆，并抹压密实。

小结：

以上仅为我对加气块墙面开裂的小结。在保证技术可行的情况下，又要考虑经济合理，这还有待专家的进一步探讨，开发出新工艺，使得加气块得到进一步的推广应用。

论文作者:张华

论文发表刊物:《基层建设》2015年16期供稿

论文发表时间:2015/12/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c4896026e0110484ebcfe393.html