# 低压集抄异常故障分析处理及预防措施探究论文_徐伟群

广东电网有限责任公司珠海供电局 广东珠海 519000

摘要：随着我国社会的发展，生产生活对于电力的需求愈发之大，在电力系统的运行中，低压集抄系统是一个关键的组成部分和要素，低压集抄出现异常故障，就会影响整体电力系统，必须要对低压集抄异常故障进行分析处理，对预防措施进行探究。

关键词：低压集抄；异常故障；分析处理；预防措施

我国近些年来的飞速发展，社会的进步以及经济水平的迅速提高，使得社会中用电量也急剧增大，生产生活对于用电量的需求不断增加，在这一背景情况下，电力系统中低压集抄方面正面临着更大的挑战。在电力系统的日常运行工作中，低压集抄由于电力系统面临着的诸多挑战，异常故障的问题出现次数增加增多，运行的效率和实际工作的效果都大打折扣。因此，对低压集抄异常故障进行分析处理，并依此总结出相应地预防措施，对于我国电力系统的稳定运行有着巨大的价值和作用。基于此，文章将对低压集抄异常故障分析处理和预防措施进行相应的探究。

1低压集抄终端工作原理

在电力系统中，低压集抄终端是十分重要的一个部分内容，对于整体电力系统的运行工作有着至关重要的影响。对低压集抄中出现的异常故障进行分析处理，对预防措施进行探究，就应当首先对低压集抄终端的工作原理进行了解。较为深入地认知和掌握其原理和工作方式，才能够真正地做出有价值的故障分析和预防措施的研究。

具体而言，低压集抄终端是由电能表、采集模块、采集终端、集中器和主站等几个部分组成构成的。其工作的流程是十分清晰明了的，通讯天线初步收集相关数据，并导向采集终端，在采集终端内对用户的电量数据信息进行收集，再将数据通过信道进行传输传递，使之到达集中器。集中器作用巨大，在此进行数据的整合，并将信息数据传递传输到主站，同时将信息数据分配至供电管理中心。这样的一个流程，是对低压端用户用电量的采集、整理和传输分配完成的一个过程。在低压集抄终端中，每一部分的作用和故障影响如表1所示。

表 1

虽然低压集抄工作的整体过程较为简单，但是由于数据传输量巨大，且采集系统对集中器内部的数据进行数据信息的抄表时，也容易出现问题故障，影响低压集抄的效率和质量。

2低压集抄常见异常故障分析

低压集抄在我国的电力系统中和电力企业中有着广泛而普及地应用，但是随着我国用电量的增加，电力系统工作压力增大，以及使用时间的增长，低压集抄系统不可避免地暴露出来更多的问题和不足，出现了一部分常见的异常故障。这些异常故障，对于电力系统的稳定运行有着严重的影响，制约、阻碍着电力系统的正常工作，对低压集抄常见故障进行分析，是尤为重要且必要的。文章本部分将对低压集抄常见故障进行分析探析。

2.1低压集抄采集成功率故障

在低压集抄系统中，其抄表系统最为主要的功能作用就是能够对远程对用户的用电信息和数据进行收集采集，从而帮助进行整体用电情况和用电费用的统计计算。当前，我国许多低压集抄的采集成功率较低，一方面，这并不利于电力企业高效开展日常的工作，阻碍了我国电力企业的生存法则。另一方面，对于整体电力事业而言，也并不利于电力系统的优化改进，不利于我国电力事业的发展进步。

而在低压集抄采集成功率故障中，也有着不同的方面因素。具体而言，第一个方面是低压集抄设备出现了问题和故障，一般而言是采集器跳闸或者内部出现结构性故障，或者是通信线缆、载波电力线路的损坏导致的住户用户电能表出现读表错误。除此之外，电能表与低压集抄设备的联系中断，采集器、集中器无法采集电能表信息数据等，也是主要的故障表现之一。第二个方面是低压集抄现场施工安装中出现的问题。低压集抄系统在整体的安装中，如果没有按照规定标准和正确的顺序进行接线的安装，就会导致电能表数据的读表、采集器的数据采集出现问题。第三个方面是低压集抄系统档案问题，这一问题故障的表现形式较为不同，主要是用户住户的电力数据没有及时跟低压集抄系统中档案数据进行匹配和更新，导致数据的不准确。除此之外，相关工作人员的人为工作疏忽也会极大地影响到低压集抄采集的成功率。

2.2低压集抄全部数据未采集

上一部分对低压集抄采集成功率较低的故障问题进行了探析，但是部分数据的采集失败是由于一部分原因导致或者造成的，相对而言较容易解决且影响较小。但是如果低压集抄全部数据都未采集，那么就会对整体的电力系统和供电企业带来巨大的不利影响。造成低压集抄全部数据采集失败则有着两个方面的原因：第一就是设备原因，包括集中器通信模块和采集模块的损坏，这会导致整体的信息数据无法进行采集。第二就是抄表天线的问题，一旦抄表天线出现安装上的疏漏和错误，就会使得天线受到屏蔽器的影响，天线的接收信号和发射信号的功能都会受到严重影响，不能进行数据的采集。

2.3低压集抄系统集中器离线故障

低压集抄系统终端的离线故障，经过众多的研究统计以及经验表明，主要是以下三个方面：一是施工质量问题，比如SIM卡槽没有扣紧，安装的不正确导致SIM卡方向出错。二是设备出现故障，例如SIM卡出现运行故障、通信模块出现损坏以及远程通信模块损耗等三个更加具体的方面，这三种情况是相互独立的。三是档案问题，主要有档案填写错误或者档案信息数据情况模糊等。

3低压集抄异常故障问题处理及预防措施

上文对当前低压集抄异常故障问题进行探析和分析，我国电力系统的稳定运行，必须要需要对这些问题进行解决。文章本部分将对低压集抄异常故障问题的处理和预防措施进行阐述总结。

3.1档案问题处理预防

档案问题的处理，一方面需要加强相关人员的工作能力和专业素质，提高工作人员的积极性和主动性，及时更新用户用电数据信息，做好日常的维护和排查工作。同时还需要建立和规范相关管理制度，明确岗位职责，从根本上预防档案出现问题和纰漏。这样的处理和预防措施，能够很好地解决低压集抄系统中档案的问题和故障。

3.2施工质量问题处理预防

施工质量的问题进行处理，需要要求专业人员进行高标准高要求操作，同时确立持证上岗的制度，加强相关专业技能的培训，提升专业人员的技能素质，使得每一部分的施工都能够达到相关的标准和要求，确保施工质量不会出现问题和故障，从而减少因为施工质量问题出现的低压集抄故障。

3.3设备问题处理预防

设备问题的处理，首先需要对事故的问题进行分析，找到问题和故障源头，对问题和故障进行记录，根据记录和相关的规定要求进行及时地处理，同时根据实际的问题选择合适的应对措施方案，采用先进技术对故障

进行处理。在日常的运行中，需要对设备进行高效的维护保养，从而减少因为设备问题出现的低压集抄故障。

4结语

综上所述，随着我国电力事业的飞速发展，低压集抄中出现的问题更多，对这些问题进行分析处理解决，已经成为了亟需解决的问题。文章对低压集抄的故障问题分析处理和预防措施进行研究，希望能够帮助推动相关行业发展。

参考文献：

[1]黎耀忠. 电能计量自动化系统在电力计量装置异常时的应用[J].技术与市场.2017（11）

[2]程东乾，韩祝霞. 浅析低压集抄异常故障处理及调试技术[J].通讯世界.2016（06）

论文作者:徐伟群

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c48b0e8fbaf193eaa8d53eb7.html