# 电线电缆绝缘检测技术论文_何玉明,居子建,徐伟

宝胜科技创新股份有限公司 江苏省扬州市 225800

摘要：现阶段，我国对电能的需求不断增加，电力资源管理工作也越来越受到重视。对于电力资源来说其整体的体系搭设需要满足整体建设要求，在整个电力系统的建设上，电线电缆是较为重要的组成构件之一，而对于电力系统来说，在实际的使用上仍让会存在较多的问题，在电力系统的具体建设上会出现有关的安全问题，如果电线电缆发生不绝缘的问题，就会导致电力安全事故的发生，所以在当前的电缆电线绝缘问题上，要使用较好的检测技术来满足实际的使用需求，为供电可靠性和用电的安全性达到整体提升。

关键词：电力设备；电线电缆；绝缘故障；检测技术

引言

绝缘电阻主要指导体材料之间绝缘材料的电阻，属于当前电线电缆质量检测中不可缺少的检测项，从该检测数值能够有效判断绝缘材料质量、加工制作工艺质量等，避免质量不合格的电线电缆应用到实际电力工程中，有效确保电力工程的施工质量。由此可见，当前针对电线电缆绝缘电阻进行科学的检测试验具有较高的必要性。

1电线电缆的绝缘性能概述

在不同类型和规格的电线电缆中，使用了不同的绝缘材料，用于将负责导电的芯体与外部环境隔离。电压等级较低的电线电缆通常使用塑料或橡胶作为绝缘材料，直接挤包在导体上。而对绝缘性能要求较高的高压电线电缆，则需要有多个绝缘层的保护，由与芯体直接接触的部分、绝缘护套以及二者之间填充的绝缘介质构成，绝缘材料的使用也同时包括了多种类型，既可以是常见的注塑工艺生产的高分子绝缘材料，也有云母、氧化镁等无机物，这些绝缘材料组成的多个绝缘保护层，可以达到高压变配电设施的运行安全等级需要，在保障电线电缆绝缘性能的同时，让其机械强度与耐火等级也达到相关技术标准与使用规范的要求。

2电线电缆绝缘故障因素

目前电力系统的建设上需要关注相关的质量安全问题，而对于电线电缆来说在实际的使用上会存在有关的因素影响了实际绝缘效果。当前在电线电缆的实际使用上为了保证其可能出现的相关问题，就要针对各种因素进行全面合理的安排，影响电线电缆发生绝缘故障的因素主要体现在三个方面：①机械能问题，电线电缆绝缘材料的使用上为较为轻薄的材料，所以在当前的实际使用上要考虑具体的机械能问题，如果受到机械能的具体破坏，导致外部绝缘层出现损坏，最后使得绝缘体出现抗张强度和变化率的改变，影响了整体的使用效果。②在当前的相关设计上，需要完成相关的结构尺寸设计，对于电线电源来说，绝缘厚度、护套厚度和绝缘的偏心度都是需要考虑的，如果各种实际设计结构不会出现尺寸的不合格，降低的整体的绝缘性能，最后引发了故障问题发生。③相关的绝缘电阻，电阻是确认电线电缆导体材料的和导体横截面积等性能符合实际的设计要求。所以电阻就是其整体的判断标准。考虑电阻的实际情况就能够让电线系统更加的全面化，好的电阻计算率可以保证整体安全系统达到完善建设，电阻不合理会影响电线电缆的性能和寿命，严重的会产生电线电缆过度发热的情况，导致整体绝缘层出现问题，最后由于短路而发生故障。

3电线电缆绝缘检测技术

3.1绝缘电阻检测

在对电线电缆的绝缘电阻进行检测的过程中，还需要注意电线电缆的电气性能，由于其二者之间具有密切关联，所以在对绝缘电阻进行检测时，就可以充分提高电气性能的重视。一般情况下来讲，电线电缆的绝缘电阻能够直观的反映出其承受热击穿的性能参数。通俗来讲，绝缘电阻就是电线电缆的电线绝缘层所透漏出来的电流，是电流同电线电缆所承受电压数值之间的比值。在对电线电缆的绝缘电阻进行检测时，较为常用两种方法，分别为：电流电压检测方法、电流比较检测方法。所以，在对其进行检测的过程中，就应该合理对检测设备进行选取，从而充分保障实验检测结果的准确性以及可靠性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2绝缘材料机械性能

机械性能所涵盖的试验项目较多，一般与所使用的绝缘材料密切相关，除了空气箱老化前后拉力试验之外，不同材料所需检测的参数，差别较大。聚氯乙烯绝缘材料常见项目：失重试验、抗开裂、高温压力等；橡胶（橡皮）绝缘材料常见项目：空气弹老化前后拉力试验、热延伸、耐臭氧等；交联聚乙烯绝缘材料常见项目：热延伸、热收缩等。

3.3结构尺寸检测技术

电缆的整体设计上需要关注有关的外形尺寸问题，同时对于外观结构的观察上，需要对尺寸、结构和主要外观检测上进行合理的研究。同时在相关的尺寸检测上就要对有关的结构尺寸进行合理有效的研究，在电缆的实际设计与检测上有时其相关的问题都是可以通过观察的方法进行最为直接的观察。通过外观观察能够对整体的情况进行一个合理有效的展现。很多电缆的绝缘问题都是通过外观观察发现的，但是在实际检测上仍然需要使用器械检测，在电线电缆的结构检测上，为了让其能够符合具体的使用需求，可以使用物理方式，首先准备符合标准的电缆样式，然后运用对比的方式来完成各种有关的建设，通过物理检测方式能够判断出电缆物理变化情况，保证其结构和各种形态变化不会出现问题。最后就是对于电缆的尺寸进行的符合实际情况尺寸调查和研究，确定电缆的结构、保护层和断面都不会有相关的变化，达到整体外观结构良好和尺寸达标的设计要求。

3.4电压实验检测

电力系统在运行的过程中，通常来讲，电线电缆都需要承担相对较强的电磁场作用，进而就要求其具有相对较强的绝缘强度。为了能够充分保障电线电缆具有良好的绝缘强度，有效防止电磁场下出现电击穿等相应的问题，所以，就需要对电线电缆展开电压实验。在此过程中，为了能够充分保障电压实验检测结果的准确性，就需要注意实验环境的特殊性，然后截取部分电线电缆的样品，正式开展电压实验检测。然后在电线电缆样品的两端都通常特定数额的电压，保持固定时间，观察电线电缆是否出现电击穿的情况。与此同时，还需要对电线电缆的绝缘强度也进行相应的检测，然后判断电线电缆绝缘强度是否能够充分符合相关规定标准。在开展电压实验检测的过程中，相关工作人员还需要根据电线电缆样品的实验情况，判断不同种类的电线电缆不同的形式，有针对性的选取实验样品开展电压实验检测。并且，在进行电压实验检测的过程中，相关人员需要注意添加金属接地装置，并且将其连接到地基当中，使得实验过程得到充分保护，提高实验的安全性以及结果的精准性。

结语

综上所述，在当前的电力系统建设上为了保证其相关质量可以得到有效的提升，而对于电力系统来说，其主要的安全问题都是发生在绝缘问题上，就当前的检测来说，使用的主要方法具有一定的实际使用问题，结合有关的技术来提升整体的建设效果，合理和使用械性能检测、结构尺寸检测和绝缘电阻检测等技术方法为整个设计技术能得到整体的提升，使用各种技术让其达到检测目标。

参考文献：

［1］王明娟，吴元祥，殷仲皓.电线电缆绝缘检测技术探析［J］.现代制造技术与装备，2018（9）：61，63.

［2］张宇星，郝奇.浅析电线电缆绝缘电阻测试中示数的变化［J］.电气技术与经济，2018（3）：51-52.

［3］李志伟.电线电缆绝缘电阻测量不确定度评定研究［J］.科技与创新，2017（15）：89，92-93.

[4]初爱芬.电线电缆的检测项目及检验方法分析[J].科技创新与应用，2017（17）：291.

[5]王哲惟，张佳诚，吴云亮.浅谈电线电缆绝缘检测技术[J].建材与装饰，2019（10）：226.

[6]徐飞燕，黄波，邓存波.电线电缆质量检验问题研究[J].科技风，2018（16）.

论文作者:何玉明,居子建,徐伟

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c4a4c4d3b1d820ec3407045e.html