# 水利工程水闸施工技术及管理李文轩论文_李文轩

摘要：在实力行业的发展中，水闸是水利工程及与水利工程相关的电力工程所必备的组成部分。水闸工程的施工质量与水利设备设施的平稳运行，以及水利系统的正常运转有着非常密切的联系。因此，施工团队必须严格按照水闸工程的施工技术要点进行施工，以保证整套水利系统的正常运转。只有做好水闸工程的施工质量控制，才能确保水闸在整个水利系统中的安全和稳定，才能保证周边环境以及居民的生命和财产安全。基于此，本文主要阐述了加强水利施工中水闸施工管理的重要性和水利工程水闸施工技术及管理的分析，以供参考。

关键词：水利工程；水闸施工；技术及管理

一、加强水利施工中水闸施工管理的重要性

简单的说水闸就是一道闸口，其主要是为了在水利工程之中阻截水流或使水流出。合理的调控水闸，可以对水利工程的水流量进行有效的控制，使得水利工程发挥不同的作用，如：泄洪、防洪以及灌溉等。水闸的功能虽然简单，但水闸所需应对的水流情况较为复杂，所以，在进行水闸设计的时候，应该从多个方面予以综合考虑，确保水闸可以承受住不同状态下水流的冲击。在进行水闸设计时，首先应该充分考虑区域地形、地貌因素，合理利用区域地形优势，然后与水流状况相结合，依据力学计算方式找出最恰当的水闸位置、水闸形状及水闸的大小等。确保水闸在水流冲冲击状况之下，受力最为合理。除此之外，水闸间必然会有水位差的存在，在进行水闸设计时，应该把水位差考虑进去，并且要考虑水闸开关闸情况，确保在水流较大的情况下，闸门可以正常的开关。所以，增强对水闸施工管理是非常重要的。

二、提高水利工程中水闸施工技术水平的策略

2.1提高水闸施工人员的开挖技术水平

水利工程中的水闸在施工过程中涉及很多环节，所以对施工人员的技术水平要求很高。而开挖环节对于水闸的整体质量有着很大的影响，因此需要不断提高水闸施工人员的开挖技术水平，从而确保开挖环节的质量能够过关。只有开挖环节的质量过关了，才能够开启后续的施工环节。因此，施工人员在进行开挖之前需要对现场的地形地势等各种条件进行详细的观察和调研，然后再制定全面系统的开挖方案，通过提高技术水平来掌控断面的大小，避免出现开挖的土石方断面大小不合适的情况，减少对混凝土的浪费，从而让开挖质量达

到最好，为后续的施工奠定良好的基础。

2.2提高水闸施工人员的混凝土施工技术水平

混凝土在水闸施工过程中的应用范围非常广泛，因此施工人员首先要对混凝土进行严格的质量检查。第一、在配置混凝土时，需要严格遵循相关的规章制度选择最合适的材料，不要因为盲目追求经济效益而选择一些质量不好的材料。在配置完混凝土之后，要进行仔细的检查，确保混凝土的各方面质量能够达到施工要求，这样才能够开始进行混凝土施工。此外，也要提高施工人员检测混凝土的技术水平，特别是对于一些重点地方的混凝土需要进行详细的检查，确保混凝土没有质量问题。最后也要提高施工人员对于混凝土的后期维护水平，避免混凝土因为受到温度等外界影响而出现开裂等问题。

2.3提高水闸施工人员的金属结构施工技术水平

金属结构的施工技术水平对于水闸的质量有很重要的影响，如果金属结构的施工质量不高的话可能会影响到水闸的使用期限，所以必须提高水闸施工人员的金属结构施工技术水平。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行金属结构施工的过程中，首要任务就是根据相关的规定选择最佳的金属材料，其次在施工过程中也要严格按照操作环节进行施工，不能随意更改操作顺序，以免发生安全问题。水利工程建设企业应该加强对施工人员的技术培训，让施工人员熟知操作规则，如果有不按规定施工的行为必须进行相应的处罚与教育，让其明白正确操作的重要性。

三、加强水利工程水闸施工管理的策略

3.1做好混凝土主体工程的质量管理

具体来说包括以下几个方面：①水闸施工中所用混凝土，其组成物料主要包括水泥、骨料、粉煤灰等，施工单位需要对这些物料的质量、参数、规格等进行严格检查，确保符合水利工程施工标准。另外，对于一些大型的水利工程，对混凝土需求量较大，这些物料现场存放时，也要加强存储环境的管理，避免因为存储环境恶劣而出现失效、变质等问题。②现场制备混凝土时，应严格控制配合比，并且对制备混凝土时的温度、湿度等也有一定要求。③混凝土浇筑时，要考虑到大体积混凝土可能因为水化热带来的膨胀、裂缝等问题，在浇筑前需要预留冷却管，后期通过循环流动冷水带走部分热量，避免水闸混凝土出现裂缝。

3.2做好钢闸门安装过程中的质量管理

选购钢闸门时，应当严格筛选供货商，通过多家对比，选择品牌名气大、商业信誉好的厂商。同时，还要求供货商提供产品合格证书与质保单，后期如果出现质量问题，也可以协调退换货。加强钢闸门运输过程的管理，避免运输过程中因为颠簸等导致钢闸门受损。水利工程现场施工时，也要对钢闸门进行焊接变形控制，在安装墙过程中进行支撑以外，还要依照工艺制定的次序进行焊接。还应该针对施工图以及埋件的规定来制定与安装门槽预埋件等，以便保证各个环节的施工工序及质量，在控制好工期的前提下提升施工效率。

3.3后期养护与验收管理

在完成水闸主体工程施工后，养护工作也要及时跟进，主要是对于水闸混凝土工程的养护。根据养护形式的不同，可以分为外部养护和内部养护两种形式。外部养护要根据水利工程所在区域的气候条件来进行，例如夏季施工时，需要做好混凝土洒水保湿，可以避免因为水分蒸发过快导致的干裂问题。内部养护则是通过预留内置冷水循环管的方式，降低因为水化热带来的因为大体积混凝土内外温度差过大，胀缩程度不一致出现的裂缝问题。根据水闸施工所用混凝土的体积，确定养护时间，一般不得低于28d。

进行工程检测与验收。监理单位、质监部门与施工单位共同参与水闸施工的验收工作，要按照相关的验收制度依次完成各个项目的检测，例如混凝土的强度、防渗能力等。对于验收过程中存在的问题，施工单位和监理单位应当及时做出说明，如果确实存在问题，则需要如实记录，并在所有检测工作结束后重新整理。将水闸施工所有的图标、资料收集起来，以便后期检查和核对。

四、结束语

综上所述，随着新时代的到来，我国社会经济不断的完善，水利行业的规模不断的扩大，水利工程施工的质量成为了人们越来越重视的问题，而水利工程质量若要满足现阶段发展的需求，就需要加大对水利施工中各项管理工作的重视，确保每一项工作都管理到位，最终保证整个水利工程的质量。因此，加强水利工程水闸施工技术及管理的工作要求，为我国水利行业今后的发展奠定良好的基础。

参考文献：

[1]杨华.解析水利水电工程中的水闸施工技术[J].中华建设,2018(11):142

[2]赵丽萍.水利工程中水闸施工技术与管理措施[J].内蒙古水利,2019(11):28

论文作者:李文轩

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c4b51bcee916de9f6455820c.html