# 建筑基桩检测的主要内容与常用方法论文_梁克文

广西水电科学研究院有限公司

摘要：建筑工程中，桩基础是国内应用最为广泛的一种基础形式，其工程质量涉及上部结构的安全。我国年用桩量逾千万根，施工单位数量庞大且技术水平参差不齐，面对如此之大的用桩量，确保质量一直备受建设各方的关注。我国地质条件复杂多样，桩基工程技术的地域应用和发展水平不平衡。桩基工程质量除受岩土工程条件、基础与机构设计、桩土相互作用、施工工艺以及专业水平和经验等关联因素影响外，还具有施工隐蔽性高、更容易出现质量隐患的特点，发现质量问题难，出现事故处理更难。因此，设计规范、施工验收规范将桩的承载力和桩身结构完整性的检测均列为强制性要求，可见检测方法及其评价结果的正确与否直接关系上部结构的正常使用与安全。本文针对建筑基桩检测现状，阐述有效的基桩检测内容以及检测方法。

关键词：建筑基桩；检测内容；检测方法

引言

建筑行业的转型升级，要在确保建筑质量的前提下，随着桩基应用范围的扩展，大多数建筑工程中都需加强对桩基质量的把控，才能为后续施工奠定优良基础。毕竟，桩基是建筑物的基础和工程开展的前提，一旦建筑桩基质量不达标，就会影响建筑物的安全隐患，对人们生命及财产安全造成负面影响。建筑工程实际施工中，要突出桩基检测的工作地位，及时处理好桩基检测中所存在的问题，以确保桩基施工的有效性，加强对建筑桩基的质量控制。

1建筑基桩检测的作用

建筑物的基础和工程是否能顺利开展的前提就是建筑桩基达标，如果建筑桩基质量不合格，就会影响做工程施工以及加大建筑物的安全隐患。因此，近些年来建筑工程行业正在加强对基桩质量的检测，将基桩质量的好坏，纳入建筑工程施工评价以及建筑物安全评价指标中。从建筑质量方面来讲，桩基是目前工程建设大量采用的深基础形式，也是保障工程结构安全的基本组成部分，桩基检测的结果也是评价桩基工程是否合格的重要依据。

人们对建筑质量的安全性尤为关注，在此背景下，桩基检测引起了人们的普遍重视，由于桩基检测工程内容繁多，各种检测方法交叉运用，在整个建筑工程中，基桩检测是其开展建筑施工的基础，也是保障建筑工程施工达标的关键。从建筑质量以及建筑施工两方面来看，建筑基桩工程质量检测，影响着整个建筑工程的实施，相关单位需要合理使用质量检测技术，以确保建筑工程的质量。鉴于此，建筑桩基检测在建筑工程施工以及建筑安全和质量评价中占据重要地位，为确保建筑工程的有序和正常开展，必须要加强对建筑桩基检测的重视，基于不同建筑物的建设标准以及施工规范，合理选用有效的检测方法，加强对桩基工程质量的管控，为建筑工程有序开展奠定基础[1]。

2建筑基桩的检测内容

基桩的承载力和桩身完整性检测是基桩质量检测中的两项重要内容，工程桩应进行承载力检验是现行《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202和《建筑地基基础设计规范》GB50007以强制性条文的形式规定的；混凝土桩的桩身完整性检测是质量检验标准中的主控项目。因工程桩的预期使用功能要通过单桩承载力实现，完整性检测的目的是发现某些可能影响单桩承载力的缺陷，最终仍是为减少安全隐患、可靠判定工程桩承载力服务。所以，基桩质量检测时，承载力和完整性两项内容密不可分，往往是通过低应变完整性普查找出基桩施工质量问题并得到对整体施工质量的大致估计，而工程桩的预期使用功能和安全性需通过有代表性的单桩承载力试验来确定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3建筑基桩的检测方法

基桩检测应根据各种检测方法的适用范围和特点，考虑地质条件、桩型及施工质量可靠性、使用要求等因素，合理选择检测方法，正确判定检测结果。基桩检测可分为施工前为设计提供依据的试验桩检测和施工后为验收提供依据的工程桩检测。基桩检测应依据检测目的、检测方法的适应性、桩基的设计条件、成桩工艺等合理的选择检测方法。当通过两种或两种以上检测方法的相互补充、验证，能有效提高基桩检测结果判定可靠性时，应选择两种或两种以上的检测方法。基桩检测主要对其桩身完整性和承载力进行检测。

承载力的检测是为了确定单桩的极限承载力，主要的检测方法有：单桩竖向抗压静载荷试验、单桩竖向抗拔静载荷试验、单桩水平静载试验、高应变法检测。

桩身完整性检测方法有低应变法、声波透射法、高应变法和钻芯法，当一种方法不能全面评价基桩完整性时，应采用两种或两种以上的方法。除中小直径灌注桩外，大直径灌注桩一般同时选用两种或多种的方法检测，使各种方法能相互补充印证，优势互补。另外，对设计等级高、地质条件复杂、施工质量变异性大的桩基，或低应变完整性判定可能有技术困难时，提倡采用直接法（静载试验、钻芯和开挖，管桩可采用孔内摄像）进行验证。

检测方法合理选择搭配，目的是提高检测结果的可靠性和检测过程的可操作性，本文所列的这7种方法是基桩检测中最常用的检测方法。对于冲钻孔、挖孔和沉管灌注桩以及预制桩等桩型，可采用其中多种甚至全部方法进行检测；但对异型桩、组合型桩，这7种方法就不能完全适用（如高、低应变动测法）。因此在具体选择检测方法时，应根据检测目的、内容和要求，结合各检测方法的适用范围和检测能力，考虑设计、地质条件、施工因素和工程重要性等情况确定，不允许超适用范围滥用。同时也要兼顾实施中的经济合理性，即在满足正确评价的前提下，做到快速经济。

工程桩承载力验收检测方法，应根据基桩实际受力状态和设计要求合理选择。基桩承受竖向抗压时通常情况下采用竖向抗压静载试验，对符合一定条件和方法适用范围的工程，考虑到快速和经济的特点，也可选用高应变法作为补充检测。例如相同条件下，预制桩工程量大的单位工程中，一部分分项子工程可选用静载试验，而另一部分工程可用高应变法，前者应作为后者的验证对比资料。对不具备条件进行静载试验的端承型大直径灌注桩，可采用钻芯法检定桩端持力层情况，也可采用深层载荷板（或载荷箱）试验进行核验。对专门承受竖向抗拔荷载或水平荷载的桩基，则应选用竖向抗拔静载试验方法或水平静载试验方法。

结语

基桩的检测方法及其分析技术也在不断进步，工程桩检测的理论与实践经验也得到了丰富与积累。近十年来随着桩基技术和建设规模的快速发展，全国各地超高层、大跨结构普遍使用超大荷载基桩，单项工程出现了几千甚至上万根基桩用量，这些对基桩质量检测工作如何做到安全且适用提出了新的要求。因此，进一步规范基桩检测工作，总结经验，提高基桩检测工作的质量，对促进基桩检测技术的快速健康发展将起到积极作用。

参考文献：

[1]王世淼，崔勉.关于工业与民用建筑桩基检测主要内容与常用方法分析[J].四川水泥，2015（01）：333.

[2]王永喜.浅谈建筑桩基检测的主要内容与常用方法[J].科技资讯，2010（09）：68.

[3]谭晓帆.建筑桩基工程质量检测方法的研究[J].江西建材，2017（12）：231+237.

论文作者:梁克文

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c4b707db0764d842960ff1d6.html