# 建筑工程施工中对不良地基土的改造技术分析论文_李洁

安徽省煤田地质局第二勘探队 安徽芜湖 241000

摘要：我国建筑工程行业发展十分迅猛，建筑规模不断扩大。在实际工作中，很多建筑工程需要在不良地基上建设，地基是建筑的基础，如果不做好地基处理，会带来严重的质量、安全问题，所以地基处理受到普遍重视。本文基于工作实践，探讨不良地基土改造，仅供参考。

关键词：建筑工程；不良地基；地基处理；改造技术

引言

在工程建设中，建筑质量很大，对地基的承载力有很高要求。现场地基土往往需要经过处理后才可进行建筑施工。不良地基承载力、稳定性更差，处理也更加麻烦。需要根据实际地基土情况选择相应的处理办法，确保地基牢固，为上部建筑结构提供稳定支撑。

1 不良地基土表现

1.1低渗透性

地基需要具有一定的渗透性，而不良地基土则可能渗透性严重不足，施加压力后可能难以快速固结成为良好地基，形成稳定的地基结构，从而对工程建设质量产生影响。

1.2低稳定性

通常不良地基土受到外力影响会出现明显的结构变化，例如受到重力影响出现沉降问题；受震动出现液化现象等。由于这一特点，导致不良地基土很难维持建筑稳定状态。

1.3高压缩性

很多不良地基土具有较高水分，需要排除水分后才能有良好的性能表现。这些地基土含有的水分高，并且分子间存在较大空隙，受到压力、荷载后可能会出现很大压缩性，容易引起地基沉降问题。假如受力不均，可能会引起上部建筑倾斜、变形。

2 不良地基土危害

2.1引起地基变形

膨胀土的影响最为明显。一些不良地基土具有较高的吸水膨胀性，假如使用了这类地基土，赶上雨季，会在吸收大量雨水后体积明显增大，引起上部建筑结构不规则变化，使结构稳定性下降，带来严重安全隐患问题。

2.2引起地基沉降

有多种原因会引起地基沉降，但通常情况下是因为外力作用打破了地基的稳定状态。外部作用有地震、车辆行驶震动等。受外力影响，不良地基土可能会出现失衡、液化等情况，进而导致地基出现不同程度的裂缝、变形、沉降。建筑地基沉降对建筑的影响巨大，通常出现沉降则地基结构内部也会出现一些损坏情况，加入没有及时有效处理，沉降会不断加深，为建筑施工、使用带来安全风险。

2.3影响地基承载力

在建筑工程中，地基是建筑的根基，承载上部建筑结构，建筑的重量压在地基上。地基都具有一定的承载力，如果承受的荷载在阈值范围内，则通常可以保持良好稳定性与强度。如果承受的重量超过阈值，会导致建筑倾斜、倒塌等问题，建筑使用安全性会受到很大影响。不良地基土荷载阈值较低，未经处理难以满足现代建筑稳定性、安全性要求。

2.4引起土坡失稳现象

工程建设中，土坯处于一定的平衡状态，如果使用不良地基土，会影响土坯的稳定性。如果受到外力冲击，有可能失去平衡，出现土坯滑动。这一现象会对建筑结构稳定性产生很大影响。

3 不良地基土种类

我国地大物博，国内有多种类型的土质分布，一些土质难以为建筑提供良好支撑，被列入不良地基。

3.1软质黏土

也称软土，一般分布在长江以南。此类土质承载力很差，通常不适合开展工程建设。软土土质强度无法快速增长，在承受大量负荷时，地基会出现明显变形。另外，软土的渗透能力也相对不足，也具有一定的流动性，通常不适合利用，一般会置换处理。

3.2杂填土

是分布很广的一种土质，通常在有人类活动的地方分布。主要来源为人类活动产生的各种垃圾。杂填土成分复杂，来源不同，成分、形态也有很大差异，并且可能含有有害物质。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆杂填土用于施工建设地基，会导致建筑稳定性不足，出现下陷等问题，需要根据杂填土成分与现实情况做好处理。

3.3饱和松散砂土

主要成分为砂粉、细砂，这种土质本身具有一定的强度，不过在遭受外力影响时会出现液化现象，从而使稳定性大大降低，对建筑稳定性造成严重影响，甚至出现建筑变形等问题。如果在此类地基土上建设，一旦遇到自然灾害，建筑有塌陷可能性。

3.4膨胀土

此类土质有广泛分布，主要成分为蒙脱石。膨胀土极其不稳定，形态、体积变化大。在遇到水分后会吸水并明显膨胀，失水后明显收缩。这一特性对建筑工程的影响极大。

4 常见的不良地基土改造技术

不良地基种类众多，随着实践不断深入，技术不断发展，现如今出现众多地基改造技术，各有特点与适用范围。在此介绍一些常见的地基改造技术。

4.1预压法

很多地基土在平时处于稳定状态，具有一定承载力，但建筑具有较大质量，地基土受到强大质量压力后会出现沉降，在一定沉降后会再次稳定下来。针对这一情况，可以在建筑施工前主动为地基加载，让地基提前完成大量沉降动作，减少建筑施工中级施工完毕后的沉降量，确保工程质量。操作时，通常是对地基施加静荷载，迫使地基不断挤密，密实度达到一定要求后卸载。随着技术发展，预压法不止可以采用传统的堆载预压方式，也可以采用真空预压。

4.2注浆固结

不良地基通常较容易出现变形问题，性质不稳定，也没有足够的承载力。实际处理中，可以考虑采用注浆固结对不良地基进行改造，使地基稳定性、承载力提高。在使用这一技术前，要先做好实地考察，确认现场地质以及施工环境符合技术应用要求。实际应用中，一般会采用分层注浆形式，将水泥浆灌到地基缝隙中，可以与原本软土结合，固结后形成具有良好性能的新地基，提高承载力。这一技术也能有效预防高流动性地基土引发的地表变化问题。

4.3置换法

置换法也是一种常用的地基改造技术，实际应用中有多种方式可供选择，根据工艺技术特点分类，常见的有强夯置换、换填以及振冲置换等。

（1）强夯置换

通常用于处理饱和软粘土类型的地基。强夯置换和强夯法有明显区别，这一技术是提升重锤后依靠重力势能冲击具有较高强度的碎石、片石或者矿渣等材料，使这些材料挤入地基，形成众多的粒料墩，最终成为复合地基。这一技术可以显著提高地基改造后承载力，有效降低沉降量。

（2）换填

是常见的处理技术之一。一些地基土难以有效加固处理，并且深度不大，可以换填具有良好渗透性、强度高、稳定性好的土壤，之后压实处理，可以显著改善地基整体性能，满足建设要求。在进行地基土置换前，必须先做好现场勘查，确认不良地基土的性质、承载能力，计算出恰当的换填比例以及开挖换填深度。换填新土要分层压实处理，保证密实度。

（3）振冲置换

这一技术可以通过高压设备喷射水流实现在地基内部造孔，之后借助这些孔，填充具有良好渗透性、较高强度以及承压力的碎石等填充物，从而提高地基的稳定性、强度等指标，满足工程建设对地基的要求，是一种有效的地基改造技术。

结束语

随着建筑行业不断发展，建筑工程技术不断创新发展，地基处理方法也不断增多，可以满足对各种不良基地的加固改造要求。在实际工作中，要了解各种改造技术的适用性，合理选择改造技术。另外也要通过实践积累加深对技术的认识，思考优化方法，促进技术进步，为行业技术发展做出贡献。

参考文献：

[1]官升.解析建筑工程施工中对不良地基土改造技术[J].建材与装饰，2018（19）：22-23.

[2]伍凌.建筑工程施工中对不良地基土的改造技术[J].建材与装饰，2018（01）：2-3.

[3]丁谦.浅谈建筑工程施工中对不良地基土的改造技术[J].中国房地产业，2015（Z2）：83.

[4]李瑛.房屋建筑工程施工过程中不良地基土的技术改造[J].中国住宅设施，2015（Z1）：110-113.

论文作者:李洁

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c4bcb937b680f4d74fffa038.html