# 公路施工技术及路面施工的质量控制方法论文

公路施工技术及路面施工的质量控制方法

张海亮

山东金桥建设项目管理有限公司 山东潍坊 262700

[摘 要] 近年来，我国公路工程建设取得了较快的发展，为了能够更好的提升工程施工的效益和质量，为广大车辆的安全行驶创建良好的条件，就必须要保证施工技术的合理应用，并采取必要的质量控制措施。但由于公路工程施工较为复杂，容易受到人员、制度和资金等各方面的影响，这就导致在实际的公路工程施工中，还存在着较多的问题和不足，这就需要针对各个施工环节，对其进行对应的监督和质量控制，做到统筹兼顾，这样才能够更好的保障工程施工的质量。

[关键词] 公路施工技术；路面施工；质量控制方法

在公路施工质量控制工作的过程中，施工技术是决定质量建设水平的核心部分，而随着现代化公路施工技术的更新应用，在新技术和新工艺引进使用的层面上，必须强化对当前公路施工工程建设现状的分析，从客观实际出发，合理地选择施工技术，尤其注重传统施工技术与新技术之间的协调使用，以此能够整体上提升工程施工的建设水平，避免技术应用不合理给工程实际建设带来的不利影响。

## 1 公路施工技术控制重点的分析

### 1.1 路基施工技术

公路工程施工建设的过程中，路基施工技术作为最关键的技术，只有这一方面的技术应用到位，才能够为后期公路施工主体建设发挥有效的基础作用。路基施工必须加强安全、高效的施工力度，严格前期对地理地势状况勘测和资料收集的分析，严格技术管理，做好人员分配工作，加强对路基施工技术应用各个环节的管控。在路基施工中，尤其针对出现的软土路基加强处理，通过合理对换土法、夯实法、排水固结法等方法的选择使用，提升地基的强度和抗剪能力，加强对路基的防护工作，严格路基沉降的质量监控和管理，做好后期的试验工作。一般而言，路基施工前期，工作人员需要进行成击实试验和土的液塑限试验。而且成击实试验的进行主要是对路基土的最佳含水量和最大干密度进行确定，以此能够对后期路基施工检测压实度的确定提供精确性高的参考依据；而工作人员通过液塑限试验的进行，能够在获取路基填筑材料的基础上，确定路基填料的塑性指数，以此进一步确定该土样能否用于路基处理施工。

### 1.2 路面施工技术

路基施工建设完成后，需要结合路基的建设效果进行路面施工。而路面施工技术在应用过程中，工作人员需要注重周围自然地理环境对路面施工建设的影响。在长期的路面施工中，必须注重在路面施工时，要最终保证路面具有较强的稳定性、刚度以及抗裂缝的能力。路面施工过程中，无论是选择使用水泥混凝土路面，还是沥青混凝土路面，都必须在强化机械设备合理选择的基础上，严格路面的铺设工作，控制路面铺设的时间和速度，严格按照路面施工规范，对路面振捣要求进行科学化的分析，严格路面边缘碾压工作，以此整体上提升施工质量。

根据洞内坍塌位置和坍塌情况确定地表注浆范围，通过地面测量放样确定地表孔位，施钻机械围绕金威啤酒厂沉淀池，按孔径φ42mm，环向0.8m，水平间距延沉淀池边缘往外1.6m，第二圈1.2m，外插角度应大于85°，为避免沉淀池桩身的破坏，实际孔位布置将结合技术交底图对照现场构造物的实际布局进行合理调整。

### 1.3 过渡施工技术

在公路工程施工建设的过程中，重视过渡路段施工技术的应用，对于提升公路工程施工的完整性和连接性等方面起着非常重要的作用。在当前公路过渡施工技术应用的过程中，如在桥头通过设搭板，需要严格控制塔板的搭设质量，避免塔板运行出现问题，对车辆运行产生不良影响，同时需要加强对台背回填的质量控制，严格各个环节的控制工作。此外，在公路施工建设中，过渡阶段施工技术的应用，同样也是为了预防出现跳车的现象，过渡阶段的软基处理是非常关键的，通过应用换土、排水固结的方法，保证过渡阶段能够承受较大的重量，以此提升公路工程的施工质量。

综上所述，“临时工程”不应计入“待摊投资—临时设施费”，而应计入“建筑安装工程投资”。在日常会计核算中按施工对象归集，设置会计科目为：一级科目“建筑安装工程投资”；二级科目“建筑工程投资”；三级科目“临时工程”；底层明细：导流工程、施工道路、房屋建筑工程、其他大型临时工程。（见 《水利建设单位财务管理与会计核算范例》），在编制竣工财务决算时，按交付使用资产的类别将临时工程成本归集到相应的资产项目内。如果临时工程是为两个以上资产项目工程施工而修建的，通过按实际投资额比例分配的方法，将临时工程成本分配归集到相应的资产项目内，再按《规程》规定将“待摊投资”分摊计入资产价值。

## 2 公路路面施工的质量控制方法

### 2.1 加强材料、温度控制

施工材料的质量作为保障公路路面施工质量的基础，因此，要想不断提升公路工程路面施工质量，就需要加强对于施工材料的控制力度。在工程施工前，要对所有经常的材料进行严格的控制和把关，以此确保所有施工材料的参数以及性能，都能够符合相关标准和施工的要求，从而更好的提升公路路面的稳定性和抗压性。同时还要不断加强温度控制工作，因为当前我国公路路面施工的材料大多为沥青混凝土，沥青混凝土容易受到施工温度的影响。而沥青混合料的温度过高，就会导致路面产生变形磨损的情况；而温度过低，就会导致路面表层出现拉钩与沥青胶的情况，从而严重影响公路路面施工的质量。所以施工人员只有对沥青混合料的温度进行严格的控制，才能够保障工程施工的质量。

### 2.2 加强施工过程中的质量控制

在施工过程中，先进合理的施工技术和方法要大胆使用。先进的施工技术和方法相较于老的施工技术和方法在施工的科学性、施工质量、施工效率方面都有一定改进，采用这些技术和方法，不仅可以提高施工的质量和进度，而且便于项目质量的控制。

### 2.3 采用先进合理的施工技术和方法

沥青路面施工中，有一些主要的技术因素中都有显著的不稳定性，如，油石化、原材料质量、混合料级配、温度等，这就会让路面的施工质量也不够稳定，最终可能会让路面局部出现严重的早期损害问题，虽然很多公路沥青面层在建设时应用了先进的施工技术以及优质的材料，然而还是会有很多的质量问题出现，之所以会这样就是因为施工技术还不是很成熟，没有经验，也没有系统的进行管理，所以，在路面施工中需要构建动态、有效的控制方法以及指标，能够及时的做出反馈[1]。

### 2.4 专业化公路施工团队的选择

质量控制工作的过程中，必须强化建设专业化的施工团队，在合理选择施工团队的层面上，提升公路工程的施工质量。一方面加强人员的合理选择，优先选择经验丰富、专业业务水平高的施工人员落入到工程施工质量中；另一方面，定期加强施工人员的专业化培训，积极掌握新技术、新工艺以及新材料的应用方法，提升对质量现代化建设的认知力度，调动施工人员的工作积极性，强化岗位责任制度的落实，以此能够整体上提升公路工程的施工质量。

## 3 结语

公路施工技术及路面施工质量控制工作中，能够在明确路基施工技术、路面施工技术、过渡段施工技术以及接缝和加宽施工技术等应用的层面上，从建设专业化的施工团队、控制施工材料、严格施工温度控制工作以及强化对已经完成工程质量的评定检测工作等方面，促使公路工程施工朝着规范化和标准化的方向进行，提升公路工程的施工建设质量。

受到启发的大卫·布鲁斯特把实验结果和自己的奇思妙想相结合，在19世纪初发明了能看到色彩斑斓图案的光学器具——万花筒。很快，万花筒通过远洋贸易传入了远在东方的中国和日本，成为了当时达官贵人私室珍藏的玩物。

参考文献：

[1]李晓军,王春海.探究公路施工技术及道路路面施工的质量控制措施[J].科技风,2018(30)：107.

[中图分类号] F540.3

[文献标识码] A

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c4d0262cd22894aa5796f080.html